Введение

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральные планы поселений разрабатываются в границах соответствующих муниципальных образований либо в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня. Проект генерального плана Нефтегорского городского поселения Апшеронского района Краснодарского края разработан на основании Договора № 9/111 от 03 сентября 2009 года, в состав которого входит задание на проектирование. Генеральный план разработан с учетом нормативных и правовых документов, действующих на территории Российской Федерации и Краснодарского края:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ и изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс в период с 2005 года до момента  разработки данного проекта;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка сельских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон Краснодарского края от 21.07.2008 № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края»,

- Закон Краснодарского края от 07.06.2001 № 369-КЗ «Об автомобильных дорогах регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края»;

- Закон Краснодарского края от 05.11.2002 № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»;

- Закон Краснодарского края от 06.02.2003 № 558-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»;

- Закон Краснодарского края от 31.12.2003 № 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края»;

- Закон Краснодарского края  от 2 июля 2004 г. № 749-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Крымский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - сельских поселений - и установлении их границ»;

- Закон Краснодарского края от 06.10.2004 № 780-КЗ «Об административно-территориальном устройстве Краснодарского края и порядке его изменения».

- Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края.

Территориальное планирование Нефтегорского городского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка проектов по инженерному обеспечению территории;

- разработка и утверждение градостроительной документации по застройке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты межевания);

- подготовка градостроительных планов земельных участков.

Согласно действующему законодательству генеральным планом муниципального образования - сельского поселения устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

В случае, если в генеральном плане поселения содержатся предложения по установлению аналогичных предложений краевого или федерального уровня, идущие вразрез решений принятым в СТП Краснодарского края, то требуется согласование проекта на федеральном и краевом уровнях.

Порядок согласования проекта генерального плана установлен согласно статье 25 Градостроительного Кодекса РФ.

Учитывая, что в данном проекте генерального плана не содержатся вопросы, касающиеся согласования согласно статье 25 Градостроительного кодекса на  федеральном уровне, планировочные решения не затрагивают интересов прилегающих муниципальных образований, его согласование на вышеперечисленном уровне не требуется. Данный проект генерального плана Нефтегорского городского поселения подлежит согласованию только на муниципальном и краевом уровнях.

Проект генерального плана до его утверждения, согласно Градостроительному Кодексу РФ, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до его утверждения. Проведение государственных вневедомственной и экологической экспертиз, согласно Градостроительному Кодексу, не является обязательным требованием для утверждения проекта генерального плана.

Состав и содержание проекта генерального плана Нефтегорского городского поселения отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и детализирован техническим заданием, утвержденным заказчиком проекта – Администрацией муниципального образования Нефтегорского городского поселения Апшеронского района Краснодарского края. Согласно заданию на проектирование, в составе проекта генерального плана поселения более подробно в укрупненном масштабе разработан проект генерального плана п.г.т.Нефтегорский, ст. Нефтяная, х. Николаенко и х. Подольский, для чего дополнительно выполнена топографическая основа кондиции 1:5000, проработаны в заданном масштабе разделы «Охрана историко-культурного наследия» и «Инженерно-геологическое районирование».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка проекта генерального плана Нефтегорского городского поселения осуществлена на основании положений о территориальном планировании, содержащихся в проектах «Схема территориального планирования Краснодарского края» и «Схема территориального планирования муниципального образования Апшеронский район».

Генеральный план Нефтегорского городского поселения разработан на топографической основе М 1: 25 000, разработанной ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ не требуется определение срока реализации Генерального плана, так как это невозможно в условиях современной рыночной экономики, не регулируемой плановым хозяйством. Исходя из этого, данный проект определяет развитие городского поселения на бессрочный период, условно выделяя периоды первоочередного развития (ориентировочно 5÷10 лет с момента утверждения генплана) до 2020 года; расчетный срок (основной показатель – ориентировочно 25÷30 лет) до 2030 года; резервное освоение на дальнейшую перспективу (свыше 25÷30 лет) до 2045 года.

1. Анализ современного состояния планируемой территории

1.1. Характеристика природных условий

Климатические условия

Территория Нефтегорского городского поселения в целом относится к южной части переходных климатов умеренной зоны. Открытость территории с севера, наличие Кавказских гор определяют своеобразие климатических условий поселения.

Сумма осадков за год составляет 941мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года, с апреля по октябрь (таблица 1).

Месячное и годовое количество осадков

Таблица 1

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Хол. период 11-3 | Теплый период 4-10 | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во осадков, мм | 54 | 69 | 70 | 69 | 95 | 116 | 90 | 66 | 82 | 61 | 91 | 78 | 362 | 579 | 941 |

В летний период осадки нередко носят ливневый характер, с грозами, в осенний период осадки выпадают в виде затяжных дождей.

Среднегодовая температура воздуха характеризуется положительными значениями –  10,5°С.   Самым холодным   месяцем   в  году  является  январь:   -1,0°С, при абсолютном минимуме – 34,0°С (таблица 2).

Характеристика температуры воздуха

Таблица 2

| Характеристика температуры | месяцы | За год |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Абсолютный минимум | -34,0 | -31,0 | -20,0 | -10,0 | -4,0 | 0 | 6,0 | 4,0 | -4,0 | -9,0 | -25,0 | -29,0 | -34,0 |
| Абсолютный максимум | 20,0 | 28,0 | 32,0 | 36,0 | 34,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 36,0 | 35,0 | 30,0 | 23,0 | 40,0 |
| Среднемесячная | -1,0 | 0,2 | 5,0 | 10,4 | 15,4 | 18,8 | 21,5 | 21,0 | 16,2 | 11,6 | 5,7 | 1,4 | 10,5 |

Снежный покров появляется в среднем в последней декаде ноября – первой декаде декабря; сход снежного покрова происходит в марте месяце. По многолетним данным количество дней со снежным покровом составляет     44-66, при этом устойчивый снежный покров отсутствует более чем в 50% зим. Очень часто бывают оттепели, способствующие разрушению снежного покрова и приводящие к малому накоплению его высоты. Средняя из наибольших высот снежного покрова не превышают 25см.

Максимальная промерзаемость почвы наблюдается обычно в январе, иногда в декабре месяцах и составляет 12-22см.

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха к положительным значениям наблюдается во второй декаде февраля. Однако заморозки могут наблюдаться и в течение  апреля. Теплый период приурочен к апрелю-сентябрю месяцам, при этом продолжительность безморозного периода составляет в среднем 178 дней.

Лето умеренно-жаркое, средняя температура самых теплых месяцев (июнь-июль) составляет 18-21°С. Максимальная температура воздуха в отдельные годы, может достигать 35-40°С.

Ветровой режим  характеризуется преобладанием в течение года широтной циркуляции воздуха, особенно в холодное полугодие. С осени, вследствие остывания материка, учащаются стационирования антициклона над Казахстаном и образования Черноморской депрессии, преобладают ветры восточных румбов. Зимой наблюдается преобладание восточных ветров и образование барических градиентов, которые являются причиной увеличения скорости ветра. В зоне выраженного восточного потока повторяемость ветров восточных румбов возрастает до 70%. В долинах предгорий преобладающее направление ветра совпадает  с ориентировкой горных долин.

В конце весны увеличивается повторяемость процессов западной адвекции и летом преобладают ветры западных румбов. Но в летний период более сухими и жаркими являются ветры восточной составляющей, а западные приносят прохладный и влажный воздух. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в феврале-марте.  В долинах предгорий скорость ветра уменьшается до 3-4м/сек. Число дней с сильным ветром (более 15м/сек) составляет 15-20.

В долинах предгорной зоны прослеживается горно-долинная циркуляция. Возникает она в результате неравномерного нагрева долин и склонов гор. Днем ветер дует вверх по долине, а ночью – по долине вниз. Суточная периодичность этих ветров наиболее выражена летом и осенью, т.е. в сезон, когда заметно ослабление общей циркуляции.

Обилие осадков и относительно высокая среднегодовая температура, значительная продолжительность безморозного периода, незначительная промерзаемость почвы, при непродолжительном периоде мерзлого состояния её, наличие оттепелей, и широкое распространение пород, обладающих коллекторскими свойствами, создают благоприятные условия для формирования и накопления подземных вод.

Тектонические условия и сейсмичность.

В тектоническом отношении территория поселения приурочена к юго-восточному замыканию Западно-Кубанского краевого прогиба, являясь по существу восточным продолжением Хадыженской моноклинали и северному крылу мегантиклинория Большого Кавказа.

Западно-Кубанский прогиб ограничивается с севера Новотировской зоной глубинного разлома с южным бортом Скифской платформы, на юге – Ахтырским глубинным разломом со складчатой областью западного погружения мегантиклинория Большого Кавказа. Ось прогиба проходит по линии ст.Анастасиевская-г.Кранодар.

Прогиб имеет резко выраженное ассиметричное  строение: относительно узкий крутой южный склон и широкий пологий северный.

Наклон слоев уменьшается с запада на восток и с юга на север по мере перехода от более древних отложений к более молодым. В отложениях майкопской серии наклон уменьшается от 35° на западе до 10° – на востоке. В слоях среднего и нижнего миоцена от 25-30° до 10°, а в отложениях верхнего миоцена и нижнего плиоцена – от 10-15° до 5°, с локальными отклонениями чаще в сторону увеличения. Скачкообразное уменьшение наклона пластов происходит в неогеновой системе по причине угловых несогласий.

Территория по сейсмичности целиком относится к 8-бальному району, согласно карт А и В (Изменение №5 к СНиП-7-81, Госстрой России).

● Карта А – массовое строительство  (вероятность возможного превы-     шения бальности – 10%);

● Карта В – объекты повышенной ответственности (вероятность возможного превышения бальности – 5%).

Геолого-литологические и гидрогеологические условия

В геологическом строении территории поселения принимают участие отложения от эоценового возраста до современных четвертичных отложений.

I.  Палеогеновая и неогеновая системы.

Фораминиферовые отложения (P1-2) занимают южную часть площади и с размывом налегают на верхнемеловые отложения. Представлены глинами с прослоями мергелей и глинистого конгломерата. Глины часто зеленоватых тонов, известковистые, иногда битуминозные. Мощность от 180 до 790 м.

Майкопская серия (P3+ N11) является основным нефтеносным комплексом на описываемой территории. Она представлена мощной глинистой толщей с горизонтами битуминозных песков и супесей подразделенной на три части: нижний, средний и верхний майкоп. Общая мощность отложений изменяется от 450 до 1050 м.

II. Четвертичная система (Q).

Элювиально-делювиальные отложения (el,d QIII-IV)

Развиты почти повсеместно, слагая склоны рек, балок и водораздельные пространства. Представлены суглинками бурыми, желто-бурыми с включением плохо окатанных гальки и гравия карбонатных пород. Мощность отложений достигает 12,0 м.

Аллювиальные отложения (al QIV)

Эти отложения слагают русла, пойменную, I и II надпойменные террасы рек. Представлены они рыхлыми гравийно - галечниковыми отложениями, с песчано- и супесчано-глинистым заполнителем, перекрытые серыми суглинками с редкой галькой и обилием растительных остатков. Мощность аллювия  2,0-3,0 м.

В гидрогеологическом отношении территория поселения расположена в пределах Азово-Кубанского артезианского бассейна.

По приуроченности к определенным литолого-стратиграфическим разновидностям пород, условиям залегания, гидравлическим свойствам выделяются:

-    подземные воды в коренных отложениях приурочены к прослоям хорошо водопроницаемых песков и песчаников и залегают на глубинах свыше 10,0 м;

- подземные воды спорадического распространения элювиально-делювиальных отложений водораздельных пространств и их склонов. У подножий склонов возможно образование сезонно существующей «верховодки»;

-   водоносный горизонт современных аллювиальных отложений пойменной, I и II надпойменных террас и русел рек.

Подземные воды имеют самую различную глубину залегания – от 3,8-7,5м на возвышенных участках, до 1,1-5,2 м в долинах рек. В отдельных местах наблюдаются выходы подземных вод в виде родников, мочажин.

Гидрогеологические условия

Гидрологические условия территории поселения являются одними из важнейших условий формирования и развития ЭГП, так как наиболее опасные и активные проявления тесно связаны с водными артериями.

Гидрографическая сеть поселения представлена долинами рек Нефтянка, Голышка, Чекуха, Туха, Полба, которые являются левыми притоками р.Пшехи. Реки имеют явно выраженный горный характер, с извилистыми, глубоко врезанными руслами. Берега крутые, зачастую обрывистые. Долины рек характеризуются большими уклонами, слабо выработанными руслами и узостью пойм. Борта долин рек осложнены балками и ложбинами стока с эрозионным врезом шириной 0,5-3,0 м, глубиной 0,5-2,0 м.

Внутригодовое распределение стока зависит от абсолютной высоты водосбора. Чем выше водосбор реки, тем позднее происходит половодье.

Основную роль в питании рек играют атмосферные осадки в виде дождей и ливней.

На основные половодья от таяния снегов накладываются пики дождевых паводков. Минимальные расходы рек отмечаются зимой, когда их питание осуществляется за счет подземных вод. В «теплые» зимы период высокого стока может быть смещен на зимние месяцы, за счет оттепелей и выпадения дождей.

Ледовый режим характеризуется ледоставом, наступающим обычно в декабре и заканчивающимся в феврале. В «теплые» зимы ледостав часто проявляется в виде «шуги», которая иногда забивает узкие проходы в руслах и образует заторы. Продолжительность ледостава в среднем не превышает 30 дней, но в отдельные «холодные» зимы может достигать 60-70 дней, а в особо «теплые» - отсутствовать совсем.

По химическому составу поверхностные воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевые, сухой остаток непостоянен, изменяется от 0,4 до 0,8г/л, жесткость меняется от 2,5 до 5,0мг. экв/л.

Инженерно-геологическое районирование территории

Своеобразное географическое положение поселения предопределило большое разнообразие и сложность проявлений опасных геологических процессов. Практически каждый из компонентов природной среды характеризуется весьма широким спектром состояний и свойств.

Литолого-геологические комплексы, геоморфологические элементы, гидрогеологические условия, климатические условия, а также антропогенная деятельность  человека создают предпосылки для большой дифференциации форм и закономерностей проявлений ЭГП, вплоть до появления совершенно новых их типов.

Согласно технического задания, перед данной схематической картой стоит задача районирования территории применительно к возможности освоения в плане строительства, а также определения возможности разработки и проведения защитных мероприятий от негативного воздействия опасных ЭГП.

За основу данного районирования взята степень сложности освоения при строительстве – в первую очередь; распространение и активность ЭГП – во вторую; разделение ЭГП по генетическим типам и геологическая приуроченность – в третью очередь.

В связи с этим, для инженерно-геологического районирования выделены три района по степени сложности их освоения:

- I Район. Территории, где производство строительных работ требует минимального комплекса специальных инженерно-строительных мероприятий, обычно заключающихся в общей планировке территории и регулировке ливневого стока.

- II Район. Территории, пригодные к застройке, но при их освоении требуется проведение комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных ЭГП. Чаще всего это значительные объемы земляных работ, строительство защитных сооружений (таких как подпорные стенки, водоотводные канавы, дамбы, забивка свай и т.п.).

- III Район. Территории, малопригодные для застройки или полностью непригодные. Для их использования необходимо проведение дорогостоящих подготовительных и защитных инженерных мероприятий в больших объемах, что ставит вопрос о целесообразности освоения земель данного района.

Разработка комплекса мероприятий должна производиться в каждом конкретном случае при освоении территорий данного района.

I Район. Территории, с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями.

Пологонаклонные (до 5°) или практически горизонтальные поверхности, слабопораженные эрозионной сетью, приуроченные к подножию склонов, а также гребневидные части водораздельных хребтов, разделенные выположенными седловинами.

Литологический состав отложений практически однородный и характерен для всей территории поселения. Представлены отложения элювиально-делювиальными суглинками бурыми, желто-бурыми с включением плохо окатанных гальки и гравия карбонатных пород. Мощность отложений изменяется от 0,5 до 3,5 м. Грунтовые воды развиты спорадически.

В целом инженерно-геологические условия благоприятные, застройка в пределах I района не потребует значительной  инженерной подготовки местности. Однако, при освоении территории района в п. Нефтегорск следует учесть возможность возникновения криповых и оползневых процессов в связи с хозяйственной деятельностью человека. Поэтому при строительстве зданий и сооружений на территории поселка рекомендуется:

-  проведение специального инженерно-геологического обследования на возможность проявления оползневых и криповых процессов при выборе строительных площадок;

- при выборе площадок необходимо детальное уточнение местоположения будущего здания;

- детальное исследование грунтов строительных площадок на набухание и просадочность;

- сооружение высокопрочных фундаментов (армирование, увеличенная глубина заложения, использование наиболее прочного типа фундаментов);

- использование облегченных строительных конструкций с этажностью зданий и сооружений не более 2-х этажей для уменьшения нагрузки на основания;

- предусмотреть отвод дождевых вод от фундаментов зданий и сооружений (строительство водоотводов, отмосток, асфальтирование прилегающих территорий и т. п.);

- исключить возможность утечек из водных и канализационных коммуникаций;

- использовать под строительные площадки заброшенные или выведенные из эксплуатации здания и сооружения, расположенные на наиболее устойчивых территориях.

II Район. Территории, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий.

II а.  Подрайон современных высоких пойменных речных террас.

Распространен вдоль рек поселения, занимая наиболее выположенные части речных долин. Литология слагающих пород представлена рыхлыми  гравийно-галечниковыми отложениями с песчано- и супесчано-глинистым заполнителем, перекрытые серыми суглинками с редкой галькой и обилием растительных остатков. Мощность отложений 2-3 м.

Породы подрайона практически повсеместно обводнены, уровни грунтовых вод подвержены резким сезонным колебаниям, результатом чего является заболачиваемость части территории подрайона. В период выпадения экстремально большого количества осадков возможно частичное затопление данного подрайона. В отдельных частях незначительно развита боковая эрозия рек.

При освоении территории подрайона необходимо учитывать очень сложные гидрогеологические условия. Кроме гидроизоляции фундаментов сооружений, потребуется организация водоотлива из строительных котлованов и траншей. На большинстве строительных площадок потребуется искусственное повышение территории (отсыпка) на 2 и более метра.

Из защитных мероприятий необходимо предусмотреть спрямление и выпрямление бортов русла рек на наиболее активно размываемых участках. Кроме того, необходимо учесть возможность затопления в периоды выпадения катастрофически максимального количества осадков.

При выборе фундаментов зданий и сооружений в областях развития глинистых отложений, следует учитывать сильные колебания уровня грунтовых вод и связанные с этим изменения характеристик глинистых оснований, ведущих к деформациям сооружений. В связи с вышеизложенным, при строительстве в данном подрайоне рекомендуется устройство фундаментов на свайных основаниях.

IIб. Подрайон переработанных денудацией эрозионных склонов средней крутизны (10-30 %).

Распространен по бортам рек, межречным водораздельным территориям, а также по балкам, имеющим выположенные склоны и неявно выраженные эрозионные врезы. Характеризуется склонами средней крутизны (до 20°), сложенными элювиально-делювиальными четвертичными отложениями. Литологически делювий представлен суглинками с включением плохо окатанных гальки и гравия карбонатных пород. Мощность отложений достигает     12 м. Подземные воды развиты спорадически. Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется в пределах от 3,0 до 7,5 м. В дождливые периоды возможно образование  «верховодки».

Основными отрицательными ЭГП на территории подрайона являются оползневые и криповые процессы, эрозия временных водотоков локального распространения.

Освоение подрайона потребует значительного объема земляных работ по планировке местности и проведение большого комплекса инженерных мероприятий по предотвращению активизации оползневых и криповых процессов, а также процессов, связанных с эрозией временных водотоков (дренаж грунтовых вод, строительство подпорных стенок, регулирование дождевого стока, дернование склона с техногенно-нарушенным покровом, рекультивация древесно-кустарниковой растительности и т.д.).

При детальных инженерно-геологических изысканиях под строительство рекомендуется:

- проведение специального инженерно-геологического обследования на возможность проявления оползневых и криповых процессов при выборе строительных площадок;

- при выборе площадок необходимо детальное уточнение местоположения будущего здания;

- детальное исследование грунтов строительных площадок на набухание и просадочность;

- сооружение высокопрочных фундаментов (армирование, увеличенная глубина заложения, использование наиболее прочного типа фундаментов);

- использование облегченных строительных конструкций с этажностью зданий и сооружений не более 2-х этажей для уменьшения нагрузки на основания;

- предусмотреть отвод дождевых вод от фундаментов зданий и сооружений (строительство водоотводов, отмосток, асфальтирование прилегающих территорий и т. п.);

- исключить возможность утечек из водных и канализационных коммуникаций;

- использовать под строительные площадки заброшенные или выведенные из эксплуатации здания и сооружения, расположенные на наиболее устойчивых территориях.

III Район. Территории, застройка которых затруднительна и требует проведения большого и сложного комплекса инженерных мероприятий.

III а. Подрайон крутых (свыше 30%) эрозионных склонов, обрывов,  включая современные активные проявления ЭГП различного генезиса.

На территории поселения данный подрайон имеет значительное площадное распространение. Сложный, сильно расчлененный рельеф с уклонами более 20° характерен практически для всего подрайона. Мощность четвертичного покрова обычно составляет 2,0-12,0 м.

Подрайон включает в себя территории активного проявления вредных и опасных ЭГП. К данному подрайону отнесены области распространения оврагов и балок с крутыми склонами (более 20°) и значительными эрозионными врезами, а также участки склонов с углами менее 20°, пораженные активными оползневыми и криповыми процессами.

Грунтовые воды на крутых (более 20°) склонах практически повсеместно отсутствуют. На склонах с углами менее 20° глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется в пределах от 3,0 до 7,5 м. В дождливые периоды возможно образование  «верховодки». В отдельных местах наблюдаются выходы подземных вод в виде родников, мочажин.

Характерные для подрайона проявления ЭГП:

- активная эрозия временных мелких водотоков;

- интенсивное физическое выветривание;

- оползневые и криповые процессы различного генезиса;

- обвально-осыпные процессы;

- речная эрозия.

Гражданское строительство на территории данного подрайона не рекомендуется в связи с развитием большого количества активных ЭГП различного возраста и генезиса. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы и т. д.) рекомендуется проведение комплекса инженерных мероприятий, который может содержать следующие виды работ:

- противообвальные;

- противооползневые;

- противоосыпные;

- противоэрозионные (спрямление русел, сооружение защитных дамб,     водоотводов и т.п.);

- планировка площадок (с большими объемами земляных работ);

- сооружение подпорных стенок;

- организация поверхностного стока и т.д.

III б. Подрайон современных низких пойменных террас рек и балок.

Распространен в речных долинах и днищах балок, занимает территории естественных и искусственных водоемов. Поверхность пойменных террас рек почти горизонтальная с микрорельефом прирусловых валов, старичных понижений, временных паводковых русел.

Литологически породы данного подрайона представлены рыхлыми гравийно-галечниковыми отложениями с валунами, с песчано- и супесчано-глинистым заполнителем. Мощность отложений 2,0-3,0 м.

Проницаемость пород очень высокая, имеется прямая гидравлическая связь с поверхностными водами. Уровень грунтовых вод постоянно высокий (от 0,0 до 1,0м). В периоды интенсивного выпадения осадков территории подрайона затапливаются и остаются затопленными в течение нескольких дней. Периодичность затопления  - регулярно, возможно до нескольких раз в год.

Гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы, гидротехнические сооружения и т.д.) рекомендуется:

- сплошное укрепление (бетонирование) русел в районе застройки;

- возведение водоотбойных стенок;

- создание искусственной площадки (насыпной) под строительство, высотой не менее 2-х метров;

- устройство систем дренажа для отвода грунтовых и поверхностных вод;

- гидроизоляция фундаментов.

IIIв. Подрайон современных активных селевых конусов выноса.

Имеет незначительное распространение и приурочен к балочным врезам постоянных и временных водотоков. Включает в себя территории, по которым происходит непосредственное движение селевого потока, а так же площади распространения конусов выноса твердой составляющей. Большинство конусов выноса имеют весьма незначительные размеры. Рельеф поверхности мелкобугристый, слабовыпуклый, осложненный эрозией временных водотоков.

Литологически представлен глинами, суглинками, переполненными грубообломочным материалом местных флишевых пород. Мощность, обычно, не превышает 5м. Грунтовые воды развиты спорадически, подвержены значительным сезонным колебаниям. Обычно УГВ превышает 2,0м.

Из наиболее активных форм проявлений ЭГП можно выделить кратковременное затопление и эрозионную деятельность временных потоков в периоды выпадения большого количества осадков.

Застройка территории данного подрайона видится весьма проблематичной в связи с частыми прохождениями селевых потоков различной силы. Гражданское строительство не рекомендуется.  При необходимости возведения сооружений в данном подрайоне методы  и объемы подготовительных  защитных мероприятий необходимо определять применительно к конкретной ситуации. Комплекс защитных инженерных мероприятий может содержать следующие виды работ:

- спрямление и  углубление русел эрозионных врезов, по которым происходит вынос обломочного материала и движение водного потока;

-  бетонирование стенок и дна русел водотоков;

- устройство селеуловителей для задержки твердой составляющей селевого потока;

- устройство защитных стенок и дамб для отведения селевого потока;

- устройство фундаментов на свайных основаниях.

1.2. Административное устройство Нефтегорского городского поселение

Нефтегорское городское поселение расположено в центральной части   Апшеронского района. Территория поселения составляет 183,16 кв.км (7,5% общей площади Апшеронского района).

Городское поселение поселение имеет смежные границы:

- на севере – с землями Апшеронского городского поселения;

- на юге – с землями Черниговского сельского поселения;

- на западе – с землями Хадыженского городского поселения и Туапсинского района;

- на востоке – с землями Новополянского сельского поселения.

Границы городского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Апшеронский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городских и сельских  поселений - и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 23 июня 2004 года.

Городское поселение было наделено статусом муниципального образования с административным центром в пгт Нефтегорск.

В состав поселения входят четыре населенных пункта: 1 поселок городского типа (Нефтегорск), 1 станица (Нефтяная), 2 хутора (Николаенко, Подольский). По данным администрации на 01.01.2010 года на территории поселения проживало 8000 человек.

1.3. Экономическая база развития Нефтегорского городского поселение

Нефтегорское поселение располагает необходимыми ресурсами и условиями для развития, к которым относятся благоприятные природно-климатические условия, богатые лесные угодья, месторождения полезных ископаемых (нефть, газ) и нерудных материалов (песок, глина, щебень, известняки, доломиты), гидроминеральные ресурсы (минеральные воды).

В силу природно-хозяйственных предпосылок исторически эти места не отличались большими массивами сельскохозяйственных угодий.

Специализация сельского хозяйства складывалась на приоритетном развитии отраслей животноводства, а в растениеводстве преобладали виды специализации капиталоемкие, но дающие больший доход с единицы используемой площади - например, садоводство, овощеводство и др.

С переходом к рыночной экономике направления специализации сельскохозяйственного производства поселения не изменились, однако в структуре сельхозпроизводителей приоритетная роль стала принадлежать подсобным и фермерским хозяйствам.

Промышленным садоводством на территории поселения занимается бригада ЗАО «Горный сад», специализация - производство плодовой продукции.

Более 80% всей территории поселения занимают леса, которые являются главным сырьевым богатством и имеют природоохранное значение. Общая площадь земель лесного фонда составляет 0,9 тысяч кв. км. Леса поселения, относящиеся по лесорастительному районированию к зоне буковых, буково-пихтовых и дубовых лесов, являются основными источниками ценной древесины в крае.

На основе эксплуатации богатой природно-сырьевой базы здесь получила развитие лесная и деревообрабатывающая промышленность. Отрасль включает 7 предприятий, осуществляющих заготовку древесного сырья,  производство пиломатериалов, паркета, мебели, столярных изделий. Валовая стоимость продукции отрасли  в 2008 году составила 78,7 млн. руб.

Производство основных видов продукции предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности

Таблица 3

| Наименование основных видов продукции | Единица измерения | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Вывозка древесины | куб.м | 20300 | 22500 |
| Деловая древесина | куб.м | 8600 | 9300 |
| Пиломатериалы | куб.м | 6430 | 6970 |
| Мебель в действующих ценах | тыс.руб. | 310 | 340,0 |

Нефтегазодобывающая отрасль промышленности представлена филиалом ОАО «Роснефть-Краснодарнефтегаз».

В структуре базовых отраслей экономики поселения выделяется строительная отрасль. Объем выполненных работ по виду деятельности строительство по итогам 2008 года составил 67,9 млн.рублей.

Ведущей строительной организацией поселения является ООО «Обь» (х.Николаенко).  Предприятие занимается строительством и реконструкцией жилья и общественных зданий. ООО «Обь» имеет производственную базу, где выпускается товарный бетон и изделия из него. Численность персонала – 50 человек.

Наибольшее количество предприятий на территории Нефтегорского поселения сосредоточено в сфере потребительского рынка. Вместе с тем данные структуры не вносят значительного вклада в развитие экономики поселения, их налогооблагаемая база невелика,  уровень обслуживания не соответствует современным требованиям. Среднегодовой оборот торговли и общественного питания – на уровне 6 млн.рублей.

Территория поселения обладает потенциалом для развития туризма и рекреации. В состав Нефтегорского городского поселения входит станица Нефтяная, которая является курортом местного значения (Постановление главы администрации Краснодарского края от 7 августа 1997 г. № 332 «О признании отдельных территорий Краснодарского края курортами местного значения»).

Природным лечебным фактором является Нефтянское месторождение йодо-бромных минеральных вод, показанных для лечения кожных заболеваний, патологий опорно-двигательного аппарата, нервной системы.

В станице Нефтяной расположен детский оздоровительный лагерь санаторного типа «Горный-Здоровье». Учреждение рассчитано на 250 мест, функционирует круглогодично.

1.4. Краткая историческая справка

С давних пор земли между рекой Кубань и Черноморским побережьем занимали многочисленные адыгейские племена. В центре Закубанья, в долинах рек северного склона Главного Кавказского хребта, в том числе на территории современного Апшеронского района, жили абадзехи – одна из крупнейших субэтнических групп западных адыгов, численность которых достигала  200  тыс. человек. Кавказская война привела к значительным изменениям в этническом и численном составе населения Западного Кавказа. Нанеся огромные материальные и человеческие потери коренному населению, она явилась причиной махаджирства (массового переселения горцев в Турцию). Территория Закубанья практически обезлюдила.

Станица Нефтяная основана в 1864 г. Переселение кубанских казаков и крестьян из центральных губерний Великороссии и Украины на занятые русскими и опустевшие земли Закубанского края было начато после появления и во исполнение Высочайшего приказа императора Александра II от 24 июня 1861 года о колонизации покоренной местности Западного Кавказа. Согласно приказу колонизация должна была проводиться постепенно, в основном силами добровольцев. Для их привлечения переселенцам выплачивались 175 рублей на семью, а также в течение трех лет они обеспечивались продовольственным довольствием из войсковых складов. Жизнь поселенцев на первых порах была очень трудна. Не хватало продовольствия, непривычен был климат. Люди часто болели. Наиболее распространенными болезнями были малярия  и простуда; очень велика была смертность.

Основными занятиями жителей станицы стали лесозаготовка, охота, сбор лесных плодов и фруктов. Земледелие было развито слабо.

В административном отношении в начале ХХ столетия станица Нефтяная входила в состав Майкопского отдела Кубанской области.

В 1909 году в окрестностях Нефтяной обнаружили значительные залежи нефти. С этого момента население станицы стало расти быстрее, ускорилось ее экономическое развитие. Она была электрифицирована и телефонизирована; проложена шоссейная дорога. В горную станицу потянулись австрийские, бельгийские, английские коммерсанты, русские торговцы и подрядчики. Они стали арендовать  у государства, скупать у местных жителей земельные участки, лесные массивы и строить на них нефтяные вышки, питейные заведения, увеселительные дома.

В 1910 году в станице Нефтяной проживало 1 497 человек, имелось одноклассное училище, подведомственное Министерству народного просвещения.

История поселка  городского типа Нефтегорск берет своё начало в 1889 году. В этом году казачий полковник Подольский получил земельный надел и принялся строить хутор. Через 15 лет на землях вокруг хуторка начались разведочные работы по поиску нефти. Залежи нефти были обнаружены и в начале ХХ века здесь начали работать британские нефтедобытчики. В 1906 г. территория, занятая нынешним поселком  Нефтегорск, была разделена на отдельные участки, которые Кубанским областным правительствам сдавались в аренду. В 1907 году две первые нефтяные скважины дали мощные фонтаны. С каждым годом английские концессионеры увеличивали добычу нефти. За счет притока новых рабочих, которых к 1912 г. насчитывалось уже более 800 человек, рос и поселок, получивший название Майкопские нефтепромыслы. Рабочие жили на частных квартирах, в бараках и даже землянках. В поселке имелась школа, где обучалось 15 детей.

В 1917 году, после Октябрьской революции, в посёлке был создан комитет союза горняков; при нём из местных уроженцев сформировали вооружённый добровольческий отряд.

Окончательно власть Советов утвердилась на территории будущего Апшеронского района в марте 1920 года, после завершения гражданской войны в Кубанской области.

Нефтепромыслы были национализированы и получили наименование Майкопские. В 1929 г. Майкопские нефтепромыслы вошли в подчинение тресту «Грознефть». Стали внедряться новые станки и оборудование; расширялась разведка новых месторождений.

Быстрый рост нефтедобычи, а также лесоразработок отразились на развитии и других отраслей промышленности. Возникли производственные артели, зародилась местная промышленность по обработке древесины, добыче и обработке камня-известняка для строительных целей. Появились мастерские по пошиву обуви, одежды, хлебопекарни. Строилось жилье для рабочих-нефтяников. Появились общественные здания – клуб «Октябрь», больница на 80 коек, двухэтажная школа. 30 января 1929 г. населённый пункт при  Майкопских нефтепромыслах получил статус рабочего поселка под наименованием  Нефтегорск. 1 ноября 1935 года  Нефтегорск был преобразован в город, а территорию упраздненного Апшеронского района подчинили Нефтегорскому горсовету. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 марта 1939 года Нефтегорск снова отнесли к категории рабочего поселка, а из сельсоветов, входивших в его пригородную зону был образован Нефтегорский район с центром в рабочем посёлке Апшеронск.

В 1933 г. Нефтегорск посетил и выступал в клубе «Октябрь» М.И. Калинин – председатель ЦИК СССР, один из высших руководителей СССР.

Мирный труд  нефтегорцев прервала война. С началом Великой Отечественной на фронт ушли сотни человек из населённых пунктов Нефтегорского поселения. Оставшиеся в тылу самоотверженно трудились на нефтяных промыслах, чтобы Красная Армия бесперебойно получала топливо. После отступления наших войск оборудование и нефтяные хранилища, чтобы не достались врагу, были взорваны. Во время оккупации в окрестностях поселка действовало нефтегорское партизанское соединение, которым командовал секретарь Краснодарского крайкома партии В.И. Хомяков. В конце января 1943 года после ожесточенных боев советские войска совместно с партизанами освободили территорию нынешнего Апшеронского района. После изгнания оккупантов началось восстановление разрушенного хозяйства и объектов инфраструктуры. Возобновилась добыча нефти.

Время и обстоятельства возникновения хутора Николаенко не установлены. Хутор Николаенко является усадьбой совхоза «Горный сад», который специализируется на разведении плодово-ягодных культур.

В 1996 году в хуторе была открыта средняя общеобразовательная школа № 30 на 80 учащихся; в 2009 г. там обучалось уже 200 детей. При финансовой поддержке крупного предприятия «Запсибгидрострой», сотрудники которого получили земельные участки под коттеджи, здание школы получило новый вид. Появились фонтан, футбольное поле, теннисный корт, площадка для пляжного волейбола. На базе школы открыт филиал филиал МОУ ДОД детская школа искусств г. Апшеронска. Строится стадион. Кроме того, на средства ЗАО «Запсибгидрострой» была построена церковь, планируется амбулатория. В настоящее время в хуторе Николаенко имеются детский сад, водопровод; населённый пункт полностью газифицирован, связан автобусным сообщением с районным  центром. Все дороги на территории хутора с твёрдым покрытием.

25 декабря 1956 года нефтегорский район был ликвидирован, а его территория передана Апшеронскому району.

Жители Нефтегорского поселения были заняты и в сельском хозяйстве. В совхозах выращивали эфиро-масличные и плодово-ягодные культуры.

Сегодня на территории поселения действуют 3 средние общеобразовательные школы, Дом детского творчества, 3 детских сада, 2 дома культуры, спортивный комплекс, 2 библиотеки.

Число жителей Нефтегорского городского поселения, по состоянию на 1 января 2009 года, составляет 8 009  человек, из них 4 858 проживает в пгт.Нефтегорск, 2 008 человек – в станице Нефтяная, а население хуторов  Николаенко и  Подольский составляет 1 071 и 72 жителя соответственно.

Схема ОП

лист

1.5. Существующая территориально-планировочная организация

Муниципальное образование Нефтегорское городское поселение расположено в центральной части Апшеронского муниципального образования, которая граничит: на юго-западе – Хадыженское городское поселение; на юге - Апшеронское городское поселение; на северо-востоке – Туапсинское городское поселение; на севере – Черниговское сельское поселение; северо-востоке - Новополянское сельское поселение.

В состав городского поселения входит четыре населенных пункта – поселок городского типа (пгт) – Нефтегорск – административный центр поселения, хутор Подольский, станица Нефтяная, хутор Николаенко.

Пгт. Нефтегорск расположен в предгорной  части  главного  Кавказского  хребта в живописной горно-лесистой местности в долине реки Пшеха в ее притоках рек Нефтянка и Голышка – на востоке, а также реки Тухи, впадающей в  реку Пшеху . Большую часть территории поселения занимают леса, площадь которых составляет 15 114 га.

По восточной границе Нефтегороского городского поселения проходит узкоколейная железная дорога г. Апшеронск – хутор Отдаленный. На данный момент железнодорожная сеть в Нефтегоском ГП полностью отсутствует. т.к. анализ существующего геологического состояния показал, что большая часть территории не благоприятна для застройки или требует проведения большего и сложного комплекса инженерных мероприятий.

Междугороднее сообщение осуществляется за счет автомобильных дорог муниципального и регионального значения IV технической категории  г.Апшеронск – пгт. Нефтегорск, г.Апшеронск – ст. Нефтяная,  к ней примыкают автодороги х. Красная Горка – х. Николаенко и х. Николаенко – пгт. Нефтегорск.

По территории поселения проходят трубопроводы:

- газопроводы высокого давления:

- магистральные газопроводы ООО «Газпром Трансгаз-Кубань»;

- распределительный газопровод ООО «Газпром Трансгаз-Кубань»;

- распределительные газопроводы «РН-КНГ»;

- межпоселковый газопровод (ст. Нефтяная не газифицирована).

- нефтепроводы:

- нефтепровод «Хадыженск – Нефтегорск»

Главной водной артерией поселения является реки Туха и Пшеха. Туха  относится к основным левобережным притокам реки Белой. Исток находится на западном, восточном и южном склонах горы Шесси, и горы Боз-Деле, на восточном и южном склонах. Площадь водосборного бассейна 1340000 м². Правая Туха и Левая Туха являются правыми притоками реки Пшеха. По территории поселения протекают реки: Гриценкина, Полба, Голышка, Чекуха, Нефтянка, Матузка и множество балок.

Сложившаяся территориально-планировочная структура Нефтегорского городского поселения образована также землепользованиями лесничеств, землями сельскохозяйственного назначения, крупного землепользователя ЗАО «Горный сад», в том числе землями по выращиванию эфиромасличных культур (на данный момент не использованные), а также хозяйственными товариществами и обществами.

В границах поселения расположены месторождения:

твердых полезных ископаемых:

- Разведка и добыча строительных песков Южного участка Нефтегородского месторождения;

- Нефтегородское месторождение битумных песков;

- Разработка Ширванского месторождения кирпичных глин.

Минеральных вод:

- Добыча лечебных минеральных вод для бальнеологических целей на Нефтянском месторождении;

- Нефтегорское.

углеводородного сырья:

- Добыча нефти по месторождениям: «Хопры», «Нефтянское»;

- Добыча нефти и газа, сброс промысловых вод с целью поддержания пластового давления (ППД) на месторождении «Нефтегорское»;

Существующая территориально-планировочная организация

населенных пунктов поселения

Поселок городского типа Нефтегорск и хутор Подольский

Поселок городского типа Нефтегорск и хутор Подольский расположены в живописной горной местности, изрезанной балками и многочисленными горными реками и ручьями, в центре территории Нефтегорского городского поселения. Нефтегорск является его административным центром. Население составляет 4 858 человек. В хуторе Подольский проживает 72 человека.

Со всех сторон поселок городского типа Нефтегорск окружен лесными массивами (преобладающие породы – кавказский дуб, бук, граб, каштан, дикая груша).

В планировочном отношении п.г.т. Нефтегорск представляет собой сложную разветвленную структуру, вызванную прежде всего, активным рельефом местности. Основными планировочными осями являются улицы Лермонтова, Советская, Пушкина, Первомайская, Школьная, Селезнёва, Красная и Комсомольская, вдоль которых осуществляются основные транспортные и пешеходные связи. Действует автобусное сообщение с районным центром – городом Апшеронском.

Через поселок проходят категорированные автодороги г.Апшеронск – п.г.т.Нефтегорск и х.Николаенко – п.г.т.Нефтегорск (IV технической категории).

В настоящее время территория п.г.т.Нефтегорск по функциональному использованию делится на зоны:

- жилая, которая представлена кварталами индивидуальной усадебной застройки и малоэтажной многоквартирной жилой застройки;

- общественно-деловая, представлена общественными зданиями различного функционального назначения, которые расположены преимущественно вдоль улицы Советская, а также  обособленно среди жилой застройки;

- рекреационную, представленную парком по ул. Клубная, стадионом и спортивным залом;

- производственную зону, представленную предприятиями 5 класса расположенными на северной и северо-западной окраинах поселка;

- зону инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят улицы и проезды, автостоянки, объекты инженерного обеспечения: котельные, КНС, очистные сооружения, ГРП, ШРП, линии инженерных коммуникаций и др.;

- зону сельскохозяйственного использования, занимаемую сельскохозяйственными угодьями, выпасами;

- зону специального назначения, к которой относятся территории кладбищ и санитарно-защитных зон.

Хутор Подольский включает лишь жилую зону, представленную усадебной застройкой.

В поселке городского типа Нефтегорск, не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны санитарные разрывы от следующих объектов:

- от производственных территорий, прилегающих к жилой застройке;

- от категорированных автодорог, проходящих по территории поселка;

- от действующих кладбищам, которые находятся вблизи жилой застройки в северной и центральной частях поселка;

- от нефтяных и буровых скважин (действующих и недействующих), находящихся вблизи жилой застройки.

Ярко выраженного общественно-делового центра поселок не имеет. Все учреждения общественно-делового назначения расположены вдоль улиц Советской и Школьной. Они представлены зданиями администрации Нефтегорского городского поселения, клуба, дома детского творчества, школы, детских дошкольных учреждений, церкови, отделения связи, магазинов и т.д. Рядом с клубом расположены здания столовой и общежития, находящиеся в аварийном состоянии. Окраинные территории поселка слабо обеспечены объектами торговли. В хуторе Подольский и северной части п.г.т. Нефтегорск предприятия торговли отсутствуют вообще.

Жилая зона п.г.т. Нефтегорск включает жилую застройку с учреждениями обслуживания, детскими дошкольными, образовательными учреждениями, зелеными насаждениями и объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта. Преобладающей в жилой зоне является одноквартирная усадебная застройка. Многоквартирная малоэтажная застройка сосредоточена по большей части вдоль ул. Советской, реже на второстепенных улицах. Плотность застройки достаточно высока. Часть застройки находится в аварийном состоянии из-за активных оползневых процессов и физического износа. Среди жилой застройки размещены участки школ – их в городе две, детских дошкольных учреждений – 2. В южной части поселка расположена больница, в северо-западной – ФАП. Спортивные сооружения представлены стадионом и спортивным залом, которые находятся на ул. Спортивной.

Зеленые насаждения общего пользования представлены в основном озеленением улиц. По улице Клубная расположен небольшой парк с фонтаном.

Рядом со зданием администрации размещается пожарное депо.

В целом, поселок городского типа Нефтегорск и хутор Подольский недостаточно обеспечены объектами культурно-развлекательного и спортивного назначения, предприятиями коммунального обслуживания,  общественного питания, зелеными насаждениями общего пользования.

Нельзя назвать благополучным и безопасным проживание людей в зоне оползней, рядом с кладбищами, в непосредственной близости нефтяных скважин, а также шумовой (50 метровой) зоне автодорог IV технической категории г.Апшеронск – п.г.т.Нефтегорск и х.Николаенко – п.г.т.Нефтегорск, где также отсутствует организованная санитарно-защитная зона.

станица Нефтяная

Станица Нефтяная расположена в живописной долине рек Туха, Полба и Нефтяная, западнее административного центра поселения – п.г.т. Нефтегорск. Окружающие склоны гор покрыты лиственным лесом (преобладающие породы деревьев – кавказский дуб, бук, граб, дикая груша) и яблоневыми садами. Население станицы составляет 2 008 человек.

Территория ст. Нефтяная по функциональному использованию делится на зоны:

- жилая, которая представлена кварталами индивидуальной усадебной застройки;

- общественно-деловая зона, представлена общественными зданиями различного функционального назначения, которые сосредоточены на пересечении ул. Красная и пер. Советский, а также  обособленно среди жилой застройки;

- производственная зона, представленная двумя деревообрабатывающими предприятиями 4 класса санитарной классификации;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят улицы и проезды, автостоянки, объекты инженерного обеспечения, линии инженерных коммуникаций и др.;

- зона специального назначения, к которой относятся территории кладбищ и санитарно-защитных зон.

К центру станицы ведет автодорога IV технической категории г.Апшеронск – ст.Нефтяная. Действует автобусное сообщение с районным центром – городом Апшеронском.

Общественный центр станицы, расположенный на пересечении ул.Красная и пер. Советский, представлен зданиями: клуба, отделения связи,  библиотеки, ФАП и несколькими магазинами.

Жилая зона ст. Нефтяная включает жилую застройку с учреждениями обслуживания, школой, детским дошкольным учреждением в приспособленном здании, зелеными насаждениями, объектами и сооружениями коммунального назначения и транспорта. Жилые кварталы застроены по периметру индивидуальными жилыми домами усадебного типа. В границах некоторых кварталов имеются территории свободные от застройки. Предприятия общественного питания отсутствуют. Окраинные территории станицы испытывают недостаток в предприятиях торговли. Отсутствуют религиозные учреждения.

Спортивные сооружения представлены стадионом и спортивными площадками при школе.

На въезде в станицу, в северо-восточной ее части, находится психоневрологический интернат. На юго-западе, в непосредственной близости от станицы расположено строящееся здание водолечебницы, конюшня и детский пансионат «Горный». Рядом со строящейся водолечебницей обнаружен источник минеральной воды, далее на юго-запад, вдоль реки Туха – серный источник. У северо-западной окраины станицы расположен полевой стан ЗАО «Горный сад».

Зеленые насаждения общего пользования представлены озеленением улиц. Вдоль берегов реки Туха имеются естественные галечные пляжи.

В целом, станица Нефтяная недостаточно обеспечена объектами культурно-развлекательного и спортивного назначения, предприятиями коммунального обслуживания,  общественного питания, зелеными насаждениями общего пользования.

Нельзя назвать благополучным и безопасным проживание людей в зоне вредного воздействия деревообрабатывающих предприятий, в шумовой (50 метровой) зоне автодороги IV технической категории г.Апшеронск – ст.Нефтяная, где также отсутствует организованная санитарно-защитная зона.

хутор Николаенко

Хутор Николаенко расположен на левом берегу реки Туха, в северо-западной части Нефтегорского городского поселения. Со всех сторон его окружают лиственные леса (преобладающие породы деревьев – кавказский дуб, бук, граб, дикая груша). В настоящее время в хуторе проживает 1 071 человек.

Время и обстоятельства возникновения хутора Николаенко не установлены. Хутор Николаенко является усадьбой совхоза «Горный сад», который специализируется на разведении плодово-ягодных культур.

В 1996 году в хуторе была открыта средняя общеобразовательная школа на 80 учащихся; в 2009 г. там обучалось уже 200 детей. При финансовой поддержке крупного предприятия «Запсибгидрострой», сотрудники которого получили земельные участки под коттеджи, здание школы получило новый вид. Появились фонтан, футбольное поле, теннисный корт, площадка для пляжного волейбола. На базе школы открыт филиал МОУ ДОД детская школа искусств г. Апшеронска. Строится стадион. Кроме того, на средства ЗАО «Запсибгидрострой» была построена церковь и амбулатория. В настоящее время в хуторе Николаенко имеются детский сад, водопровод; населённый пункт полностью газифицирован. Автобусное сообщение связывает хутор с районным  центром. Все дороги на территории хутора с твёрдым покрытием.

Сейчас территория х. Николаенко по функциональному использованию делится на зоны:

- жилая, которая представлена зоной индивидуальной усадебной застройки (планируется строительство нескольких домов секционного типа);

- общественно-деловая зона, представлена общественными зданиями различного функционального назначения, которые рассредоточены по всей территории хутора;

- производственную зону, представленную преимущественно деревообрабатывающими предприятиями 4 – 5 класса;

- зону инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят улицы и проезды, автостоянки, объекты инженерного обеспечения, линии инженерных коммуникаций и др.;

- зону специального назначения, к которой относятся территории кладбищ и санитарно-защитных зон.

По территории хутора проходят автодороги IV технической категории г.Апшеронск – ст.Нефтяная и х.Николаенко – х.Красная горка. Действует автобусное сообщение с районным центром.

Общественный центр не сформирован. Объекты обслуживания рассредоточены по всей территории хутора. Они представлены зданиями: торгово-бытового центра на ул.Тенистая, мини-гостиницей с магазином и пекарней по ул.Свердлова и несколькими магазинами расположенными среди жилой застройки. На ул. Кленовая размещается амбулатория, на ул.  Яблоневая – церковь.

Жилые кварталы застроены по периметру индивидуальными жилыми домами усадебного типа. В южной части х. Николаенко расположена территория садоводческих товариществ.

Предприятия общественного питания отсутствуют.

Спортивные сооружения представлены спортивными площадками при школе и по ул. Ломоносова.

Зеленые насаждения общего пользования представлены озеленением улиц. В центре территории хутора имеется естественный лесной массив.

Производственные предприятия (преимущественно деревообрабатывающие) рассредоточены по всей территории хутора. Необходимые санитарные разрывы до жилой застройки не выдержаны.

В целом, хутор Николаенко недостаточно обеспечен объектами культурно-развлекательного назначения, предприятиями коммунального обслуживания,  общественного питания, зелеными насаждениями общего пользования.

Нельзя назвать благополучным и безопасным проживание людей в зоне вредного воздействия деревообрабатывающих предприятий, вблизи многочисленных нефтяных скважин и в шумовой (50 метровой) зоне автодорог IV технической категории г.Апшеронск – ст.Нефтяная и х.Николаенко – х.Красная горка, где также отсутствует организованная санитарно-защитная зона.

1.6. Численность и состав населения

На территории Нефтегорского городского поселения проживает 8,3 % населения муниципального образования Апшеронский район.

По данным администрации численность постоянного населения Нефтегорского городского поселения на 01.01.2010 года составляла 8000 человек, в том числе

- пгт Нефтегорск – 4849 человек,

- ст.Нефтяная – 2008 человек,

- хутор Николаенко – 1071 человек,

- хутор Подольский – 72 человека.

Исходя из общей динамики народонаселения (таблица4), территория планирования является демографически растущей: современная численность постоянного населения отличается от аналогичного показателя 2002 года (итоги Всероссийской переписи населения) на 5,6%.

Оценка численности постоянного населения

# (в разрезе населенных пунктов Нефтегорского поселения)

# Таблица4

| Наименование | Численность населения, чел. | Динамика численности населения (2009/2002 гг.) |
| --- | --- | --- |
|  | 2002 г. | 2010 г. | абсолютное изменение, чел | относительное изменение, % |
| поселок городского типа Нефтегорск | 4724 | 4849 | 125 | 2,6 |
| станица Нефтяная | 1865 | 2008 | 143 | 7,7 |
| хутор Николаенко | 909 | 1071 | 162 | 17,8 |
| хутор Подольский | 79 | 72 | -7 | -8,9 |
| Итого по поселению | 7577 | 8000 | 423 | 5,6 |

Процесс депопуляции населения наблюдается на территории населенного пункта хутор Подольский, причем вероятность дальнейшего снижения демографического ресурса в перспективе достаточно велика.

Демографическая ситуация в Нефтегорском поселении характеризуется проявлением (как и в большинстве населенных мест Краснодарского края) кризисных явлений  в сфере воспроизводства населения: на протяжении  последних 20 лет число умерших из года в год превышает количество рождений. Отношение современных параметров смертности и рождаемости составляет 1,9, т. е. уровень рождаемости на 90 % ниже требуемого для замещения умирающего населения. Среднегодовые темпы естественной убыли населения находятся на уровне 9,0-9,5 промилле (около 75 человек в год).

В условиях негативного развития процессов естественного воспроизводства стабилизирующим фактором численности населения планируемой территории выступает миграция.  Поселение имеет ежегодное положительное сальдо миграции, которое полностью компенсирует отрицательную разницу между числом рождений и смертей и обеспечивает рост численности населения.

Сложившееся соотношение уровней рождаемости и смертности приводит к неблагоприятным сдвигам в возрастной структуре населения, которая имеет ярко-выраженные регрессивные черты. Для такого типа возрастных структур характерно превышение доли лиц пенсионного возраста  над долей населения в возрасте моложе трудоспособного. На территории Нефтегорского поселения численность группы старше трудоспособного возраста превышает численность группы младших возрастов почти в 2,7 раза.

Половозрастной состав населения Нефтегорского поселения

Таблица 5

| № п/п | Возрастная структура населения | 2009 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1.1 | Население моложе трудоспособного возраста, от 0 до 15 лет | 1000 | 12,5 |
| 1.2 | Население в трудоспособном возрасте | 4284 | 53,5 |
| 1.3 | Население старше трудоспособного возраста | 2716 | 34,0 |
|  | Итого по поселению | 8000 | 100 |

Современный коэффициент демографической нагрузки достаточно высок и равен 87 человек  нетрудоспособного возраста на 100 человек трудоспособного. В дальнейшем удельный вес населения трудоспособного возраста будет снижаться, для сохранения и роста трудового потенциала необходимо привлечение мигрантов на территорию поселения.

Предполагая, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического притока населения, в составе которого преобладают люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. Однако миграция существенно не изменит главные тенденции эволюции возрастных групп.

Вывод: по темпам изменения численности населения Нефтегорское городское поселение относится к числу территорий с растущим демографическим потенциалом. При этом территория имеет отрицательный естественный прирост населения, который в свою очередь компенсируется положительным сальдо миграции. Демографическая структура (по возрастному признаку) населения – регрессивная, наблюдаются высокие темпы старения населения.

1.7. Жилищный фонд

По данным администрации жилищный фонд Нефтегорского городского поселения по состоянию на 01.01.2009 г. составил 117,6 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 14,7 м2.

Всего на территории поселения насчитывается 2238 жилых строений. В большинстве это индивидуальный жилищный фонд, который включает более 75% общей площади жилых помещений.  Фонд многоквартирного жилья представлен 2-7 квартирной застройкой блокированного типа, а также застройкой секционного типа малой этажности. Многоквартирный жилой фонд расположен, главным образом, на территории пгт Нефтегорск.

Объемы жилищного строительства в городском поселении в последние годы колеблются на уровне 0,8- 1,4 тыс. м2/год общей площади. Из общего объема вводимого жилья – 100 % строится за счет средств индивидуальных застройщиков.

Весь жилищный фонд поселения имеет процент физической сохранности в пределах допустимых норм эксплуатации зданий. Эта категория жилья включается в объем потребного фонда на срок реализации генерального плана, за исключением жилых домов, расположенных в неблагоприятных геологических условиях (оползневой зоне) на территории пгт Нефтегорск. Данная категория  жилья подлежит сносу с расселением жителей сносимых домов на новых территориях до 2020 года.

1.8. Структура обслуживания

Социальная инфраструктура Нефтегорского поселения включает в свой состав комплекс размещаемых на его территории учреждений, предприятий и сооружений непроизводственной сферы, связанных с удовлетворением духовных и материальных потребностей человека; в поселении она сформирована объектами повседневного и периодического обслуживания.

Кроме объектов внутрипоселенческой социальной инфраструктуры, направленной на удовлетворение потребностей собственного населения, на территории поселения размещаются объекты обслуживания межселенного значения. Таковыми являются Дом-интернат для престарелых и инвалидов и Апшеронский психоневрологический дом-интернат, обслуживающий не только жителей Апшеронского муниципального района, но и население с других районов Краснодарского края.

Всего в городском поселении насчитывается 8 объектов образования: 3 детских сада, 3 общеобразовательные школы, 2 учреждения дополнительного образования - Дом детского творчества в пгт Нефтегорск и Школа искусств в х.Николаенко.

Учреждения образования размещаются в пгт Нефтегорск, ст.Нефтяной и х.Николаенко. Плановая емкость  детских дошкольных учреждений составляет 99 мест,  фактическая наполняемость -  124 ребенка или 125 %.

В школах, напротив, имеется резерв до полной наполняемости (за исключением пгт Нефтегорск). По нормам суммарная плановая емкость в общеобразовательных учреждениях – 900 мест, фактическая посещаемость – 767 учащихся.

В культурной сфере поселения функционируют 2 клубных учреждения, (пгт Нефтегорск, ст.Нефтяная), 2 библиотеки. Обеспеченность населения клубными учреждениями составляет 55 мест на 1000 жителей – 69 %  нормативной потребности.

Медицинскую помощь жителям поселения оказывает Нефтегорская участковая больница. Мощность амбулаторно-поликлинической помощи населению составляет 60 посещений в смену; нормативный коечный фонд стационара – 45 коек. В каждом населенном пункте (за исключением х.Подольский) работают фельдшерско-акушерские пункты.

На низком уровне обеспеченность врачами – менее 1 человека на тысячу населения, средним медицинским персоналом – менее 4 человек.

Фармацевтическое обслуживание населения осуществляют 2 аптеки, расположенные на территории поселка городского типа.

Для занятий физкультурой и спортом, проведения соответствующих мероприятий в городском поселении имеются спортивный комплекс, сеть открытых спортивных площадок, при школах работают спортзалы.

Торговыми площадями жители поселения обеспечены в объеме 389 м2 на 1000 человек. Всего на территории поселения насчитывается более 40 объектов розничной торговли.

На территории городского поселения расположено 2 предприятия общественного питания, в настоящее время не действуют.

В сфере бытовых услуг населения работают 2 парикмахерских – расположены в пгт Нефтегорск.

На территории муниципального образования находится 4 отделения почтовой связи,  2 филиала отделения сбербанка.

1.9. Санитарное состояние

Современное экологическое состояние природной среды определяется состоянием воздуха, поверхностных вод, почв, животного и растительного мира.

Главные экологические проблемы, которые требуют решения на территории Нефтегорского городского поселения, следующие:

- отсутствует должный контроль над вырубкой редкого леса: более 80% территории поселения покрыто дикими лесами, состоящими из ценных пород деревьев: дуб, бук, граб, самшит;

- на территории поселения насчитывается 8 деревообрабатывающих предприятий, при вывозе леса происходит разрушение муниципальных дорог тяжелым транспортом;

- отсутствует организованная свалка отходов производства и нефтепереработки, часть жилой застройки находится в санитарно-защитной зоне от этих предприятий или (и) от линейных объектов;

- на территории поселения расположены горные отводы месторождений нефти, вследствие этого, часть жилой застройки и общественно-деловая застройки пгт. Нефтегорска находится в санитарно-защитных зонах от производственных предприятий нефтедобывающей отрасли;

- автомобильные дороги направлений г.Нефтегорск - г.Апшеронск, г.Нефтегорск – х. Николаенко и г. Апшеронск проходят по жилой застройке без организации санитарно-защитной зоны. Транспортный поток негативно воздействует на условия проживания населения пгт.Нефтегорска, х. Николаенко и ст. Нефтяной, что связанно с повышенным уровнем шума, приводит к загазованности, запыленности, загрязнению тяжелыми металлами воздуха и почвы;

- неудовлетворителен уровень благоустройства улиц в жилой застройке, требуется устройство твердых покрытий, капитальный ремонт старых мостов и постройка новых мостов;

- отсутствуют санитарно-защитные зоны от предприятий и озеленение прибрежной полосы рек Туха и Полба;

- отсутствует система сбора поверхностных вод и водопонижения с помощью закрытых водоотводящих устройств и ливневой канализации;

- очистные сооружения города используются только на 25% своей мощности, так как отсутствуют магистральные сети централизованной канализации и локальные очистные сооружения, что приводит к загрязнению территории проживания и, как следствие, к заболеваемости, загрязнению стоками водоемов, источников естественных минеральных вод;

- минеральные источники поселения не благоустраиваются и находятся в заброшенном состоянии;

-  в населенных пунктах крайне изношены сети водоснабжения и газоснабжения (ст. Нефтяная вообще не газифицирована), происходят постоянные перебои с подачей воды и газа, а также требуется реконструкция электроподстанций и трансформаторных пунктов (в связи с повышением уровня потребления электроэнергии) для стабилизации электроснабжения города и освещения улиц; в хуторах, кроме электроснабжения практически отсутствует инженерная инфраструктура;

- вывоз твердых бытовых отходов с территории поселения производится на свалку, расположенную на границе пгт Нефтегорска, рядом с рекой Голышка, что может привести к загрязнению и острой эпидемиологической ситуации; необходимо устройство на новой территории, усовершенствованного полигона ТБО;

- не организованы санитарно-защитные зоны от действующих кладбищ;

- не организованны системы устойчивости жилых зданий от оползней;

отсутствуют организованные и благоустроенные парки и скверы.

1.10. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Нефтегорского городского поселения Апшеронского района Краснодарского края.

# Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям ГУП КК Кубанская краевая научно-производственная компания  минеральных ресурсов и геологии  «КУБАНЬГЕОЛОГИЯ» филиал-Азовское отделение в 2009 г. к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- склоновые процессы – поверхностный смыв, крип, оползни;

- эрозионные процессы - боковая и глубинная эрозия,  овражная эрозия;

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки;

- эоловые процессы - дефляция, ветровая эрозия почв;

- набухающие и элювиальные грунты;

- сейсмичность.

Для Нефтегорского городского поселения, п.г.т.Нефтегорск и х.Подольский, ст.Нефтяная, х.Николаенко доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, являются –  набухающие и элювиальные грунты, затопление, оползни, сели, сейсмичность.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам относится к I, II и III категории (высокой) категории сложности в соответствии с Приложением Б, СП 11-105-97, часть 1.

Согласно СНиП П-7-81* (в редакции 2000г. карты ОСР - 97 -А) фоновая сейсмичность территории изысканий  для зданий и сооружений массового строительства составляет 8 баллов. Возможно увеличение или уменьшение балльности при более детальных изысканиях.

К неблагоприятным процессам на исследуемой территории относятся:

- просадочность суглинков лёссовых;

- суглинистые покровные отложения характеризуются I типом по просадочности;

- эрозионный размыв берега; подтопление и заболачивание;

- оползни, осовы, осыпи, обвалы, оврагообразование;

- ветровая дефляция;

- изменения физико-механического состояния грунтов из-за переувлажнения;

- увеличения гидродинамического давления подземных вод или развития суффозии;

- увеличения нагрузки на склон вследствие возведения сооружений.

Зоны высокого стояния грунтовых вод. В пониженных местах, в поймах рек Нефтянка, Голышка, Чекуха, Туха, Полба, которые являются левыми притоками р.Пшехи  и их притоках, поймах обводненных балках  наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территории и снижению инженерных и санитарных свойств.

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков  являются наиболее значимыми на  территории поселения. В пределах описываемой территории, довольно существенное (по степени опасности) распространение имеют береговые эрозионные процессы, приуроченные к верхним и средним течениям рек поселения.

Режим донной аккумуляции характерен также для нижних иногда средних течений рек Нефтянка, Голышка, Чекуха, Туха, Полба и их притоков, приуроченных к области предгорных террасированных полого-наклонных равнин. С переходом к низкогорному поясу в долинах большинства малых рек начинают появляться признаки донной эрозии. В долинах рек Нефтянка, Голышка, Чекуха, Туха, Полба хорошо выраженная низкая и высокая аккумулятивные пойменные террасы, а также другие признаки преобладания режима донного накопления.

Береговые эрозионные процессы (размыв берегов) сопровождаются формированием вдольбереговых обвальных или оползневых уступов, высота которых колеблется от 3 до 20 метров. Почти не сопровождается эрозия обвально-оползневыми процессами лишь при размыве пойменных речных террас. Скорость размыва берегов определяется в первую очередь скоростью течения и крепостью вмещающих геологических пород. Наиболее размываемыми породами, являются породы четвертичного возраста, предельные неразмываемые скорости для которых, колеблются в интервале  0,4 – 1,2 м/сек.

Боковая эрозия слабой и средней степени активности отмечается в      ст. Нефтяной. Эрозии подвержены I и II надпойменные террасы в излучинах рек Туха и Полба.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

На территории поселения эрозия временных водотоков представлена большей частью выположенными, широкими балками, иногда осложненными малоактивными донными, небольшими промоинами и оврагами. Это холмистая местность  с широко развитой системой балок и лощин. Благоприятные климатические условия способствуют произрастанию густых лесов, кустарников и травянистой растительностью, которые хорошо укрепляют склоны, сложенные в основном рыхлыми четвертичными и слабосвязанными неогеновыми и палеогеновыми породами, представленными суглинками, песками, глинами, реже конгломератами, известняками и мергелями.

Однако первичная растительность на многих участках сильно нарушена, а местами уничтожена полностью деятельностью человека.На таких участках интенсивно развивается овражная эрозия первой, реже второй стадии. Глубина промоин и оврагов достигает здесь от 0,5 – 10,0м до    40,0м, длина  несколько километров. Расчлененность рельефа достигает 0,5 – 1,0км/км2. Площадная пораженность составляет 5-10%.

Наиболее активным экзогенным процессом является боковая и донная эрозия рек, каналов, балок. Проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел рек, балок,  профилирование и укрепление подрезанных склонов, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Подтопление,затопление

На территории поселения встречается затопление флювиального типа. Затоплению подвержены низкие и высокие поймы рек, имеющих верховья в горной части. Наибольшую опасность представляют паводковые затопления.

На реках поселения сильные паводки отмечаются почти ежегодно. Пойма затапливается на 5-7 дней, обычно при прохождении весенне-летнего половодья. Реки выходят из берегов иногда и при больших осенних паводках. Продолжительность затопления прилегающих к рекам низменных территорий изменяется от нескольких часов до 1-2 дней. Скорость подъема воды может достигать 60см/ч.

Затоплению подвержен участок берега реки Тухи, расположенный в центре ст. Нефтяной.

В максимальные паводки поверхностные воды реки в районе крупной излучины не вмещаются в узкий русловой врез и на 5-6 часов затапливают пониженный участок I надпойменной террасы, шириной около 100 м.

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы не представляются эффективными, т.к. сам процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление строительных котлованов, шурфов, канав и т.п.

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

Селепроявления

На территории поселения (низкогорный рельеф), по балкам и долинам рек отмечаются формы рельефа близкие к селеобразующим. Здесь селепроявления носят большей частью переходный характер между флювиальным  затоплением и селями, так называемое пролювиально-селевое затопление, характеризующееся слабым насыщением водных потоков твердой составляющей.

Частота проявлений селевых процессов – практически ежегодно, с изменением силы проявления в зависимости от количества выпадения атмосферных осадков.

Гравитационные процессы

Оползни

В пространственном отношении оползни развиты неравномерно. Преобладающее их количество приурочено к долинам рек Нефтянка, Голышка, Чекуха и их притоков (п. Нефтегорск).

В литологическом отношении, оползни развиваются в глинистых элювиально-делювиальных отложениях, иногда захватывая подстилающие коренные породы.

В пределах Нефтегорского городского поселения наиболее сильно подвержена воздействию оползневого процесса территория п. Нефтегорска. Более 17 улиц поселка попадают в зону развития оползневых процессов разной степени активности. Наиболее сильно пострадали домовладения по улицам Победы, Горького, Школьной, Гражданской, Физкультурной и т.д. Следует отметить то, что гражданское строительство своим многообразием видов работ интенсивно изменяет геологическую среду (подрезка склонов, сельскохозяйственное освоение, лесоразработки и т.д.). Площадь оползней и их активность в районе п. Нефтегорск значительно выше окружающих менее освоенных территорий. Площадь активных оползней в поселке в 4-5 раз выше, чем на малоосвоенных участках.

Обвально-осыпные процессы.

На территории района развиты спорадически в южной – низкогорной части, и приурочены к зонам тектонических разломов или к зонам активной боковой эрозии рек.

Обвально-осыпные процессы в долинах рек, как правило, приурочены к эрозионным уступам и к участкам резкого сужения речных долин. Активизация этих процессов в основном происходит в зимне-весенний период года, когда особо активны агенты обвалообразования, такие как: повышенная увлажненность пород, морозное выветривание, боковая эрозия рек и др.

В отдельных случаях формирование и активизация обвально-осыпных процессов напрямую связанно с антропогенной деятельностью человека (строительство различных линейных сооружений).

Крип.

Крипу подвержен маломощный слой элювиально-делювиальных отложений, преимущественно на незалесенных склонах.

На территории населенных пунктов поселения (п. Нефтегорск, х. Подльский) криповые процессы развиты повсеместно, за исключением выположенных водоразделов и залесенных территорий. Хутор Николаенко и станица Нефтяная частично находятся в зоне возможного воздействия крипа.  В процессе обследования визуально оценивалась активность крипа. Активный крип выражался в почти сплошном развитии на склоне четких, резких морфологических  признаков процесса (волнистая или бугристая поверхность, с относительным расчленением до 1,5 м) иногда сопровождаемого небольшими оплывинами и сплывами. Умеренная активность крипа проявлялась в сглаженных, пологих морфологических признаках. Склоны часто поражены неравномерно с явно выраженными участками активизации и более или менее стабильными формами. Слабоактивный крип оценивался по отдельным, иногда нечетко выраженным, часто косвенным (наклон вниз по склону деревьев, столбов, деформации зданий и сооружений и т. д.) признакам.

Просадочные грунты

Просадочные грунты широко распространены как покровные на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории;

- защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от подтопления и затопления;

- противоселевые мероприятия;

- противооползневые мероприятия;

- защита от обвалов, осыпей;

- устранение просадочных свойств грунтов;

- защита от ветровой дефляциии.

- мероприятия по берегоукреплению;

- благоустройство водоемов;

- агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав;

- особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,   подтопление, затопление, просадочность и набухание грунтов, агрессивность грунтовых вод.

Опасные метеорологические явления:

На территории Нефтегорского городского поселения основной опасностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТ Р 22.0.06.95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий

- ураганные ветры;

- ливневые дожди с грозами и градом;

- обильные снегопады;

- гололед;

- подтопления (затопления);

- оползни;

- повышение температуры окружающего воздуха до 400С.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Сумма осадков за год составляет 941мм. Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения Нефтегорского городского поселения.

# Опасности техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

Промышленные аварии и катастрофы:

На территории Нефтегорского городского поселения химически опасные объекты отсутствуют.

# Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики.

На территории поселения осуществляют производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефтепродуктов.

Таблица 6 – Перечень ПВОО Нефтегорского городского поселения

| Наименование потенциально опасного объекта | Место нахождения ПОО | Количество |
| --- | --- | --- |
| АЗС (существующая) | п.г.т. Нефтегорск | 1 |
| АЗС (проектируемая) | х. Николаенко | 1 |
| Пункт подготовки нефти | Нефтегорское городское поселение | 1 |
| Нефтехранилище | Нефтегорское городское поселение | 4 |
| Месторождение по добыче нефти по месторождению Хопры | Нефтегорское городское поселение |  |
| Месторождение по добыче нефти по месторождению Нефтянское | Нефтегорское городское поселение |  |
| Месторождение по добыче нефти и газа по месторождению Нефтегорское | Нефтегорское городское поселение |  |

# Возникающие на указанных в таблице 1 объектах возможные аварии на АЗС, нефтехранилищах, пункте подготовки нефти рассмотрены с точки зрения возможности развития аварийных ситуаций, связанных с выбросами и утечками из оборудования взрывоопасных и легко воспламеняющихся веществ.

# Основными поражающими факторами в случае аварий на указанном объекте являются:

- ударная волна;

- тепловое излучение;

- открытое пламя и горящий нефтепродукт.

# При авариях на проектируемых и реконструируемых АЗС для расчетов принимается осредненная вместимость одного резервуара – 50 м3.

# Количество опасного в-ва на нефтехранилищах данного типа составляет 150-200 м3, максимальная вместимость одного резервуара 100 м3.

# В соответствии с Планом ЛРН МО Апшеронский район, утвержденным главой администрации МО Апшеронский район – председателем комиссии по ЧС Н. Ф. Шадриным, ПППН-3 обустроен четырьмя товарными резервуарами, полезным объемом 1696 м3; одним технологическим, полезным объемом 243 м3; одним водяным, полезным объемом 88 м3. площадкой налива автоцистерн и насосной.

# Расчет зон  и риска при возможных авариях на данных объектах проводился в соответствии с  ГОСТ Р 12.3.047-98. Результаты расчетов приведены в таблице 2.

# Таблица 7 – Результаты расчета зон действия поражающих факторов при сценариях аварий на ПВОО

| Параметр | Сценарий развития аварии с разрушением резервуара на АЗС | Сценарий развития аварии с разрушением резервуара на проектируемой АЗС | Сценарий развития аварии с разрушением резервуара ПППН-3 | Сценарий развития аварии с разрушением резервуара нефтехранилища |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожар пролива |
| Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м |
| Без негативных последствий в течении времени | 74.09 | 74.09 | 80.26 | 39.09 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 50.78 | 50.78 | 54.59 | 25.51 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек; Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин | 42.25 | 42.25 | 50.57 | - |
| Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6 – 8 сек; Ожог 2-й степени через 12 – 16 сек | 36.29 | 36.29 | - | - |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин | 33.51 | 33.51 | - | - |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 30.01 | 30.01 | - | - |
| Волна давления при сгорании ТВС |
| Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м |
| Полное разрушение зданий | 20.99 | 20.99 | 47.92 | 28.11 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 29.41 | 29.41 | 67.11 | 39.39 |
| Средние повреждения зданий | 42.95 | 42.95 | 97.91 | 57.50 |
| Умеренные повреждения зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) | 76.50 | 76.50 | 174.23 | 102.38 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 152.83 | 152.83 | 347.85 | 204.46 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 238.08 | 238.08 | 541.73 | 318.51 |

Скважины, нефтекачки  по добыче нефти и газа

Согласно статье 2 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.97 г. “Участок ведения буровых работ” – буровая площадка (кустовая или одиночная) с установленной и работающей на ней стационарной или передвижной установкой для бурения и освоения скважины является опасным производственным объектом 2го типа (Приложение 1 Федерального закона, пп.1,2,3,5), так как относится к категории производственных объектов, на которых получаются, используются, образуются, хранятся, транспортируются воспламеняющиеся и горючие вещества (нефть, газ продуктивных пластов, дизельное топливо для работы механизмов), взрывчатые вещества (заряды перфораторов и взрывных пакеров); используются грузоподъемные механизмы и оборудование работающее под давлением.

При авариях на скважинах и нефтекачках возможные следующие сценарии развития аварии:

- нарушение герметичности фонтанной арматуры→выход газа и нефти в окружающую среду→образование пролива нефти →появление источника зажигания→ возгорание пролива нефти → возможность поражения людей, повреждения оборудования, загрязнение атмосферы продуктами горения нефти (скважины, нефтекачки);

- нарушение герметичности фонтанной арматуры→выход газа и нефти в окружающую среду→появление источника зажигания→ воспламенение фонтана нефти и газа → возможность поражения людей, повреждения оборудования, загрязнение атмосферы продуктами горения нефти (скважины);

- нарушение герметичности фонтанной арматуры→выход газа и нефти в окружающую среду→разлитие нефти по площадке буровой→ испарение разлитой нефти → пары нефти рассеиваются в атмосфере (скважины, нефтекачки).

Оценка действия поражающих факторов при реализации сценариев с

При расчете интенсивности теплового излучения в случае вертикального факела [Ю.Н. Шебеко, В.Л. Малкин и др. Методы оценки поражающих факторов крупных пожаров и взрывов на наружных технологических установках. //Журнал «Пожарная безопасность зданий, сооружений и объектов», 1999, № 4. – с.18-27.] применялись методы расчета аналогичные методам расчета пожара-пролива. При этом эффективные диаметры d и высота H пламени определялились с помощью эмпирических формул. Результаты расчетов зон действия поражающих факторов при реализации сценариев аварий с горением факела нефти представлены в таблице 3.

# Таблица 8 – Основные результаты расчета зон действия поражающих факторов при аварии с возгоранием открытого фонтана нефти

| Параметр | Радиус |
| --- | --- |
| Возгорание открытого фонтана нефти (скважины) |
| Расстояние от центра пожара, м |
| Наименование опасного вещества | Нефть |
| Эффективный диаметр пламени, м | 1,5 |
| Высота пламени, м | 17,68 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (1,4 кВт/м2) | 16,0 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (4,2 кВт/м2) | 7,0 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог первой степени через 15-20 с Ожог второй степени через 30-40 с Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин.(7,0 кВт/м2) | 5,0 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог первой степени через 6-8 с Ожог второй степени через 12-16 с (10,5 кВт/м2) | 4,4 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (вл. 12 %) при длительности облучения 15 мин. (12,9 кВт/м2) | 4,0 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой поверхности; воспламенение фанеры (17,0 кВт/м2) | 3,5 |
| Воспламенение всех горючих материалов через 3-5 с (85 кВт/м2) | 1,3 |
| Максимальная величина теплового потока, кВт/м2 | 175,0 |

Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах для гипотетических аварий на проектируемых объектах проводился по методике ГОСТ Р 12.3.047-98.

Результаты расчетов зон действия поражающих факторов при реализации рассмотренных сценариев аварий представлены в таблице 4.

# Таблица 9– Основные результаты расчета зон действия поражающих факторов при аварии с пожаром пролива

| Наименование опасного вещества | Пожар пролива (ГОСТ Р 12.3.047-98) |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра пожара, м |
|  | Нефть |
|  | Скважины | Нефтекачки |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (1,4 кВт/м2) | 76,34 | 33,52 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (4,2 кВт/м2) | 51,82 | 21,45 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог первой степени через 15-20 с Ожог второй степени через 30-40 с Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин. (7,0 кВт/м2) | 46,37 | - |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог первой степени через 6-8 с Ожог второй степени через 12-16 с (10,5 кВт/м2) | - | - |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (вл. 12 %) при длительности облучения 15 мин. (12,9 кВт/м2) | - | - |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой поверхности; воспламенение фанеры (17,0 кВт/м2) | - | - |

Опасные происшествия на транспорте:

Автотранспорт.

Автотранспортная система Нефтегорского городского поселения и Апшеронского района связана в единое целое сетью территориальных автомобильных дорог.

В границах территории поселения имеются следующие автомобильные дороги: регионального значения г. Апшеронск – ст-ца. Ширванская – х. Гуамка, х. Николаенко – п.г.т. Нефтегорск и межмуниципального значения г. Апшеронск – п.г.т. Нефтегорск, г. Апшеронск – ст-ца. Нефтяная, х. Красная Горка – х.Николаенко.

Кроме автомобильных дорог регионального значения по территории поселения проходят действующие дороги местного значения.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках, наличие нерегулируемых железнодорожных переездов могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах поселения. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.

Причиной возникновения ЧС на проектируемом объекте могут стать аварии на транспортных коммуникациях, по которым возможна транспортировка взрывопожароопасных веществ (СУГ (пропана) и бензина в автомобильных цистернах).

Наиболее опасной аварией на автотранспорте является разлив бензина при разгерметизации автоцистерны, наиболее вероятной – пролив бензина при повреждении бензобака емкостью 50 литров, сопровождающийся взрывом и пожаром.

# Вероятность возникновения и развития рассматриваемых аварий, связанных с возгоранием и взрывами ВВ, в соответствии с расчетными формулами ГОСТ Р 12.3.047-98 может составить 3,4х10-6. Вероятность аварий увеличивается в период стихийных бедствий (гололед, снежные заносы, наводнения, ливневые дожди).

# Расчет зон при возможных авариях на автотранспорте проводился в соответствии с  ГОСТ Р 12.3.047-98. Результаты расчета зон действия поражающих факторов при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий на автомобильном транспорте приведены в таблице 3.

# Таблица 10 – Результаты расчета зон действия поражающих факторов при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий на автомобильном транспорте

| Параметр | Автоцистерна (16 м3) | Легковой автомобиль (50 л) |
| --- | --- | --- |
| Пожар пролива |
| Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м |
| Без негативных последствий в течении времени | 46,25 | 9,75 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек; Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин | 23,5 | 4,5 |
| Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6 – 8 сек; Ожог 2-й степени через 12 – 16 сек | 19,25 | 3,5 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин | 17,5 | 3,25 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 15 | 2,75 |
| Волна давления при сгорании ТВС |
| Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м |
| Полное разрушение зданий | 30 | 8 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 42 | 12 |
| Средние повреждения зданий | 61 | 18 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т. п.) | 109 | 32 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 217 | 63 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 337 | 98 |
| Размер зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени (НКПР) паров (ГОСТ Р 12.3.047-98, приложение Б) |
| Цилиндр с радиусом и высотой h | 133,77/5,02 | 32,86/1,22 |

# По территории поселения в восточной его части в меридиональном направлении пролегает узкоколейная железная дорога направлением Апшеронск-Мезмай.

# Узкоколейная железная дорога намечается к восстановлению, после соответствующего переоборудования её нужно использовать и для обслуживания населения, и как уникальный объект, для привлечения российских и иностранных туристов.

# Наибольшую опасность для Нефтегорского городского поселения представляют крушения подвижного состава с грузами 3 и 6 класса, провозимых по железной дороге г. Апшеронск – хутор Отдаленный, проходящую по восточной границе территории Нефтегорского городского поселения .

# Расчет размеров взрывоопасных зон приведен в таблице 11.

Таблица 11 – Расчет размеров взрывоопасных зон

| Вещество | Площадь разлития всего объема, м2 | Радиус окружности разлива/ радиус зоны загазованности м | Радиус зоны порога поражения людей, м | Радиус зоны полных разрушений, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны сильных разрушений, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны средних разрушений, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны слабых разрушений, м/ избыточное давление, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амиловый спирт | 307,615 | 9,897/0,413 | - | - | - | - | - |
| Ацетон | 307,615 | 9,897/8,378 | 50,738 | 3,442/ 1375,47 | 5,073/ 526,829 | 8,698/ 156,873 | 50,738/ 8,664 |
| Бензин A-72 (зимний) | 307,615 | 9,897/87,071 | 232,885 | 15,802/ 308,427 | 23,288/ 132,967 | 39,923/ 47,626 | 232,885/ 4,065 |
| Бензин Б-70 (авиа) | 307,615 | 9,897/50,303 | 136,054 | 9,232/ 576,507 | 13,605/ 235,212 | 23,323/ 77,641 | 136,054/ 5,58 |
| Бензол | 307,615 | 9,897/48,325 | 155,408 | 10,545/ 446,01 | 15,54/ 185,996 | 26,641/ 63,468 | 155,408/ 4,906 |
| Гексан | 307,615 | 9,897/11,109 | 43,847 | 2,975/ 2458,1 | 4,384/ 908,751 | 7,516/ 254,310 | 43,847/ 11,623 |
| Гидразин | 307,615 | 9,897/0,566 | 5,561 | 0,383/ 14392,2 | 0,565/ 4945,271 | 0,968/ 1202,335 | 5,65/ 30,612 |
| Декан | 307,615 | 9,897/0,383 | - | - | - | - | - |
| Дивиниловый эфир | 307,615 | 9,897/150,987 | 416,81 | 28,283/ 161,646 | 41,681/ 74,33 | 71,453/ 29,049 | 416,81/ 2,904 |
| Дизельное топливо | 307,615 | 9,897/0,586 | - | - | - | - | - |
| Дихлорэтан | 307,615 | 9,897/8,876 | 112,8 | 7,654/ 248,036 | 11,28/ 109,434 | 19,337/ 40,449 | 112,8/ 3,655 |
| Диэтиловый эфир | 307,615 | 9,897/124,508 | 367,338 | 24,926/ 157,751 | 36,733/ 72,75 | 62,972/ 28,534 | 367,338/ 2,869 |
| Изобутиловый спирт | 307,615 | 9,897/1,056 | - | - | - | - | - |
| Изопентан | 307,615 | 9,897/185,047 | 430,310 | 29,199/ 165,013 | 43,031/ 75,706 | 73,767/ 29,501 | 430,31/ 2,936 |
| Изопропил-бензол | 307,615 | 9,897/3,736 | - | - | - | - | - |
| Изопропиловый спирт | 307,615 | 9,897/13,073 | 62,491 | 4,24/ 1108,65 | 6,249/ 430,786 | 10,712/ 131,438 | 62,491/ 7,768 |
| Керосин | 307,615 | 9,897/2,22 | - | - | - | - | - |
| Метиловый спирт | 307,615 | 9,897/13,638 | 102,732 | 6,971/ 425,758 | 10,273/ 178,469 | 17,611/ 61,344 | 102,732/ 4,807 |
| Нефть | 307,615 | 9,897/0,596 | - | - | - | - | - |
| Толуол | 307,615 | 9,897/2,734 | 14,361 | 0,974/ 10256,2 | 1,436/ 3560,209 | 2,462/ 883,725 | 14,361/ 25,047 |
| Хлорбензол | 307,615 | 9,897/6,183 | - | - | - | - | - |
| Этилбензол | 307,615 | 9,897/1,309 | - | - | - | - | - |
| Этиловый спирт | 307,615 | 9,897/11,537 | 68,47 | 4,646/ 899,489 | 6,847/ 354,813 | 11,737/ 110,976 | 68,47/ 6,996 |

Трубопроводный транспорт

# По территории Нефтегорского городского поселения проходят:

- магистральный газопровод Апшеронск-Хадыженск ООО «Газпром Трансгаз-Кубань» диаметром 325 мм;

- распределительный газопровод ООО «Газпром Трансгаз-Кубань» диаметром 159 мм;

- распределительный газопровод «РН-КНГ»  диаметром 159 мм;

- распределительный газопровод перспективный.

Оценка частот проливов газа из магистральных газопроводов (МГ) проводилась согласно п. 4 главы II книги Сафронова В.С., Одишария Г.Э., Швыряева А.А. «Теория и практика анализа риска в газовой промышленности» НУМЦ Минприроды, 1996 г.Степень аварийности для газовых трубопроводов с диаметром больше или равным 20˝ (508 мм) принимается равной 3×10-4/км-год.

На газопроводе можно выделить следующие типовые сценарии развития аварийной ситуации:

- сценарий 1 – Нарушение целостности подземного участка газопровода ( истечение газа ( факельное горение ( тепловое излучение.

- сценарий 2 – Нарушение целостности подземного участка газопровода ( истечение газа ( рассеивание утечки.

В 20% случаев происходит выброс при разрушении на полное сечение (гильотинный разрыв) (для 15 мин истечения потока через отверстие, эквивалентное диаметру трубы, или для 1 часа, если отсутствует система перекрытия для аварийного участка). В 80% случаев – 1 час выброса через отверстие 1˝ (25,4 мм).

Поражающими (опасными) факторами аварийного разрушения газопровода являются тепловой поток и барическое воздействие.

Для магистрального газопровода диаметром 325 мм опасное расстояние равно 9,8 м при разрыве на полный диаметр.

Для газопровода диаметром 159 мм опасное расстояние равно 4,5 м при разрыве на полный диаметр.

Поражающими (опасными) факторами аварийного разрушения газопровода являются тепловой поток и барическое воздействие.

По территории Нефтегорского городского поселения проходит магистральный нефтепровод месторождение Хопры-Хадыженск диаметром 500 мм,недействующий магистральный нефтепровод.

Наиболее вероятной аварией на магистральных нефтепроводах является нарушение целостности трубопровода в результате ошибочных действий обслуживающего персонала, коррозии или механических повреждений. Разрыв трубопровода будет сопровождаться разливом нефти по поверхности земли.

Радиус разлива нефти при разрыве трубопровода может достичь 0,25 км.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., любой факт разрыва магистрального нефтепровода идентифицируется в качестве техногенной ЧС.

Опасные происшествия на объектах ЖКХ:

- пожары в зданиях (жилых и общественных);

- аварии, пожары, взрывы на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения;

На территории Нефтегорского городского поселения возможно осуществление террористических актов.

1.11. Баланс современного использования территории

1.11.1. Баланс современного использования земель

Нефтегорского городского поселения

Таблица 12

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % |
| Общая площадь земель Нефтегорского городского поселения в установленных границах, в т.ч.: | 18316,20 | 100,00 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | 1382,48 | 7,55 |
| Поселок городского типа Нефтегорск | 949,48 | 5,18 |
| Хутор Подольский | 16,04 | 0,09 |
| Станица Нефтяная | 261,58 | 1,43 |
| Хутор Николаенко | 155,38 | 0,85 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 1599,35 | 8,73 |
| Сельхозугодья | 1536,11 | 8,39 |
| Под строениями и сооружениями | 63,24 | 0,34 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 148,39 | 0,81 |
| 4. Земли водного фонда | 88,29 | 0,48 |
| 5. Земли лесного фонда | 13032,87 | 71,15 |
| 6. Земли специального назначения | 12,29 | 0,07 |
| 7. Прочие территории | 2052,53 | 11,21 |

1.11.2. Баланс современного использования территорий

населенных пунктов Нефтегорского городского поселения

поселок городского типа Нефтегорский и хутор Подольский

Таблица 13

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 949,48 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 281,45 | 29,64 |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 271,62 | 28,61 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома | 9,83 | 1,02 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 13,69 | 1,44 |
| 2.1 | Учреждения культуры и отдыха | 3,00 | 0,32 |
| 2.2 | Учреждения и предприятия обслуживания | 3,29 | 0,35 |
| 2.3 | Учреждения образования | 3,54 | 0,37 |
| 2.4 | Учреждения здравоохранения | 2,81 | 0,29 |
| 2.5 | Учреждения религиозного назначения | 1,05 | 0,11 |
| 3. | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | 80,52 | 8,48 |
| 3.1 | Производственная зона | 4,48 | 0,46 |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 76,04 | 8,02 |
| 3.2.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 74,23 | 7,82 |
| 3.2.2 | Инженерно-транспортные сооружения | 1,81 | 0,19 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | 226,85 | 23,89 |
| 4.1 | Лесные и лесопарковые массивы | 219,01 | 23,07 |
| 4.2 | Парки, скверы, аллеи | 4,45 | 0,46 |
| 4.3 | Водные территории | 3,39 | 0,36 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 311,03 | 32,76 |
| 6. | Зона специального назначения | 2,55 | 0,26 |
| 6.1 | Кладбища традиционного захоронения | 2,55 | 0,26 |
| 7. | Прочие | 33,39 | 3,53 |
| 7.1 | Пустыри, свободные земли | 33,39 | 3,53 |

хутор Подольский

Таблица 14

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 16,04 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 8,61 | 53,69 |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 8,61 | 53,69 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,60 | 3,74 |
| 2.1 | Учреждения и предприятия обслуживания (территория лесничества) | 0,60 | 3,74 |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 3,50 | 21,82 |
| 3.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 3,49 | 21,76 |
| 3.2 | Инженерные сооружения | 0,01 | 0,06 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | 1,04 | 6,48 |
| 4.1 | Зеленые насаждения | 1,00 | 6,23 |
| 4.2 | Водные территории | 0,04 | 0,25 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 1,60 | 9,97 |
| 6. | Прочие | 0,69 | 4,30 |
| 6.1 | Пустыри, свободные земли | 0,69 | 4,30 |

станица Нефтяная

Таблица 15

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 261,58 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 158,08 | 60,43 |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 157,93 | 60,37 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома | 0,15 | 0,06 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 7,95 | 3,04 |
| 2.1 | Учреждения культуры и отдыха | 0,11 | 0,04 |
| 2.2 | Учреждения и предприятия обслуживания | 0,43 | 0,16 |
| 2.3 | Учреждения образования | 1,77 | 0,68 |
| 2.4 | Учреждения здравоохранения | 5,64 | 2,16 |
| 3. | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | 47,60 | 18,20 |
| 3.1 | Производственная зона | 0,64 | 0,24 |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 46,96 | 17,96 |
| 3.2.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 46,96 | 17,96 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | 11,84 | 4,53 |
| 7. | Прочие | 36,11 | 13,80 |
| 7.1 | Пустыри, свободные земли | 36,11 | 13,80 |

хутор Николаенко

Таблица 16

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 155,38 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 75,88 | 48,83 |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 72,88 | 46,90 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома | 0,35 | 0,22 |
| 1.3 | Территория ранее отведенная под жилую застройку | 2,65 | 1,71 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 3,32 | 2,14 |
| 2.1 | Учреждения и предприятия обслуживания | 0,70 | 0,46 |
| 2.2 | Учреждения образования | 2,26 | 1,45 |
| 2.3 | Учреждения здравоохранения | 0,08 | 0,05 |
| 2.4 | Учреждения религиозного назначения | 0,28 | 0,18 |
| 3. | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | 39,88 | 25,67 |
| 3.1 | Производственная зона | 9,71 | 6,25 |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 30,17 | 19,42 |
| 3.2.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 29,86 | 19,22 |
| 3.2.2 | Инженерные сооружения | 0,31 | 0,20 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | 19,04 | 12,25 |
| 4.1 | Лесные и лесопарковые массивы | 18,76 | 12,07 |
| 4.3 | Водные территории | 0,28 | 0,18 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 3,74 | 2,41 |
| 5.1 | Садовые участки | 2,88 | 1,86 |
| 5.2 | ЛПХ | 0,86 | 0,55 |
| 6. | Зона специального назначения | 0,79 | 0,51 |
| 6.1 | Кладбища традиционного захоронения | 0,79 | 0,51 |
| 7. | Прочие | 12,73 | 8,19 |
| 7.1 | Пустыри, свободные земли | 12,73 | 8,19 |

2. Проблемы и направления комплексного развития

территории Нефтегорского городского поселения

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития поселка городского типа Нефтегорск,  станицы Нефтяная, хутора Николаенко и хутора Подольский на 1 очередь до 2020 года, расчетный срок до 2030 года и направления возможного перспективного развития за расчетным сроком (до 2045 года).

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития населенных пунктов в сложившейся экономической, экологической, историко-культурной ситуации.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенных пунктов на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных и других природных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция сложившихся общественных центров, а также организация новых общественных центров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

- развитие курортной зоны;

- обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенных пунктов.

Изъятие земель у землепользователей под конкретное строительство будет производиться постепенно по мере востребованности земельных участков для муниципальных нужд на условиях, определенных действующим законодательством.

Транспортная доступность от крупных центров расселения Северного Кавказа до развивающегося горнолыжного курорта Лаго-Накского нагорья, природных достопримечательностей - Гуамского ущелья, Азишских пещер, собственная богатейшая природа Кавказских гор с чистейшим воздухом, лесами, богатыми своеобразной флорой и фауной, живописными местами, созданными горными реками - все это позволяет развивать туристический и санаторно-курортный бизнес с возможностью активного отдыха и туризма. Мягкий теплый климат, чистый горный воздух – благоприятное дополнение к лечению в санатории. Основа санаторного лечения – собственная уникальная йодо-бромистая вода, не имеющая аналогов в мире.

Основные принципы формирования территориальной структуры  Нефтегорского городского поселения следующие:

- Так как поселок городского типа Нефтегорск исчерпал свои территориальные резервы в связи с неблагоприятной геологической ситуацией, настоящим генеральным планом предусматривается его развитие компактно с прирезкой земель сельскохозяйственного назначения, непосредственно примыкающих к границе поселка;

- Проектная граница поселка городского типа предусматривает упорядочивание окраинных территорий города и узаконивание ряда земельных участков, застроенных за пределами существующих границ города, определенных в соответствии с постановлением ЗСК, но не стоящих на кадастровом учете в установленном порядке;

- Один из основополагающих моментов территориальной организации городской среды – развитие курортно-туристического сектора и сопутствующих объектов обслуживания с учетом долгосрочной перспективы;

- Особое внимание в проекте уделено решению экологических проблем, выносу ряда предприятий при невозможности организации СЗЗ, сокращению их территорий, инженерной подготовке и инженерному оборудованию застройки;

- Проектом планируется необходимость постепенной замены ветхого жилого фонда поселка городского типа в его центральной части современной жилой застройкой малой этажности: до двух этажей;

- На обозримое будущее проектом предлагается территориальная структура малых населенных пунктов поселения преимущественно в существующих границах . Предложены территории для развития за пределами расчетного срока после решения вопроса о включении соответствующих территорий в границы населенных пунктов.

- Планируется развитие инфраструктуры обслуживания населенных пунктов и обеспечения инженерным оборудованием селитебных территорий в соответствии с современными нормативными требованиями.

- Земли, предусмотренные проектом для развития поселка городского типа, используются настоящими землепользователями по прямому назначению до момента их освоения под застройку с соблюдением условий и ограничений, определенных генеральным планом, в соответствиями с требованиями действующего законодательства.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенных пунктов.

3. Обоснование предложений по территориальному

планированию поселения

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

Важными факторами стабилизации и дальнейшего развития производительных сил Нефтегорского поселения должно стать широкое и комплексное освоение природно-ресурсного потенциала территории.

Разнообразие природных ресурсов определяет широкий спектр видов хозяйственной деятельности, перспективных для развития, среди которых - сельское и лесное хозяйство, производство пищевых продуктов, обработка древесного сырья, добыча и переработка полезных ископаемых, туристко-рекреационная деятельность.

На современном этапе базовым сектором экономики поселения является лесное и деревообрабатывающее производство, которое и на перспективу рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений экономического развития территории.

В деревообрабатывающей промышленности главным направлением перспективного развития должно стать производство продукции глубокой переработки  с применением ресурсосберегающих экологически безопасных технологий.

Для развития отрасли в краткосрочной перспективе планируется расширение производственной базы ООО «Вулкан», организация производства брикетированного угля в КФХ «Великая» (х.Николаенко).

Одним из профильных направлений экономики поселения может стать туристическая отрасль, для развития которой есть все предпосылки: благоприятный климат, памятники природы, экологически чистая природная среда, возможность соединить туризм с отдыхом и лечением уникальными природными минеральными водами.

На расчётный период центром развития туризма и рекреации в границах поселения определена ст.Нефтяная, которая является курортом местного значения.

На территории станицы функционирует детский оздоровительный лагерь санаторного типа «Горный-Здоровье». В целях диверсификации туристического продукта и увеличения туристического потока  планируется строительство водолечебницы на основе имеющегося в станице природного термального источника целебных минеральных вод.

Привлекательность территории в рекреационном плане также предусмотрено обеспечить, за счёт развития гостиничной инфраструктуры посредством строительства рекреационных учреждений различного типа (турбаз, отелей, кемпингов  и др.), в том числе для семейного и детского отдыха.

Целью развития сельского хозяйства является создание оптимальной структуры и повышение эффективности аграрного производства, максимальное обеспечение жителей населенного пункта и рекреационного населения в продуктах питания, а перерабатывающей промышленности – в сырье.

В растениеводстве перспективными направлениями являются:

- промышленное садоводство интенсивного типа на основе применения капельного орошения;

- развитие овощеводства, в том числе закрытого грунта.

Овощеводство и плодоводство в первую очередь должно обеспечивать местное и рекреационное население свежей продукцией, а также стать отраслью формирующей развитие консервной промышленности.

Для роста показателей по производству плодово-ягодной продукции планируется расширение площадей садов ЗАО «Горный Сад», в том числе садов интенсивного типа.

В животноводстве основными направлениями развития станут мясное скотоводство и овцеводство.

В плане развития ЛПХ и КФХ целесообразно объединение их в кооперативы – эта мера позволит снизить трудоемкость производства, улучшить качество продукции, наладить рынок сбыта, в том числе и в торговые сети, и обеспечить реализацию продукцию по конкурентоспособным ценам.

Дополнительным фактором повышения хозяйственного эффекта в аграрном секторе и экономике городского поселения в целом выступает развитие собственной промышленной базы, которая обеспечит более глубокую и комплексную переработку получаемого сельскохозяйственного сырья.

Развитие промышленных функций подразумевается по пути экологизации производства, обеспечения роста без нарушения экологического равновесия и нанесения необратимого ущерба окружающей среде, с учетом повышения экологической безопасности.

Основные направления возможного развития пищевой промышленности:

- производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, в том числе и в консервированном виде;

- переработка и консервирование фруктов и овощей, производство фруктовых и овощных соков, смесей.

С позиции повышения хозяйственного освоения и развития территории  перспективно развитие промышленности строительных материалов посредством строительства малых предприятий по производству стройматериалов на базе  местного сырья.

Таким образом, перспективы развития Нефтегорского поселения связаны с комплексным использованием природного потенциала территории, развитием собственной сырьевой базы и усилением роли обрабатывающей промышленности, превращением туристической отрасли в профильное направление экономики.

Социальный эффект при условии реализации комплекса мероприятий по экономическому развитию поселения будет достигнут за счёт повышения уровня занятости населения, развития сети учреждений обслуживания, инфраструктурного обустройства территории.

3.2. Расчет перспективной численности населения

Прогноз перспективной численности населения Нефтегорского городского поселения выполнен по двум основным категориям, включающим:

- население, постоянно проживающее на проектируемой территории;

# - население, временно пребывающее на территорию поселения с целью туризма и рекреации.

Прогноз численности населения разработан по следующим проектным этапам:

I очередь  -  2020 г.;

Расчетный срок - 2030 г.;

Долгосрочная перспектива - 2045 г.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2009 год.

Постоянное население

Проектная численность постоянного населения определена, с одной стороны, на основе идущих в настоящее время демографических процессов, с другой – оценка детерминирована исходя из принятых параметров жилищного строительства и планируемой потребности в трудовых ресурсах.

Перспективная линия демографического развития территории основана на представлении о наиболее оптимистичном сценарии развития социально-экономической ситуации, в частности: достижение целевых ориентиров в области стимулирования рождаемости; снижение уровня смертности, в особенности преждевременных случаев ее наступления; кардинальное повышение качества и уровня жизни населения.

Параметры прогноза:

- сценарий рождаемости  на перспективу до 2030 года предусматривает постепенное повышение ее уровня с величины суммарного коэффициента в 1,7 ребенка (в расчете на 1 женщину репродуктивного возраста) до 1,9 ребенка. В результате общее число новорожденных будет расти и может достичь своего наибольшего значения 105-107 человек в год во второй половине первой очереди генерального плана (2015-2019 гг.); затем вероятно снижение общего числа родившихся из-за возрастных передвижек;

- при разработке сценария смертности населения предполагалось, что средняя продолжительность жизни будет выше существующей и составит к 2030 году для мужчин 63,7 лет, для женщин – 73,4 года.

- комплексный анализ сложившейся ситуации и ожидаемых тенденций в демографической динамике на предстоящий расчетный период показывает, что при самых значительных позитивных изменениях в процессах рождаемости и смертности показатель естественного движения населения не принимает положительного значения ни на одном из прогнозируемых интервалов. Это связано с накопившимися негативными тенденциями в структуре населения.

Вместе с тем территория поселения рассматривается с высокой миграционной привлекательностью, (особенно перспективны в этом плане  ст.Нефтяная и х.Николаенко): ожидается большой объем чистой миграции, которая не только покроет естественную убыль населения, но и обеспечит устойчивый прирост его численности. В предстоящий 20-летний период среднегодовая величина миграционного прироста определена на уровне 12-13 промилле.

# Прогнозная оценка численности населения

(в разрезе населенных пунктов Нефтегорского поселения)

Таблица 17

| № п/п | Наименование населенного пункта | Базовый период (2009 год) | Первая очередь (2020 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт Нефтегорск | 4849 | 5000 | 5100 |
| 2 | станица Нефтяная | 2008 | 2280 | 2550 |
| 3 | хутор Николаенко | 1071 | 1220 | 1350 |
| 4 | хутор Подольский | 72 | 72 | 72 |
|  | Итого по поселению | 8000 | 8572 | 9072 |

# Прогноз демографической структуры населения

# (по возрастному признаку)

Таблица 18

| Единица измерения | Возрастные группы населения |
| --- | --- |
|  | 2009 г | 2020 г | 2030 г |
|  | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного |
| тыс. человек | 1,0 | 4,2 | 1,8 | 1,5 | 4,5 | 2,6 | 1,8 | 5,1 | 2,2 |
| в % от общей численности | 12,5 | 53,5 | 34,0 | 17,5 | 52,6 | 29,9 | 19,8 | 55,8 | 24,4 |

Прогнозная оценка численности населения на территории каждого населенного пункта проведена с учётом инвестиционных предложений по жилищному и рекреационному строительству, а также планируемой потребности в трудовых ресурсах для обслуживания рекреантов, которая составит на 1 очередь строительства – 110 человек, на расчетный срок – 360 человек.

# Таким образом, трудовые ресурсы поселения создают возможности обеспечения туристских потребностей обслуживающим персоналом.

Прогноз предусматривает увеличение, как абсолютной численности, так и удельного веса населения в возрасте младше трудоспособного, что позволяет говорить о благоприятном демографическом потенциале на более длительный период.

Для целей долгосрочного прогнозирования (до 2045 года) демографическая оценка для всего поселения принимается на уровне 9,5 тыс.человек, в том числе 5,1 тыс.человек – для  пгт Нефтегорск, 2,8 тыс. человек – для ст. Нефтяная, 1,5 тыс.чел. -для х.Николаенко, 0,07 тыс.чел.- для х.Подольский.

# Временное население

# Количество рекреантов (временного населения) определено по суммарной ёмкости существующих и проектируемых учреждений курортно-рекреационного комплекса на территории ст.Нефтяной.

Проектом сохраняется детский оздоровительный лагерь «Горный-Здоровье» на 250 мест. Общая емкость проектируемых учреждений отдыха определена на уровне 720 мест, в том числе первоочередного строительства -220 мест.

Прогнозные данные по изменению численности населения Нефтегорского городского поселения с учётом рекреантов представлены в таблице 19:

Прогноз численности населения Нефтегорского городского поселения

# Таблица 19

| Категория населения, чел. | Современное состояние | 1 очередь строительства | Расчётный срок | Долгосрочная перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 8250 | 9042 | 10042 | 10442 |
| в том числе |  |  |  |  |
| постоянное | 8000 | 8572 | 9072 | 9472 |
| временное | 250 | 470 | 970 | 970 |

3.3. Расчет проектной территории

Потребная селитебная территория, предназначаемая для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутриселенного сообщения и мест общего пользования, определяется в соответствии с прогнозной численностью населения и Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края  (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

В перспективе предусматривается дальнейший рост численности населения, соответственно увеличение масштабов жилищного строительства.

В качестве основного типа в новом жилищном строительстве генеральным планом определена усадебная застройка с участком при доме 0,1 га. Норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учётом принятых размеров участков составляет 0,15 – 0,17 га на 1 дом.

Всего к расчетному сроку планируется строительство 355 единиц индивидуального усадебного фонда. Кроме того, проектом предлагается строительство 59 единиц жилья блокированного типа в ст.Нефтяной, 3-х  малоэтажных секционных домов в х.Николаенко общим количеством квартир - 50.

Потребность в новой селитебной территории для Нефтегорского городского  поселения в разрезе населённых пунктов представлена в таблице

Прогноз потребности в селитебной территории

для населенных пунктов Нефтегорского городского поселения

Таблица 20

| Наименование | 1 очередь строительства | Расчётный срок |
| --- | --- | --- |
|  | (2010-2020 г.г.) | (2010-2030 г.г.) |
|  | Расселяется на новой территории | Потребность в селитебной территории, га | Расселяется на новой территории | Потребность в селитебной территории, га |
|  | человек | семей |  | человек | семей |  |
| 1.пгт Нефтегорск, всего | 474 | 158 | 23,7 | 574 | 191 | 28,7 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| в усадебной застройке* | 474 | 158 | 23,7 | 574 | 191 | 28,7 |
| 2. ст.Нефтяная, всего | 272 | 90 | 13 | 542 | 180 | 28,3 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| в усадебной застройке* | 93 | 31 | 5,3 | 363 | 121 | 20,6 |
| в блокированной застройке** | 179 | 59 | 7,7 | 179 | 59 | 7,7 |
| 3. х.Николаенко, всего | 149 | 50 | 2 | 279 | 93 | 8,8 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| в усадебной застройке* |  |  |  | 130 | 43 | 7,3 |
| в секционной застройке*** | 149 | 50 | 1,5 | 149 | 50 | 1,5 |
| Итого по поселению | 895 | 298 | 38,2 | 1 395 | 464 | 65,8 |

*Норма для предварительного определения потребной селитебной территории составляет  0,15-0,17  га на 1 дом.

**Норма для предварительного определения потребной селитебной территории составляет  0,11-0,13  га на 1 дом.

***Норма для предварительного определения потребной селитебной территории составляет  0,03  га на квартиру.

Таким образом, предварительный размер потребной селитебной территории на расчетный период до 2030 года составляет:

28,7 га – для обеспечения населения пгт Нефтегорск (в том числе 16,1 га для  расселения жителей, в настоящее время проживающих в оползневой зоне.);

28,3 га – для обеспечения населения ст.Нефтяной;

8,8 га – для обеспечения населения х.Николаенко.

Итого новой селитебной территории потребуется 65,8 га, в том числе для первой очереди строительства (до 2020 года) – 38,2 га.

Потребный резерв селитебной территории за расчетным сроком генерального плана (2030-2045 гг.)  определен в количестве  235,0 га, в том числе 217,0 га – для обеспечения  населения ст.Нефтяной и жителей пгт Нефтегорск, планируемых к переселению на территорию станицы из оползневых зон ; 18,0 га – для обеспечения прироста населения х.Николаенко.

3.4. Расчет учреждений обслуживания

Проектная организация системы культурно-бытового обслуживания на территории поселения рассчитана на удовлетворение потребностей постоянного населения и рекреантов.

Расчет потребности в учреждениях социально-культурной инфраструктуры выполнен для постоянного и временного населения  на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития территории.

Расчет потребности учреждений и предприятий обслуживания произведен согласно Нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края (приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

Проектная вместимость объектов культурно-бытового назначения на расчетный срок (2030 год) приводится в таблицах21-23.

3 таблиц

9 листов

(отдельный файл)

табл. 21

расчет СКБ  4 листа

лист 1

табл. 21

расчет СКБ  4 листа

лист 2

табл. 21

расчет СКБ  4 листа

лист 3

табл. 21

расчет СКБ  4 листа

лист 4

табл. 22

расчет СКБ  3 листа

лист 1

табл. 22

расчет СКБ  3 листа

лист 2

табл. 22

расчет СКБ  3 листа

лист 3

табл. 23

расчет СКБ  2 листа

лист 1

табл. 23

расчет СКБ  2 листа

лист 2

4. Цели и задачи территориального планирования

4.1. Положение генерального плана

в системе документов территориального планирования

Генеральный план Нефтегорского городского поселения является документом территориального планирования муниципального уровня, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г. и ГК Краснодарского края.

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана городского поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

4.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется негосударственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

4.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Нефтегорского городского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Нефтегорского городского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности городского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом  опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельно принятых градостроительных решений;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Нефтегорского городского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности городского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- рациональное размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Нефтегорского городского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территорий поселка городского типа, станицы и хуторов поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов.

Генеральным планом Нефтегорского городского поселения определяются планируемые границы функциональных зон городского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

5.1. Планировочная организация территории

Нефтегорского городского поселения

Генеральный план является документом территориального планирования и предусматривает разработку проектных решений по планировочной организации территории, зонам планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд и зонам с особыми условиями использования территории в соответствии с устанавливаемым генеральным планом функциональным зонированием.

Настоящий генеральный план устанавливает проектные решения по планировочной организации Нефтегорского городского поселения,  его функциональному зонированию, по размещению, развитию и обеспечению функционирования объектов капитального строительства, а также всех сопутствующих систем – в первую очередь системы инженерно-транспортной инфраструктуры, образующих в целом достаточно сложную и целостную градостроительную структуру, способствующую созданию максимально благоприятных условий проживания населения.

Проектные решения настоящего генерального плана учитывают сложившуюся ситуацию муниципального образования: географическую, экологическую, экономическую, поднимая в свою очередь вопрос о необходимости в первоочередном порядке создания в регионе особых условий с целью реализации имеющегося инвестиционного потенциала для поднятия экономики муниципального образования на должный уровень.

Кроме того, развитие в городском поселении необходимой системы инженерно-транспортной и социальной инфраструктур, особенно в районах, предусмотренных для нового жилищного строительства пгт. Нефтегорский, ст.Нефтяной, х. Николаенко и х. Подольский создаст условия для комплексного поэтапного освоения территории в соответствии с разработанным генеральным планом Нефтегорского городского поселения.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на следующих принципах развития Нефтегорскогогородского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, как за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом, так и прирезаемых земель;

- оптимизация градостроительными средствами развития курортной сферы поселения;

- создание условий для привлечения инвестиций путем разработки предложений по развитию рекреационных зон на территории поселения с дифференциацией участков по функциональному назначению с целью использования их в качестве инвестиционных предложений;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, входящих в городское поселение, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории.

Сложившаяся территориально-планировочная структура Нефтегорского городского поселения представлена транспортным «каркасом» сформированным внешними автомобильными дорогами различной технической категории, вдоль которых получили развитие четыре населенных пункта:

- пгт. Нефтегорск – административный центр поселения;

- ст. Нефтяная;

- х. Николаенко;

- х. Подольский.

Указанный планировочный «каркас»расположен на землях сельскохозяйственного назначения в окружении земель лесного фонда, которые в границах муниципального образования занимают преобладающую часть территории.

Предложенная данным проектом территориально-планировочная структура полностью сохраняет исторически сложившуюся планировочную организацию Нефтегорского городского поселения, предусматривая её логическое развитие с учетом современных экономических, экологических, градостроительных условий и требований.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса. Данный фактор дает возможность увеличения выпуска продукции предприятиями промышленного комплекса за счет увеличения рынков сбыта не только на территории Краснодарского края, но и в других регионах России, а также увеличивает инвестиционный потенциал территории.

С этой целью данным проектом, согласно положениям Схемы территориального планирования муниципального образования Апшеронский район, разработан комплекс мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры и системы внешних связей;

- строительство федеральной альтернативной автомобильной дороги – Саратовская - Апшеронск - Дагомыс;

- реконструкция автомобильных дорог регионального значения г. Апшеронск – ст-ца Ширванская – х. Гуамка и х. Николаенко – пгт. Нефтегорск;

- строительство автомобильных развязок, удовлетворяющих современным требованиям в условиях роста автомобильных потоков;

- реконструкция узкоколейной железнодорожной дороги Апшеронск - Черниговское;

- реконструкция дорожного полотна автомобильных дорог местного значения;

- строительство автомобильных дорог местного значения;

- повышение качества обслуживания путем строительства современных комплексов придорожного обслуживания и транспортно-логистических центров вдоль существующих автомобильных дорог и проектируемой автомобильной дороге Саратовская - Апшеронск - Дагомыс .

На данном этапе развития транспортной инфраструктуры региона в целом важное значение имеют вопросы создания логистических центров для обслуживания экспортно-импортных перевозок. Формирование мест расположения таких центров коренным образом будет влиять на микроэкономику административных районов, расположенных на территории на территории края, так как в будущем при возможном падении экспортно-импортных грузов, эти логистические центры должны отчасти стать внутритерриториальными, работающих на нужды крупных производителей и городов, товарно-распределительными центрами.

Предусмотренный генеральным планом комплекс мероприятий по планировочной организации территории и развитию транспортной инфраструктуры:

- создаст условия повышения качества работы транспортной инфраструктуры поселения;

- даст возможность снижения затрат по доставке и отправке грузов в другие регионы;

- даст возможность развития производственного комплекса проектируемой территории;

- создаст условия для привлечения инвестиций;

- создаст условия для развития социально-экономических связей, улучшения экологической обстановки и безопасности проживания населенных пунктов района в целом.

Проектируемые транспортные схемы населенных пунктов являются органичным развитием сложившихся структур с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог.

Генеральным планом предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающих к ним территориям. Такая система призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами внешней сети.

Улично-дорожная сеть решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

В проектных границах населенных пунктов обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка села, хуторов и поселка городского типа представлена индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией городского поселения.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются дополнительные требования по ее использованию: речь идет об зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, шумовой зоне автомобильных дорог, санитарно-защитной зоне от предприятий.

Участки жилой застройки, остающиеся в пределах границ нормативных санитарно-защитных зон от действующих предприятий генеральным планом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования, или в зоне строгого строительного режима.

Жилая застройка в СЗЗ (шумовой зоне) от транзитных автодорог сохраняется при выполнении ряда мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания человека. Для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов  по всем факторам необходима организация санитарно-защитных барьеров между территорией источника воздействия и застройкой жилой зоны. Это – периметральное озеленение и строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей, и защиту от шумового, пылевого и электромагнитного воздействия, применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия. Точные технические характеристики санитарно-защитных зон и экранов выполняются на последующих стадиях проектирования специальным расчетом, а также должны быть предусмотрены в документации действующих предприятий.

Для обеспечения населенных пунктов объектами культурно-бытового обслуживания в составе генерального плана выполнен расчет необходимости в объектах социальной инфраструктуры и зарезервированны не занятые застройкой земельные участки для размещения объектов общественных центров обслуживания ориентировочно в составе: магазин товаров повседневного спроса, почтовое отделение связи, приемный пункт бытового обслуживания, отделение банка и т.п.

В составе проекта предусмотрено обеспечение населенных пунктов поселения полным набором инженерной инфраструктуры: водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, канализованием, средствами связи.

Также для обслуживания населения городского поселения проектом предусмотрено расширение существующей в пгт. Нефтегорск станции скорой помощи.

Для определения санитарного состояния окружающей среды и создания безопасных условий проживания в соответствии с районной схемой санитарной очистки территории проектом предусматривается ликвидация несанкционированных свалок мусора и предлагается территория для размещения усовершенствованного полигона ТБО.

Проектом предусмотрено резервирование территорий, прилегающих к населенным пунктам, с четким функциональным зонированием, которое предотвратит размещение экологически вредных объектов препятствующих дальнейшему территориальному развитию станицы, хуторов и поселка Нефтегорского городского поселения.

Производственные и сельскохозяйственные предприятия высокого класса санитарной классификации подлежат закрытию или перепрофилированию, но учитывая права собственников и необходимость сохранения производственных мощностей и рабочих мест, выборочно проектом предлагается сохранение действующих предприятий при условии выполнения ряда мероприятий:

- создание санитарно-защитных зон по периметру территории;

- необходимость создания предприятиями мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами Роспотребнадзора с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов и технологических процессов, расчетов рассеивания уровня производственного шума и запыленности воздуха;

- возможные сокращения части территорий предприятий под основную производственную деятельность с использованием прилегающей к жилой застройке территорий под административно-хозяйственную и коммунально-складскую зону этого же предприятия.

Генеральным планом на территории поселения определены места для размещения проектируемых кладбищ традиционного захоронения либо для расширения действующих с учетом соблюдения нормативных санитарно защитных зон.

Генеральный план Нефтегорского городского поселения ГП-1

лист

5.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

населенных пунктов Нефтегорского городского поселения

поселок городского типа Нефтегорски

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного благоустроенного населенного пункта с учетом развития курортных, жилых и производственных территорий на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- формирование и совершенствование курортной зоны;

- завершение формирования существующего общественного центра, создание общественных центров обслуживания на проектируемых территориях;

- формирование существующих кварталов поселка городского типа и их благоустройство;

- новое жилое и производственное строительство;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений;

- совершенствование транспортной инфраструктуры.

Генеральный план является регулятивным документом, который призван в первую очередь, определить функциональное назначение территорий, но при этом предоставляет определенную свободу местным органам власти в выборе объектов для строительства и ее очередности.

Безусловное обеспечение благоприятных и экологически безопасных условий проживания населения поселка городского типа Нефтегорск и обеспечения комфортных условий отдыхающим является одной из приоритетных задач генерального плана. Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение размещения объектов различного функционального назначения:

- вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок;

- прогнозируемое перепрофилирование или усовершенствование используемых технологических процессов производственных предприятий, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ). Это относится к функционирующим в настоящее время предприятиям, расположенным в жилой зоне поселка городского типа для возможности сохранения градообразующей базы.

Предложенная генеральным планом территориально-планировочная организация предусматривает органичное развитие сложившейся структуры населенного пункта и перспективных территорий как единой компактной взаимосвязанной пространственной среды.

Территориально-планировочная организация поселка городского типа предусматривает деление его на семь планировочных районов.

Планировочная структура пгт. Нефтегорск  подчинена направлениям сложившейся градостроительной ситуации: транспортной инфраструктуры – двум категорированным автодорогам, проходящим по поселку в направлении северо-запад восток и север - юг с переходом последующего участка дороги в главную улицу населенного пункта, а также геологических и гидрологических условий влияющих на формирование контура жилой застройки населенного пункта. Это и определило структуру застройки с направлением главных улиц с юга на север и с запада на восток. Планировка вновь осваиваемых территорий увязана со сложившейся композицией города и является ее естественным продолжением. В целом сложившаяся планировочная структура поселка генпланом сохранена.

Общепоселковый общественный центр исторически образовался в южном районе вдоль улиц Советская и Школьная. Проектом предусматривается его реконструкция, а также проектирование дополнительных центров обслуживания в существующих и проектируемых микрорайонах. Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания объектами социальной инфраструктуры генеральным планом предусмотрено размещение семи подцентров: два - в северо-западной части поселка, два - в восточной, два - в южной части и один в центральной части. В их состав входят: магазины, аптека, частично в центральной части отделение почтовой связи, отделение банка, кафе, рынок. Объекты общественного центра расположены компактно, предусмотрена организация стоянок личного автотранспорта.

Все существующие объекты общественной застройки проектом сохраняются.

Богатейшая природа Кавказских гор с чистейшим воздухом, лесами, богатыми своеобразной  флорой и фауной, живописными местами, созданными горными реками, мягкий теплый климат - все  это позволяет развивать туристический и санаторно-курортный сектор с возможностью активного отдыха, туризма, охоты.

Проектом уделено большое внимание развитию рекреационных территорий, так необходимых населенному пункту для отдыха как жителей поселка, так и для гостей.

На землях поселка городского типа Нефтегорск обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку с обозначением очередности освоения. Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией Нефтегорского городского поселения.

хутора Подольский

В основу планировочного решения хутора Подольский положена идея создания современного благоустроенного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенного пункта, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения.

Особенности территориально-планировочной организации хутора заключаются в следующем: его застройка сформировалась линейно вдоль подъездной автодороги из пгт. Нефтегорск.

Учитывая богатейшие природные ресурсы окружения хутора Подольский, уникальные природные места, развитие населенного пункта предусмотрено в его существующей планировочной границе, с возможностью уплотнения жилой застройки.

ГП-2

Генеральный план п.г.т. Нефтегорский

Лист

станица Нефтяная

В основу планировочного решения станицы Нефтяная положена идея создания современного благоустроенного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенного пункта, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения.

Особенности территориально-планировочной организации станицы заключаются в следующем: её застройка сформировалась линейно вдоль подъездной автодороги из х. Николаенко и преимущественно вдоль рек Туха и Полба окаймляющих центральную часть населенного пункта с северной и южной стороны. Вплотную к сложившейся застройке со всех сторон подступает лес (земли лесного фонда). В силу вышеназванных причин развитие населенного пункта крайне ограничено – генеральным планом предусмотрено освоение не занятых застройкой земельных участков для размещения усадебной жилой застройки и объектов повседневного и периодического обслуживания в юго-западном направлении: детского сада с начальной школой, ФАП, здания общественного центра обслуживания  с минимально необходимыми функциями – отделение почтовой связи, аптека, магазин, кафе. Проектируется также парковая зона со спортивными площадками, сохраняются по прямому функциональному назначению сельский клуб со зрительным залом на 80 мест, магазин.

Учитывая богатейшие природные ресурсы окружения станицы Нефтяная, уникальные природные места, расположенные в окрестностях ниже по долине реки Туха. По этой причине настоящим  проектом предусмотрено создание комплекса туристических объектов на юго-западной окраине станице и га границей на территории лесного фонда с сохранением естественного природного окружения без строительства капитальных зданий и сооружений, то есть допускается сезонного размещение палаточного городка и элементов обслуживания из временных конструкций. Эти территории будет являться отправной точкой для коротких туристских маршрутов вдоль реки Туха и дальних с возможностью выхода к побережью Черного моря.

Развитие объектов курортно-рекреационного значения планируется в западном и юго-западном направлении от станицы.

Часть территорий входящих в состав населенного пункта, определена к реализации на первую очередь строительства.

Проектом уделено большое внимание развитию рекреационных территорий, так необходимых населенному пункту и для отдыха как жителей станицы, так и для отдыхающих. Они предусмотрены в живописном месте вдоль берега реки Туха с учетом сохранения существующих лесонасаждений. В зоне отдыха предусмотрено строительство летних кафе, организация площадок для отдыха, спорта, пляжа.

На землях хутора обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку с обозначением очередности освоения. Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией Нефтегорского городского поселения.

ГП-3

Генеральные планы малых населенных пунктов

лист

хутор Николаенко

В основу планировочного решения генерального плана хутора Николаенко положена идея создания современного, благоустроенного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом существующего природно-ландшафтного окружения и транспортных связей наличия водной артерии - реки Туха.

Генеральный план хутора Николаенко предусматривает дальнейшее развитие и совершенствование существующей территориально-планировочной структуры населенного пункта.

Развитие хутора Николаенко предполагает частичное изменение существующих границ путем включения в проектную границу земель в северном и восточном направлениях.

На долгосрочный период (до 2045 г.) предусматривается резервирование территорий под развитие хутора в северо-западном направлении.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение планировочной структуры существующей территории хутора Николаенко. Сохраняются с учетом реконструкции и модернизации существующие здания общественного назначения.

Вдоль улицы Подлесной предусматривается резервирование территории под развитие общественного центра хутора.

Территория расположенная между улицами Подлесной и Хадыженской предлагается к использованию в качестве парковой зоны с устройством парковых дорожек и спортивных площадок.

Существующее кладбище подлежит закрытию. Новые захоронения предлагается осуществлять на кладбище в ст. Нефтяной.

.

ГП-3

Генеральные планы малых населенных пунктов

лист

5.2. Перспективы развития рекреационных

и санаторно-курортных территорий

Комплекс природно-климатических и природно-сырьевых факторов Нефтегорского городского поселения предоставляет широкий спектр возможностей для развития туристической сферы деятельности, санаторно-курортного бизнеса, развития производственной сферы, базирующейся на ресурсах поселения.

Природные лечебные ресурсы Апшеронского района  настолько велики и разнообразны, что создают практически неограниченные возможности для развития климатических бальнеокурортов для лечения самого широкого спектра заболеваний.

Уникальность Нефтегорскому поселению придает богатейшая гидроминеральная база, которая представлена минеральными водами бальнеологического и питьевого профиля.

Использование открытых источников минеральной воды в лечебных целях местным населением упоминается в первых исторических описаниях Черноморского побережья и прилегающих территорий.

Несмотря на то,  что потребность лечебной составляющей в предлагаемых районом услугах постоянно увеличивается, использование в санаторно-курортном лечении природных минеральных вод снижается. Растет тенденция замены их искусственными, суррогатными лечебными факторами с использованием различных видов современного оборудования зарубежного производства.

В настоящее время на территории поселения в ст. Нефтяной расположен один реконструируемый пансионат - «Горный» с возможностью развития бальнеологического комплекса данного поселения.

Уникальные природно-климатические особенности района создают наиболее благоприятные условия для развития туризма, укрепления здоровья человека и многократно повышают эффективность санаторно-курортного лечения и отдыха.

В целом рекреационные ресурсы района имеют высокую эстетическую, познавательную и оздоровительную ценности и могут быть широко использованы в различных видах туризма.

Наличие большого количества гор в Апшеронском районе предоставляет большие возможности для развития в регионе пешеходного, автомобильного, велосипедного, конного туризма, альпинизма, скалолазания, различных видов экстремального туризма - дельтапланеризма, джипинга и многих других.

Для туристов эти места завораживающе красивы и разнообразны, в настоящее время администрациями муниципального образования Апшеронский район и Нефтегорское городское поселение прорабатываются туристические маршруты, предлагаемых туристам-пешеходам, на автомобилях повышенной проходимости, а также для конных прогулок различной степени сложности.

К природным достопримечательностям района, использование которых возможно отнести к рекреационному потенциалу с целью привлечения туристов, можно отнести следующие объекты: Гуамское ущелье, Азишские пещеры, плато Лаго-Наки, водопады и озера верхней Хадажки, выход на Черноморское побережье через тоннель Шаумянского перевала, наличие собственных минеральных вод, не уступающим самым известным в мире, наличие простой питьевой воды «Серебрячка» а также Святого источника «Ильи-пророка» на горе с отметкой 360 метров над уровнем моря в местечке Городок, является местом паломничества православных христиан.

Необходимо отметить, что целостность природных комплексов, взаимосвязь и взаимообусловленность компонентов в природной среде требуют осторожного вмешательства человека в процессе хозяйственной деятельности и общения с природой.

Развитие туристического и санаторно – курортного сектора на территории Нефтегорского городского поселения послужит дальнейшему развитию как курортно – туристического центра с возможностью расширения уже существующих услуг этого направления и привлечению новых инвестиций для недорогого и активного отдыха среднего класса.

Развитие молодежного и семейного отдыха с элементами как туристического, так и оздоровительного характера, позволят создать благоприятную среду не только для отдыхающих, но и для жителей городского поселения.

Наличие существующего инженерного обеспечения позволит построить объекты в сжатые сроки и обеспечить их эксплуатацию по сравнительно умеренным ценам, что в свою очередь позволит увеличить налоговую базу как местных органов власти, так и краевых и, как следствие, даст толчок дальнейшему развитию поселения.

Станица Нефтяная имеет статус курорта краевого значения значения – это освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо охраняемая природная территория (согласно Закону Краснодарского края от 7 августа 1996 года № 41-КЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Краснодарского края»).

Для курортов регионального и местного значения устанавливаются границы и режимы округов санитарной (горно-санитарной) охраны, устанавливающие режим хозяйственной деятельности, запрещающий всякие работы, загрязняющие почву, воду и воздух, наносящие ущерб лесам, зеленым насаждениям, ведущие к развитию эрозионных процессов и отрицательно влияющие на природные лечебные ресурсы и санитарное и экологическое состояние территорий. Указанный режим должен также предусматривать выполнение санитарно-оздоровительных, природоохранных и других мероприятий.

В составе округа санитарной (горно-санитарной) охраны курорта выделяется до трех зон.

Режим первой зоны устанавливается для месторождений минеральных вод (для скважин, источников), месторождений лечебных грязей, месторождений других полезных ископаемых, используемых в лечебных целях, а также для оборудованных лечебных пляжей и прилегающих к ним акваторий. На территории первой зоны запрещаются проживание и осуществление всех видов хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически безопасных и рациональных технологий.

Режим второй зоны устанавливается для территории, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к месторождениям лечебных грязей, минеральным озерам и лиманам, пляжам, местам неглубокого залегания незащищенных минеральных вод. Для естественных и искусственных хранилищ минеральных вод и лечебных грязей, парков, лесопарков и других зеленых насаждений, а также для территорий, занимаемых зданиями и сооружениями санаторно-курортных организаций и предназначенных для санаторно-курортного строительства. На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую среду, природные лечебные ресурсы и приводящих к их истощению.

Режим третьей зоны устанавливается для ближайших областей питания и участков разгрузки минеральных вод, водосборных площадей месторождений лечебных грязей, месторождений других полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных, а также для территорий, обеспечивающих защиту природных лечебных ресурсов от неблагоприятного техногенного воздействия. На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением.

На территории станицы расположено 2 месторождения минеральных вод Нефтянское для бальнеологических целей.

Все скважины в пределах лицензий умеют утвержденную первую зону санитарной охраны, в пределах которой строительство запрещено.

Для установления второй и третьей зон скважин, а также границ и режимов округов санитарной охраны иных месторождений полезных ископаемых, используемых в лечебных целях, необходимо выполнить проект округов санитарной (горно-санитарной) охраны курорта станица Нефтяная. Установленный режим санитарной охраны курорта обеспечивается в первой зоне – пользователями, а во второй и третьей зонах – пользователями, землепользователями и проживающими в этих зонах гражданами.

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых природных территорий, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

Из-за отсутствия финансовых ресурсов не выполнена работа по установлению округов санитарной (горно-санитарной) охраны населенных пунктов Нефтегорского городского поселения, устанавливающих особый режим хозяйствования, проживания, природопользования, обеспечивающих защиту и сохранение природных лечебных ресурсов поселения.

5.3. Функциональное зонирование территории

Зоны с особыми условиями использования территории

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Нефтегорского городского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения п.г.т. Нефтегорск, определенной в планировочной структуре, как точка роста других населенных пунктов поселения и основные планировочные оси, в качестве которых позиционируются трассы региональных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту либо территории с различными зонами планировочных ограничений.

В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- зоны особо охраняемых территорий, в том числе зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- зона лесного фонда;

- водные объекты с охранными зонами.

5.3.1. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме функционального зонирования и ограничений использования территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

2. Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» по нескольким категориям – разрыв до жилой застройки, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Одной из разновидностей зоны с особыми условиями использования территорий являются особо охраняемые территории – земли которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В соответствии с п. 2 статьи 94 Земельного кодекса Российской Федерации к землям особо охраняемых территорий относятся земли:

- особо охраняемых природных территорий в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- природоохранного назначения;

- рекреационного назначения;

- историко-культурного назначения.

В составе генерального плана Нефтегорского городского поселения отображены все вышеуказанные категории земель.

Особо охраняемые природные территории.

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

Отношения, возникающие при пользовании землями, водными, лесными и иными природными ресурсами особо охраняемых природных территорий, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных территорий:

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

б) национальные парки;

в) природные парки;

г) государственные природные заказники;

д) памятники природы;

е) дендрологические парки и ботанические сады;

ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

К особо охраняемым природным территориям на территории Нефтегорского городского поселения относятся:

Памятники природы

Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

Памятники природы могут быть федерального, регионального значения.

Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации утверждают границы и определяют режим особой охраны территорий памятников природы, находящихся в их ведении.

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

В границах Нефтегорского городского поселения расположены следующие памятники природы:

- регионального значения –

- местного значения –

Границы указанных памятников природы отображены на листе ГП ….

Лечебно-оздоровительные местности и курорты

В соответствии со ст. 31,32 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях»

Территории (акватории), пригодные для организации лечения и профилактики заболеваний, а также отдыха населения и обладающие природными лечебными ресурсами (минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, пляжи, части акваторий и внутренних морей, другие природные объекты и условия), могут быть отнесены к лечебно-оздоровительным местностям.

Лечебно-оздоровительные местности и курорты выделяются в целях их рационального использования и обеспечения сохранения их природных лечебных ресурсов и оздоровительных свойств.

Лечебно-оздоровительные местности и курорты могут иметь федеральное, региональное или местное значение.

Отнесение территорий (акваторий) к лечебно-оздоровительным местностям и курортам осуществляется в порядке, устанавливаемом федеральным законом о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

Освоенные и используемые в лечебно-профилактических целях территории, которые обладают природными лечебными ресурсами, а также располагают необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры, являются курортами.

В границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов запрещается (ограничивается) деятельность, которая может привести к ухудшению качества и истощению природных ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами.

В целях сохранения природных факторов, благоприятных для организации лечения и профилактики заболеваний населения, на территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортов организуются округа санитарной или горно-санитарной охраны.

В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 07 Августа 1997года № 332 станица Нефтяная признана курортом местного значения.

В разработанном генеральном плане Нефтегорского городского поселения предусмотрено территориальное развитие курорта местного значения с учетом действующего законодательства и нормативов градостроительного проектирования.

Земли историко-культурного назначения

На территории поселения согласно исследованиям и заключениям ОАО «Наследие Кубани», выполненными в составе проектов: «Генеральный план Нефтегорского городского поселения Апшеронского района Краснодарского края» располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

Объекты культурного наследия, стоящие на государственной

охране и являющиеся памятниками истории и культуры,

находящиеся на территории Нефтегорского городского поселения

Таблица 24

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | ? по гос. списку | Вид пам. | Катег. ист.-культ. значения | Реш. о пост. на гос. охрану | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НЕФТЕГОРСК |
|  | Здание, где выступал перед рабочими видный государственный деятель М.И. Калинин, 1933 г. | п.г.т. Нефтегорск, ул. Советская, 58 | 453 | И | Р | 759 63 |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943гг. | п.г.т. Нефтегорск, гора Гунай | 454 | И | Р | 63 | Участок не обследован |
|  | Братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 гг. | п.г.т. Нефтегорск, ул. Школьная, 2 | 455 | И | Р | 63 |  |
|  | Могила С.В. Суворова (1920-1942), Героя Советского Союза | п.г.т. Нефтегорск, ул. Советская, средняя школа ? 12 | 456 | И | Р | 63 |  |
|  | Братская могила 26 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | п.г.т. Нефтегорск, ул. Советская, средняя школа ? 12 | 457 | И | Р | 63 |  |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1959 г. | п.г.т. Нефтегорск, ул. Школьная, 2 | 491 | МИ | Р | 63 |  |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1953 г. | п.г.т. Нефтегорск, ул. Советская, парк | 492 | МИ | Р | 63 | демонтирован |
| СТАНИЦА НЕФТЯНАЯ |
|  | Братская могила 6 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943гг. | ст-ца Нефтяная, центр | 458 | И | Р | 63 |  |
| ХУТОР НИКОЛАЕНКО |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943гг. | х. Николаенко, центр | 461 | И | Р | 63 |  |
| МЕЖСЕЛЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ |
|  | Место гибели Героя Советского Союза С.В.Суворова, 25 октября 1942г. | на территории Нефтегорского сельского округа (с.Кубаноармянское), центр села | 443 | И | Р | 63 | Участок не обследован |

На землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) градостроительная деятельность допускается только в той мере, в какой она связана с нуждами этих объектов (восстановление, реставрация, реконструкция, инженерное обустройство и благоустройство), по специальному разрешению уполномоченных органов государственной власти. Разрешенная градостроительная деятельность на этих территориях может осуществляться в рамках реставрации (реконструкции) существующих и восстановления (воссоздания) утраченных объектов недвижимости – ценных элементов объектов культурного наследия или строительства инженерных сооружений технического назначения, необходимых для эксплуатации самих объектов культурного наследия.

На территории городского поселения были выявлены объекты археологии, представленные курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп.

Объекты археологического наследия

Таблица 25

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по государственному списку | Расположение на схеме, № листа | № кургана в группе | Высота кургана м | Диаметр кургана м | Охр. зона пам. м | Реш. о пост. на гос. охрану | Землепользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | р.п. Нефтегорск, северо-западная окраина поселка, справа от дороги из г. Апшеронска | 6108 | 1 | 1 | 1 | 10 | 50 | 313-КЗ 429-КЗ1 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 8 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (5 насыпи) | р.п. Нефтегорск, северо-западная окраина поселка, слева от дороги из г. Апшеронска | 6107 | 1 | 1 | 0,6 | 8 | 50 | 313-КЗ 429-КЗ |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,8 | 8 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,5 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,6 | 8 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (77 насыпей) | р.п. Нефтегорск, 3 км к юго-востоку от поселка | 6106 | 1 | 1-77 | 0,4-0,8 | 5-8 | 50 | 313-КЗ 429-КЗ |  |
|  | Курганный могильник «Хопры 1» (9 насыпей-все грабленные) | п. Нефтегорск, 0,4 км к северо-востоку от северо-восточной окраины поселка, микрорайон Хопры, с севера примыкает к автодороге п. Нефтегорск – ст. Ширванская 44°22,336/; 039°44,398/ | В2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50 |  | ЭМС «Нефтегорский» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 10 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 14 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 | 12 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1 | 10 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 1 | 12 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 1 | 10 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 1,5 | 16 | 75 |  |  |
|  | Грунтовый могильник могильник «Хопры 1» | п. Нефтегорск, 0,4 км к северо-востоку от северо-восточной окраины поселка, микрорайон Хопры, с севера примыкает к автодороге п. Нефтегорск – ст. Ширванская | В | 1 |  |  |  | 200 | прил.№ 9 к п.№303 п/н 13 | ЭМС «Нефтегорский» |
|  | Грунтовый могильник «Хопры 2» | п. Нефтегорск, 0,8 км к северо-востоку от северо-восточной окраины поселка, микрорайон Хопры, с юга примыкает к автодороге п. Нефтегорск – ст. Ширванская | В | 1 |  |  |  | 200 | прил.№ 9 к п.№ 30 п/н 13 | ЭМС «Нефтегорский» |
|  | Курганный могильник (10 насыпей) | п. Нефтегорск, 4 км южнее поселка. рядом и частично на территории бывшей военной части, 0,01 км влево от дороги п. Нефтегорск – х. Червяков | В | 1 | 1 | 0,9 | 8 | 50 | прил № 9 к п.№30 п/н 12 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,8 | 8 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 10 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 | 10 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1 | 12 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 0,8 | 8 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 0,5 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 0,9 | 8 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Нефтегорская 1» (15 насыпей-со следами грабительских раскопов) | п. Нефтегорск, 1,75 км к югу от юго-восточной окраины поселка, 4,2 км к западу от п. Горный Луч, в лесу в северо-восточной части хребта, ограниченного балкой Малярова. | В | 1 | 1 | 1,8 | 18 | 75 | прил № 1 к п.№ 414 п/н 15 | ЭМС «Нефтегорский» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,5 | 15 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1,6 | 15 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1,3 | 12 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1,2 | 12 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 1,8 | 16 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 1,3 | 12 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1,4 | 16 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 1,5 | 18 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 1,5 | 18 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 1,8 | 20 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 1,6 | 18 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | 1,7 | 18 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 | 1,5 | 16 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 1,7 | 16 | 75 |  |  |
|  | Курганная группа (9 насыпей) | г.Нефтегорск, 4км к югу от северной окраины города рядом и частично на территории воинской части, 10м слева от дороги Нефтегорск-х.Червяков | В | 1 | 1 | 1,5 | 16 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,6 | 18 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1,7 | 16 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1,8 | 20 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1,9 | 16 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 1,5 | 15 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 1,6 | 18 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1,5 | 14 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 1,8 | 18 | 75 |  |  |
|  | Курганная группа « Николаенко 1» (106 насыпей) | х.Николаенко, северная окраина хутора, юго- западная окраина г.Апшеронска, | В | 1,2 | 1-102 | 1,5-2 | 10-12 | 75 |  |  |
|  | Курган | х.Николаенко, ул.Ломоносова, №17, 44є 24’648” 39є 40’554” | В | 2 |  | 3 | 50 | 125 |  |  |
|  | Курганная группа « Николаенко 1» (28 насыпей) | х.Николаенко, 0,1км к юго-западу от южной окраины хутора, справа от а/д Николаенко-Нефтяная, 44є 23’967” 39є 40’417” | В | 1 | 1 | 1,2 | 8 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,8 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,6 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,7 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,9 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 0,6 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 0,8 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 0,6 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 0,6 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 0,5 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 0,6 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 0,4 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | 0,8 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 | 0,5 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 0,6 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 | 0,5 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 | 0,8 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 | 0,6 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 19 | 0,7 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 0,5 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 21 | 0,6 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 22 | 0,5 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 | 0,8 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 24 | 0,6 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 | 0,8 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 26 | 0,6 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 27 | 0,7 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 28 | 1,5 | 8 | 75 |  |  |
|  | Курган | ст.Нефтяная, 2,1км юго-юго-западу отсеверо-восточной окраины станицы 44є 22’407” 39є 39’132” | В | 1 |  | 1,5 | 10 | 75 |  |  |

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия. На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением. В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002г. ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

В соответствии со ст.25 указанного Закона для сохранения объектов культурного наследия устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана. Все виды работ на памятниках археологии и в их охранных зонах необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

Зоны ограничений градостроительной деятельности

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ), и Постановления Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьёв, расположенных на территории Краснодарского края».

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с п. 8 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации, введенного в действие с 1 января 2007 года и Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьёв, расположенных на территории Краснодарского края» ширина прибрежных защитных полос рек, протекающих по территории Нефтегорского городского поселения установлена размером 50 м, а водоохранных зон рек имеют параметры 50 м кроме рек Туха и Правая Туха, которая составляет 100 м.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

В городском поселении отсутствуют источники хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вопросы водоснабжения населенных пунктов поселения отражены в разделе «водоснабжение» настоящей пояснительной записки.

На территории поселения имеется 1 месторождение минеральных вод с 2 скважинами. Все скважины в пределах лицензий умеют утвержденную первую зону санитарной охраны, в пределах которой строительство запрещено.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения.

В границах Нефтегорского городского поселения зарегистрировано шесть горных отводов с месторождением полезных ископаемых:

- Добыча лечебных минеральных вод для бальнеологических целей на Нефтянском месторождении;

- Добыча нефти и газа по месторождению Нефтегорское, сброс (захоронение) сточных вод для целей поддержания пластового давления;

- Добыча нефти по месторождению Хопры;

- Разработка Ширванского месторождения кирпичных глин;

- Нефтегорское месторождение битумных песков.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Строительство зданий и сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, производится после получения заключения органа управления недрами (Статья 25 Закона «О Недрах», Постановление Госгортехнадзора РФ от 30.08.1999 г № 64.) и согласия недропользователя.

8. Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отображены на чертеже ГП-4.1 настоящего проекта, перечень факторов возможного возникновения ЧС приведен в п. 1.10 настоящей пояснительной записки.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения утверждаемой части проекта, существующие -  на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию.

5.4. Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Нефтегорского городского поселения

В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона режимных территорий;

- Зона специального назначения

- Курортная зона.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

5.4.1. Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов и представлена в основном территориями существующей 1–2-х этажной индивидуальной застройки, в поселке городского типа Нефтегорск – малоэтажной многоквартирной. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой индивидуальной и многоквартирной застройки.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Для жилой застройки, расположенной в пределах ориентировочных санитарно-защитных зон объектов производственного и коммунального назначения, выделенных на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, водоохранных зон, определенных постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П, установлены зоны планировочных ограничений, определяющие режимы осуществления градостроительной хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми документами.

5.4.1.1.Жилая застройка. Жилищный фонд

Намечаемые прогрессивные тенденции в экономическом развитии территории обуславливают необходимость адекватного развития внутренних функций городского поселения (жилой, культурно-просветительской, рекреационной и др.), обеспечивающих повышение качества жизни населения. В первую очередь это неразрывно связано с улучшением качества жилой среды населенных пунктов.

Под размещение комплексной жилой застройки на территории поселения выявлено свыше 45 га земельных ресурсов.

Прогнозная оценка жилищной потребности населения и объемов нового жилищного строительства производится  по двум проектным этапам:

- 2010 – 2020 гг. (первая очередь строительства);

- 2020 - 2030 гг. (до расчетного срока).

Главным образом новое жилищное строительство рассчитано на удовлетворение потребности прироста населения.

Кроме того, на 1 очередь строительства проектом зарезервированы территории в местах размещения новой жилой застройки для обеспечения жилищным фондом населения пгт.Нефтегорск, проживающего  в оползневой зоне.

Убыль жилого фонда к расчётному сроку составляет 4,7 тыс. м2 или около 4% от современного жилого фонда поселения.

Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 35 м2/человека.

На предстоящий период до 2030 года увеличение общих объемов жилищного фонда за счет нового строительства определено в размерах 41,85 тыс. м2,в том числе в период до 2020 года намечено построить 26,85 тыс. м2 жилья.

Планируется строительство 355 домов индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, 59 домов блокированной застройки и 3 дома секционного типа на 50 квартир.

Структура нового жилищного строительства на территории Нефтегорского городского поселения

Таблица 26

| Наименование | Планируется к расселению на новых территориях, чел. | Жилищное строительство на новых территориях | Расчётный объём нового жилищного строительства, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | усадебная застройка, домов | блокированная застройка, домов | секционная застройка, квартир |  |
|  | 1 очередь (2010-2020 г.г.) |
| пгт Нефтегорск | 474 | 158 |  |  | 16,6 |
| ст.Нефтяная | 272 | 31 | 59 |  | 9,5 |
| хут.Николаенко | 149 |  |  | 50 | 5,2 |
| хут.Подольский |  |  |  |  |  |
| Всего: | 895 | 189 | 59 | 50 | 31,3 |
|  | расчётный срок (2020-2030 г.г.) |
| пгт Нефтегорск | 100 | 33 |  |  | 3,5 |
| ст.Нефтяная | 270 | 90 | 0 |  | 9,5 |
| хут.Николаенко | 130 | 43 |  | 0 | 4,6 |
| хут.Подольский |  |  |  |  |  |
| Всего: | 500 | 166 | 0 | 0 | 17,6 |

Кроме того, в рамках реализации проекта определены объемы дополнительно вводимого жилья в границах существующих участков для доведения уровня жилищной обеспеченности населения  в сохраняемой застройке к расчетному сроку до 18 м2/человека.

Объем нового жилищного строительства за счет реконструкции существующего усадебного фонда составит ориентировочно 24 тыс.кв.м. Увеличение емкости существующего жилищного фонда возможно посредством  устройства пристроек, мансард, строительства дополнительных жилых построек  в границах имеющихся усадебных участков.

В целом жилищный фонд Нефтегорского поселения при реализации мероприятий, предлагаемых генеральным планом в сфере жилищного строительства, к расчетному сроку (2030 год) составит 185,8 тыс. м2 общей площади (с учетом площади существующего жилищного фонда). Это позволит увеличить показатель жилищной обеспеченности населения с существующих 14,7 кв. м/чел. до 20,5 кв.м/чел.

Комплексная застройка жилых кварталов предполагается параллельно с объектами инфраструктуры, что позволяет создавать жилые массивы не только с учетом современных требований к качеству жилья, но и увеличивать социальную однородность проживания, что имеет важное значение для современных покупателей жилья.

5.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центрами населенных пунктов, отдельно стоящими общественными зданиями поселка городского типа, станицы, хуторов и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, здравоохранения, предпринимательской деятельности, объекты среднего профессионального и  высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

5.4.3. Производственная зона

Основу планировочной организации населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания, и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе воздушного, и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в промзонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- перебазирование  на перспективу экологически  вредных  предприятий из жилой зоны города в проектируемую производственную зону;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории.

В силу специфики окружения каждого населенного пункта поселения, наличия лесов, крутого рельефа территории для развития производственной зоны на расчетный срок предусмотрены преимущественно в х. Николаенко с учетом санитарных норм и правил на базе сохраняемых и реконструируемых существующих предприятий, на перспективу (резервные территории).

На территории населенных пунктов находится ряд производственных объектов, расположенных без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны до жилой застройки.

На расчетный срок генерального плана предусматривается:

- вынос из жилой зоны производственных предприятий, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ);

- для организации нормативной СЗЗ предусматривается сокращение части территории прилегающей к жилой застройке градообразующих предприятий малого класса;

- размещение предприятий 4-5 класса в сложившейся производственной зоне города на базе выносимых предприятий согласно требованиям санитарных норм или не действующих;

- для размещения предприятий и объектов производственной зоны, выносимых из жилой зоны населенного пункта, запроектирована производственная зона  рядом с х. Николаенко по дороге со стороны г. Апшеронска в сторону пгт. Нефтегорск;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий;

- при размещении предприятий в промзоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Учитывая градообразующую ценность ряда прочих действующих предприятий (низкого класса) для экономики Нефтегорского городского поселения, расположенных в зоне жилой застройки, а также капитальность зданий и сооружений, права собственности их владельцев, территории предприятий сохраняются. При этом необходимыми условиями их сохранения без ущерба прилегающей жилой застройке и окружающей среде является выполнение технических мероприятий в направлении совершенствования технологических процессов и организация санитарно-защитных зон, которые согласовываются учреждениями государственной санитарно - эпидемиологической службы.

Установление или сокращение размеров санитарно-защитной зоны осуществляется учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы с учетом результатов данных санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов, характеризующих применяемый технологический процесс, расчетов рассеивания выбросов загрязнения веществ и вредных физических воздействий, плана детальной планировки и застройки и при обязательном подтверждении достаточности СЗЗ данными систематических лабораторных наблюдений за состоянием среды обитания человека.

Также необходима организация санитарно-защитных зон по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

Все существующие объекты коммунального назначения генеральным планом сохраняются.

5.4.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

Проектом предусмотрены территории для размещения объектов дорожного сервиса, расположенных вдоль вышеназванных автодорог при условии согласования с организациями, осуществляющими управление автодорогами. Рекомендуется строительство кафе, автозаправочных станций, станций технического обслуживания легкового и грузового транспорта, автосалонов, стоянок и т.п.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

Внешний транспорт.

В настоящее время на территории поселения действуют узкоколейный железнодорожный и автомобильный транспорт.

По территории поселения в восточной его части в меридиональном направлении пролегает узкоколейная железная дорога направлением Апшеронск-Мезмай.

Узкоколейная железная дорога намечается к восстановлению, после соответствующего переоборудования её нужно использовать и для обслуживания населения, и как уникальный объект, для привлечения российских и иностранных туристов.

В границах территории поселения имеются следующие автомобильные дороги: регионального значения г. Апшеронск – ст-ца. Ширванская – х. Гуамка, х. Николаенко – пгт. Нефтегорск и межмуниципального значения г. Апшеронск – пгт. Нефтегорск, г. Апшеронск – ст-ца. Нефтяная, х. Красная Горка – х.Николаенко.

Технические характеристики дорог

Таблица 27

| Идентификационный номер | Наименование автомобильных дорог | Протяженность | Покрытие в км | Мосты | Трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а\б и типа а\б | гравийные | Всего | ж\б и каменные | металлические | Итого в ведении |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | ж\б и каменные | металлические |
|  |  | км | км | км | шт | пог.м | шт | пог.м | шт | пог.м | шт | пог.м | шт | пог.м | шт | пог.м |
| 03 ОП РЗ 03К-076 | г.Апшеронск – ст-ца Ширванская - х.Гуамка | 39,181 | 39,181 |  | 7 | 352,22 | 5 | 283,13 | 2 | 69,09 | 57 | 740,00 | 54 | 715,70 | 3 | 24,30 |
| 03 ОП МЗ 03Н-116 | г.Апшеронск - пгт.Нефтегорск | 9,115 | 9,115 |  | 2 | 27,15 |  |  | 2 | 27, 15 | 32 | 322,10 | 28 | 278,10 | 4 | 44,00 |
| 03 ОП МЗ 03Н-117 | г.Апшеронск – ст-ца Нефтяная | 16,020 | 16,020 |  | 4 | 54,64 | 2 | 34,18 | 2 | 20,46 | 91 | 912,40 | 77 | 784,70 | 14 | 127,70 |
| 03 ОП МЗ 03Н-122 | х.Красная Горка - х.Николаенко | 5,390 | 0,109 | 5,281 | 2 | 17,80 | 1 | 8,30 | 1 | 9,50 | 5 | 54,80 | 4 | 43,50 | 1 | 11,30 |
| 03 ОП РЗ 03К-123 | х.Николаенко - пгт.Нефтегорск | 6,365 | 6,365 |  | 3 | 65,80 | 2 | 57,20 | 1 | 8,60 | 19 | 310,20 | 16 | 292,10 | 3 | 18,10 |

Кроме автомобильных дорог регионального значения по территории поселения проходят действующие дороги местного значения. Они связывают населенные пункты Нефтегорского городского поселения с сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур, а так же обеспечивают выход на соседние поселения Апшеронского муниципального района.

Анализ состояния существующего транспорта

В настоящее время основными проблемами в сфере внешнего транспорта Нефтегорского городского поселения являются:

Отсутствие связи населенных пунктов поселения по автомобильным дорогам с твердым покрытием с сельскохозяйственными и промышленными предприятиями и объектами инженерной и транспортной инфраструктур.

Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день большая часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав Нефтегорского городского поселения, имеют дорожные одежды низшего типа с гравийным и грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Нефтегорского городского поселения:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*, отсутствие на большей части улиц дорожных одежд капитального типа;

отсутствие тротуаров на улицах.

5.4.5. Зона сельскохозяйственного использования

В пределах существующей границы населенных пунктов Нефтегорского поселения располагаются зоны сельскохозяйственного использования, занятые пашней, пастбищами, залежами и т.п.

Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной  документацией о территориальном планировании.

Территории зоны сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах существующих границ поселка городского типа Нефтегорск, станицы Нефтяная и хуторов Николаенко, Подольский могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

5.4.6. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств городского поселения.

Рекреационная зона поселка городского типа Нефтегорск, станицы Нефтяная и хуторов Николаенко, Подольский представлена проектируемыми скверами, территориями проектируемых спортивных сооружений, зонами отдыха, а также пригородными лесопарковыми территориями.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как: эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды (формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.).

5.4.7. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В границах населенных пунктов Нефтегорского городского поселения отсутствуют зоны особо охраняемых территорий, установленные в соответствии с действующим законодательством.

5.4.8.Зона специального назначения

В состав зоны специального назначения могут включаться зона, занятые: кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

К зоне специального назначения населенных пунктов Нефтегорского городского поселения относятся территории существующих и проектируемых кладбищ.

Для организации СЗЗ на расчетный срок подлежит закрытию часть территории действующих кладбищ, прилегающая к жилой застройке поселка городского типа Нефтегорск. На дальнейшую перспективу для захоронения предложены новые территории, расположенные с соблюдением нормативных СЗЗ.

5.4.9.Курортная зона

Постановлением главы администрации Краснодарского края от 7 августа 1997 года № 332 «О признании отдельных территорий Краснодарского края курортами местного значения» станице Нефтяной в пределах её административной границы присвоен статус курорта местного значения.

В составе курортной зоны выделены объекты и комплексы санаторно-курортного назначения, оздоровительные базы, детские оздоровительные лагеря как существующие, так и проектируемые.

В  настоящее  время  на  территории  населенного пункта расположены пансионат - «Горный» и водолечебница.

Генеральным планом предложены новые территории для строительства объектов санаторного и оздоровительного профиля.

Объекты будут размещаться на земельных участках, прирезаемых к границам населенного пункта, по вполне понятной причине – близость к источнику минеральных вод и рекреационным территориям, наиболее привлекательными являются территории, прилегающие к станице с южной стороны. Для размещения объектов курортной зоны в южной части станицы Нефтяная выделены территории с определение предварительного назначения – детские оздоровительные лагеря, санатории, туристические базы и кемпинги, конно-прогулочный комплекс рассчитанные на обслуживание рекреантов различного достатка.

Проектом обозначена территория для долгосрочного развития санаторного бизнеса, расположенная  к юго-западу от проектной границы станицы. Вопрос об освоении территории может решаться только после включения этого земельного участка в границы населенного пункта.

5.5. Первая очередь строительства

Генеральным планом определено поэтапное освоение территорий Нефтегорского городского поселения и насуленных пунктов. Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб, благоустройство.

В графических материалах проекта выделены территории, предназначенные к освоению на расчетный срок, в том числе для первоочередного строительства, и на перспективу.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой, жилищной сферах, в области развития производственных территорий, объектов коммунального назначения.

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено:

- в пгт. Нефтегорск  строительство – детского дошкольного учреждения, средней общеобразовательной школы. В свою очередь проектом рекомендовано организация детских площадок,  спортивных площадок, на свободных территориях   в существующих жилых кварталах.

Также необходимо на первую очередь выполнить благоустройство и озеленение:

- существующего общественного центра пгт. Нефтегорск;

- проектируемых скверов и парков;

- прибрежных территорий рек Туха и Полба;

- улиц и дорог на существующей территории населенных пунктов.

Согласно приведенным выше расчетам проектная численность населения Нефтегорского городского поселения на первую очередь строительства равна 9042 человек. Перспективный прирост населения к 2045 году составит 1400 человек.

Согласно расчетным данным, приведенным в разделе 3.3 настоящей пояснительной записки, потребность в территории для расселения населения на первую очередь строительства по Нефтегорскому городскому поселению составит 38,2 га.

Исходя из расчетов раздела 5.4.1.1. «Жилая застройка. Жилой фонд» потребность в новом жилищном строительстве для прирастающего населения, заменяемого ветхого жилищного фонда и для улучшения жилищных условий существующего населения составит 26,85  тыс. м2 общей площади, суммарное количество жилищного фонда к 2030 году составит 185,8 тыс. м2.

Расчет нормативной потребности населения в учреждениях обслуживания на первую очередь строительства по населенным пунктам Нефтегорского городского поселения представлен в таблицах.21-23.

СКБ первая очередь

пгт. Нефтегорск

табл. 21_28

4 листа, лист 1

СКБ первая очередь

пгт. Нефтегорск

табл. 28

4 листа, лист 2

СКБ первая очередь

пгт. Нефтегорск

табл. 28

4 листа, лист 3

СКБ первая очередь

пгт. Нефтегорск

табл. 28

4 листа, лист 4

СКБ первая очередь

Ст. Нефтяная

табл. 22_29

3 листа, лист 1

СКБ первая очередь

Ст. Нефтяная

табл. 22_29

3 листа, лист 2

СКБ первая очередь

Ст. Нефтяная

табл. 22_29

3 листа, лист 3

СКБ первая очередь

х. Николаенко

табл. 23_30

2 листа, лист 4

СКБ первая очередь

х. Николаенко

табл. 23_30

2 листа, лист 4

5.6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Нефтегорского городского поселения в составе: пгт.Нефтегорск, ст.Нефтяная, х.Николаенко, х.Подольский, х.Червяков на стадии проекта  генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения. Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием, архитектурно-планировочными решениями, принятыми при разработке генерального плана.

Данный раздел проекта предусматривает выполнение схемы инженерной подготовки  Нефтегорского городского поселения в М 1:25000,  пгт.Нефтегорск и х. Подольский, ст.Нефтяная, х.Николаенко в М 1:5000.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: организация поверхностного стока, защита территорий от затопления, подтопления, понижение уровня грунтовых вод,  борьба с оврагообразованием, эоловыми процессами, оползнями, селями, искусственное орошение и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям ГУП КК Кубанская краевая научно-производственная компания минеральных ресурсов и геологии  «КУБАНЬГЕОЛОГИЯ» филиал-Азовское отделение в 2009 г. к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- склоновые процессы – поверхностный смыв, крип, оползни;

- эрозионные процессы - боковая и глубинная эрозия,  овражная эрозия;

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки;

- эоловые процессы - дефляция, ветровая эрозия почв;

- набухающие и элювиальные грунты;

- сейсмичность.

Нефтегорское городское поселение расположено в центральной части Апшеронского района, южнее г.Апшеронска, который является административным центром района. Рельеф поверхности низкогорный и характеризуется волнистым характером чередующихся водораздельных возвышенностей и долинных понижений с относительным расчленением до 150 м. Гидрографическая сеть поселения представлена долинами рек Нефтянка, Голышка, Чекуха, Туха, Полба, которые являются левыми притоками р.Пшехи. Реки имеют явно выраженный горный характер, с извилистыми, глубоко врезанными руслами. Берега крутые, зачастую обрывистые. Долины рек характеризуются большими уклонами, слабо выработанными руслами и узостью пойм. Борта долин рек осложнены балками и ложбинами стока с эрозионным врезом шириной 0,5-3,0 м, глубиной 0,5-2,0 м.

Абсолютные отметки местности возрастают с севера-востока на юго-запад и изменяются от 250 до 750 м.

Для Нефтегорского городского поселения, пгт.Нефтегорск и х.Подольский, ст.Нефтяная, х.Николаенко доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, являются –  набухающие и элювиальные грунты, затопление, оползни, сели, сейсмичность.

Подземные воды имеют самую различную глубину залегания – от 3,8-7,5м на возвышенных участках, до 1,1-5,2 м в долинах рек. В отдельных местах наблюдаются выходы подземных вод в виде родников, мочажин.

Водовмещающими породами служат аллювиальные песчано-гравийные  грунты. Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, притока со стороны водораздела и склонов. Областью разгрузки подземных вод служит р. Пшеха с ее притоками.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам относится к I, II и III категории (высокой) категории сложности в соответствии с Приложением Б, СП 11-105-97, часть 1.

Согласно СНиП П-7-81* (в редакции 2000г. карты ОСР - 97 -А) фоновая сейсмичность территории изысканий  для зданий и сооружений массового строительства составляет 8 баллов. Возможно увеличение или уменьшение балльности при более детальных изысканиях.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций:

- СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

-  СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов"  и учитывая принятые архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от подтопления и затопления;

- противоселевые мероприятия;

- противооползневые мероприятия;

- защита от обвалов, осыпей;

- устранение просадочных свойств грунтов;

- защита от ветровой дефляциии.

3. Мероприятия по берегоукреплению.

4. Благоустройство водоемов.

5.Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

6.Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,   подтопление, затопление, просадочность и набухание грунтов, агрессивность грунтовых вод.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта. Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» (чертеж ИП  в М 1:5000 и М 1:25000). Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

5.6.1. Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем устройства сети водостоков.

Организация водостоков

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всего водосборного бассейна Нефтегорского городского поселения, пгт.Нефтегорск и х.Подольский, ст.Нефтяная, х.Николаенко.

Схемой инженерной подготовки намечено организовать поверхностный водосток по всей  территории.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории населенных пунктов Нефтегорского городского поселения, пгт.Нефтегорск и х.Подольский, ст.Нефтяная, х.Николаенко предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой и дренажной системы водоотвода.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные каналы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Проектом предлагается устройство водосборных каналов открытыми лотками.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии сгидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1.5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Через уличные дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину определить на стадии рабочего проекта.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

Для полного благоустройства центральной части застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации. Данным проектом решается вопрос отведения дождевых стоков с центральной территории населенных пунктов Нефтегорского городского поселения закрытой сетью дождевой канализации через дождеприемные колодцы на очистные сооружения.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в общую водосточную сеть.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства. Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.

Расчетный расход дождевых вод в существующих границах составляет 9723  л/сек,  в предлагаемых границах 7451  л/сек.

Таблица 31

| № водосборного бассейна | Площадь, га | Расчетный расход поверхностного стока, л/с | Площадь, га | Расчетный расход поверхностного стока, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующие границы | Предлагаемые границы |
| пгт.Нефтегорск и х.Подольский – 13 водосборных бассейнов. |
| В.Б. №1 | 62 | 402 | 44 | 285 |
| В.Б. №2 | 20 | 130 | 10.5 | 68 |
| В.Б. №3 | 126 | 816 | 65 | 21 |
| В.Б. №4 | 87 | 564 | 79 | 512 |
| В.Б. №5 | 156.5 | 1014 | 61 | 395 |
| В.Б. №6 | 78 | 505 | 79 | 512 |
| В.Б. №7 | 39 | 253 | 65 | 421 |
| В.Б. №8 | 81 | 525 | 76 | 492 |
| В.Б. №9 | 94.5 | 612 | 40.5 | 262 |
| В.Б. №10 | 34.4 | 223 | 31 | 201 |
| В.Б. №11 | 11 | 71 | 9.5 | 62 |
| В.Б. №12 | 143 | 927 | 22.5 | 146 |
| В.Б №13 | 16 | 104 | 15 | 97 |
| Итого |  | 6146 |  | 3874 |
| ст.Нефтяная – 5 водосборных бассейнов. |
| В.Б. №1 |  |  | 45 | 292 |
| В.Б. №2 |  |  | 61 | 395 |
| В.Б. №3 |  |  | 11 | 71 |
| В.Б. №4 |  |  | 200 | 1300 |
| В.Б. №5 |  |  | 28 | 181 |
| Итого |  |  |  | 2239 |
| х.Николаенко – 2 водосборных бассейна. |
| В.Б. №1 |  |  | 139.5 | 904 |
| В.Б. №2 |  |  | 61 | 395 |
| Итого |  |  |  | 1299 |
| х.Червяков – 1 водосборный бассейн. |
| В.Б. №1 |  |  | 6 | 39 |
| Всего |  | 9723 |  | 7451 |

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Для отвода поверхностного стока намечаются мероприятия по водоотведению и устройству сети водостоков.

При разработке раздела учтены перспективы развития населенных пунктов Нефтегорского городского поселения.

Рассмотрев рельеф пгт.Нефтегорск и х.Подольский, его территорию условно можно разделить на 13 водосборных бассейнов, в ст. Нефтяной – 5 водосборных бассейнов, в х. Николаенко - 2 водосборных бассейна, в х.Червяков - 1 водосборный бассейн.

В каждом бассейне проходит главный коллектор. Вода, собранная главными коллекторами с водосборных бассейнов и прилегающих площадей, сбрасывается в водоприемники через очистные сооружения.

Главные коллекторы выполняются в железобетонных лотках сери 3.900-3.

При глубине заложения лотков более 1 м они перекрываются железобетонными плитами. При пересечении с автодорогами коллекторы проходят в трубах.

На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются  без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77, п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются согласно технических условий.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М. Стройиздат 1990 г.».

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Для доочистки поверхностного стока рекомендуются установки «Ключ» ЗАО «Техносфера»,  очистные сооружения на основе оборудования «ИнСТЭБ» или установка для очистки сточных вод «Свирь» для населенных пунктов до 10-15 тыс. человек.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в  общую сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Степень очистки сточных вод и их состав, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″ и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей. Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на дальнейшей стадии  проектирования.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на дальнейшей стадии проектирования. При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

5.6.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Физико-геологические процессы

Застройка территории населенных пунктов Нефтегорского городского поселения - пгт.Нефтегорск и х.Подольский, ст.Нефтяная, х.Николаенко рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем приведут к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду оказывают влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

К неблагоприятным процессам на исследуемой территории относятся:

- просадочность суглинков лёссовых;

- суглинистые покровные отложения характеризуются I типом по просадочности;

- эрозионный размыв берега; подтопление и заболачивание;

- оползни, осовы, осыпи, обвалы, оврагообразование;

- ветровая дефляция;

- изменения физико-механического состояния грунтов из-за переувлажнения;

- увеличения гидродинамического давления подземных вод или развития суффозии;

- увеличения нагрузки на склон вследствие возведения сооружений.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Нефтегорского городского поселения, пгт.Нефтегорск и х.Подольский, ст.Нефтяная, х.Николаенко от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет заиливания дна балок, реки, наносов в паводковый период, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русла реки, балок, каналов с защитой от подтопления территории  с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Нефтегорского городского поселения, пгт.Нефтегорск и х.Подольский, ст.Нефтяная, х.Николаенко в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от затопления, селей, подтопления и заболачиваемости;

- противоселевые мероприятия;

- противооползневые мероприятия, защита от обвалов, осыпей;

- устранение просадочных свойств грунтов;

- защита от ветровой дефляциии.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов рек,  расчистка дна реки, балок, каналов, профилирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорация. Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

Понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния

В пониженных местах, в поймах рек Нефтянка, Голышка, Чекуха, Туха, Полба, которые являются левыми притоками р.Пшехи  и их притоках, поймах обводненных балках наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территории и снижению инженерных и санитарных свойств.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом и затопление прибрежной части в паводковый период и в период выпадения ливневых дождей.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м в паводковое время.

Проектом предусматривается засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается через очистные сооружения в водоприемники.

Полный объем перечисленных работ выполнить на стадии рабочего проекта.

Противоэрозионные мероприятия

Экзогенные геологические процессы

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков  являются наиболее значимыми на  территории поселения.

Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных процессов	 весьма многообразны. В качестве основных, выделяются такие как:

- количество и режим выпадения осадков;

- геоморфологические условия формирования водных потоков;

- свойства горных пород и особенности их залегания;

- характер и особенности почвенно-растительного покрова.

В пределах описываемой территории, довольно существенное (по степени опасности) распространение имеют береговые эрозионные процессы, приуроченные к верхним и средним течениям рек поселения.

Негативное воздействие процесса эрозии берегов на НХО весьма значительные. Ввиду того, что негативное воздействие эрозии связанно, прежде всего, с разрушением берегов, береговые аккумулятивные (накопительные) процессы не рассматриваются в  связи с их незначительным и локальным влиянием на НХО.

Долина реки Пшеха в верхнем течении имеет вид узкого ущелья, вниз по течению она постепенно расширяется. Русло реки извилистое, течение реки в верховьях очень быстрое, а в низовьях течение слабое.

Реки Нефтянка, Голышка, Чекуха, Туха, Полба являются левыми притоками р.Пшехи. По гидрологическому режиму река типично горная, протекает в узком ущелье. На территории пгт. Нефтегорска протекает единым незарегулированным руслом.

Режим донной аккумуляции характерен также для нижних иногда средних течений рек Нефтянка, Голышка, Чекуха, Туха, Полба и их притоков, приуроченных к области предгорных террасированных полого-наклонных равнин. С переходом к низкогорному поясу в долинах большинства малых рек начинают появляться признаки донной эрозии. В долинах рек Нефтянка, Голышка, Чекуха, Туха, Полба хорошо выраженная низкая и высокая аккумулятивные пойменные террасы, а также другие признаки преобладания режима донного накопления.

Береговые эрозионные процессы (размыв берегов) сопровождаются формированием вдольбереговых обвальных или оползневых уступов, высота которых колеблется от 3 до 20 метров. Почти не сопровождается эрозия обвально-оползневыми процессами лишь при размыве пойменных речных террас.

Скорость размыва берегов определяется в первую очередь скоростью течения и крепостью вмещающих геологических пород. Наиболее размываемыми породами, являются породы четвертичного возраста, предельные неразмываемые скорости для которых, колеблются в интервале  0,4 – 1,2 м/сек.

Боковая эрозия слабой и средней степени активности отмечается в ст.Нефтяной. Эрозии подвержены I и II надпойменные террасы в излучинах рек Туха и Полба.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий.

Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.

Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, в период выпадения ливневых осадков.

Ввиду незначительной опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь  в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны, и для поселения составляют: промоины, рытвины, ложбины, лощины, балки. Борта долин рек на территории поселения расчленены балками и ложбинами стока с глубиной вреза до 5-20 м. Днища балок пологовогнутые, шириной до 20-30 м, с эрозионным врезом шириной 0,5-3,0 м, глубиной 0,5-2,0м.

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек, а также в области предгорий, в районах развития рыхлых, слабосвязанных, делювиальных (склоновых) отложений. Деятельность водотоков и связанное  с ней образование эрозионных форм (промоины, рытвины, овраги и т.п.) может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений.

Распространенность и активность овражной эрозии определяется сложным сочетанием природных факторов и хозяйственной деятельности человека.

На территории поселения эрозия временных водотоков представлена большей частью выположенными, широкими балками, иногда осложненными малоактивными донными, небольшими промоинами и оврагами. Это холмистая местность  с широко развитой системой балок и лощин. Благоприятные климатические условия способствуют произрастанию густых лесов, кустарников и травянистой растительностью, которые хорошо укрепляют склоны, сложенные в основном рыхлыми четвертичными и слабосвязанными неогеновыми и палеогеновыми породами, представленными суглинками, песками, глинами, реже конгломератами, известняками и мергелями.

Однако первичная растительность на многих участках сильно нарушена, а местами уничтожена полностью деятельностью человека.

На таких участках интенсивно развивается овражная эрозия первой, реже второй стадии. Глубина промоин и оврагов достигает здесь от 0,5 – 10,0м до    40,0м, длина  несколько километров. Расчлененность рельефа достигает 0,5 – 1,0км/км2. Площадная пораженность составляет 5-10%.

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем выполаживания склонов, максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел рек, балок, предотвращение стока атмосферных вод в сторону существующих оврагов, засыпки мелких балок, регулирование стока в существующих выраженных балках по каналам, укрепления подрезанных склонов подпорными стенками, регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

На участках растущих оврагов необходимо предусмотреть упорядочивание поверхностного стока (в каналах), укрепление склонов с посадкой древесно-кустарниковой растительности.

Для защиты берегов от размыва необходимо профилирование откосов с укреплением одерновкой или мощением. В населенных пунктах русло (как вариант) можно одеть в бетонные каналы или откосы 1:2 укрепить плитами.

Наиболее активным экзогенным процессом  является боковая и донная эрозия рек, каналов, балок. Проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел рек, балок,  профилирование и укрепление подрезанных склонов, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование откосов с их укреплением;

- профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов реки, каналов  одерновкой,  плитами, мощением, подпорными стенками;

- укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от затопления, подтопления

На территории поселения встречается затопление флювиального типа. Затоплению подвержены низкие и высокие поймы рек, имеющих верховья в горной части. Наибольшую опасность представляют паводковые затопления.

На реках поселения сильные паводки отмечаются почти ежегодно. Пойма затапливается на 5-7 дней, обычно при прохождении весенне-летнего половодья. Реки выходят из берегов иногда и при больших осенних паводках. Продолжительность затопления прилегающих к рекам низменных территорий изменяется от нескольких часов до 1-2 дней. Скорость подъема воды может достигать 60см/ч.

Затоплению подвержен участок берега реки Тухи, расположенный в центре  ст. Нефтяной.

В максимальные паводки поверхностные воды реки в районе крупной излучины не вмещаются в узкий русловой врез и на 5-6 часов затапливают пониженный участок I надпойменной террасы, шириной около 100 м.

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы не представляются эффективными, т.к. сам процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление строительных котлованов, шурфов, канав и т.п.

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

На территории поселения (низкогорный рельеф), по балкам  и долинам рек отмечаются формы рельефа близкие к селеобразующим. Здесь селепроявления носят большей частью переходный характер между флювиальным  затоплением и селями, так называемое пролювиально-селевое затопление, характеризующееся слабым насыщением водных потоков твердой составляющей.

Водная составляющая этих селевых потоков формируется главным образом за счет выпадения сильных дождей, реже в результате совместного эффекта снеготаяния и обильных дождей.

В формировании твердой составляющей участвует комплекс элементарных экзогенных геологических процессов: плоскостной смыв, оползни, осыпи, обвалы.

Частота проявлений селевых процессов – практически ежегодно, с изменением силы проявления в зависимости от количества выпадения атмосферных осадков.

Инженерная защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов. При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо  провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Для ликвидации подтопления и затопления жилой зоны Нефтегорского городского поселения проектом рекомендуются следующие мероприятия:

- восстановление естественных водотоков внутри застроенной и застраиваемой территориях, очистка от камыша, сорной растительности и завалов;

- строительство сети ливневой канализации с необходимыми очистными сооружениями;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме;

- строительство водопропускных сооружений на всех искусственных и естественных переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- увязка сети водоотведения данного участка с общей схемой защиты от подтопления в регионе.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 8  баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7-81* и СНКК  22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла  балок и рек, создание уклона русла, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

На заболоченных участках необходимо выполнить дренаж и после осушения посадить влаголюбивую растительность (биодренаж).

Мероприятия от гравитационных процессов

Оползни. Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени.

Формирование оползневых массивов и отдельных оползней зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород слагающих склон, геологические и гидрогеологические особенности, климатические факторы, гидрологический режим водотоков, техногенная деятельность человека и т.д.

В пространственном отношении оползни развиты неравномерно. Преобладающее их количество  приурочено к долинам рек Нефтянка, Голышка, Чекуха и их притоков (п. Нефтегорск).

В литологическом отношении, оползни развиваются в глинистых элювиально-делювиальных отложениях, иногда захватывая подстилающие коренные породы.

В связи с преимущественно глинистым составом оползневых отложений, в группе активных деформаций доминируют «консистентные» оползни, т.е. «оползни-оплывины», оставшаяся часть – это преобладающие блоковые и блоково-консистентные оползни. Степень активности и возраст оползней на территории поселения различны. Оползни-оплывины развиваются на склонах чаще всего крутизной не менее 12-15о. Глубина захвата поверхностных отложений составляет 2-3 м. Для них характерны нечетко выраженные границы, которые смазаны криповыми процессами. Это результат медленных неодновременных подвижек на оползневом и криповом склонах в периоды максимального увлажнения (преимущественно весной). Обычно оползни-оплывины охватывают весь склон от вершины до подошвы, хотя в движение приходит сначала подошвенная часть склона и оползень прогрессирует вверх по склону. Площади оползней варьируют в пределах 0,1-3 га. Стенки отрыва фиксируются четко, высота их 0,5-1,2 м, незадернованные. Поверхность оползней бугристо-западинная, с относительными перепадами высот 0,5-2,0 м, с трещинами продольными склону, с вторичными стенками отрыва высотой 0,5-1,0 м. В отдельных случаях в языковой части оползней образуется вал выпирания высотой до 2,0 м, длиной 3,0-10,0 м. Базисом оползней этого типа являются днища балок. Оползни-оплывины довольно широко развиты вдоль искусственных сооружений с крутыми откосами, на склонах крутизной не менее 12-15о  (автодорога п.Нефтегорск-г.Апшеронск, внутрипоселковые автодороги). Размеры их небольшие (10-200 м2), глубина захвата ограничивается 1-2 м. Смещению подвержен почвенно-растительный покров и верхняя, наиболее увлажненная часть делювиального покрова и искусственной насыпи. В результате чего происходит повреждение асфальтового покрытия автодороги. Иногда оплывины образуются в местах проколов через дорогу, предназначенных для сброса дождевых стоков. В данном случае причинами образований оплывин являются ошибки и недоработки, допущенные при строительстве таких сооружений.

Для блоковых и блоково-консистентных оползней характерно соскальзывание или срезание отдельных блоков пород. Сместившиеся блоки имеют хорошую сохранность первоначальной структуры. Оползни имеют в плане циркообразную или фронтальную форму. Поверхность оползневых массивов в основном ступенчатая, слабо волнистая, реже ровная. Ширина оползневых смещений часто превышает длину, однако обычно оползни сливаются в единый оползневой массив. Площадь распространения обычно небольшая. Однако на крутых бортах долин может достигать значительных размеров (20 тыс. м2 и более). Базисом смещения являются днища рек и балок.

В пределах Нефтегорского городского поселения наиболее сильно подвержена воздействию оползневого процесса территория п.Нефтегорска. Более 17 улиц поселка попадают в зону развития оползневых процессов разной степени активности. Наиболее сильно пострадали домовладения по улицам Победы, Горького, Школьной, Гражданской, Физкультурной и т.д. Следует отметить то, что гражданское строительство своим многообразием видов работ интенсивно изменяет геологическую среду (подрезка склонов, сельскохозяйственное освоение, лесоразработки и т.д.). Площадь оползней и их активность в районе п.Нефтегорск значительно выше окружающих менее освоенных территорий. Площадь активных оползней в поселке в 4-5 раз выше, чем на малоосвоенных участках.

Обвально-осыпные процессы.

На территории района развиты спорадически в южной – низкогорной части, и приурочены к зонам тектонических разломов или к зонам активной боковой эрозии рек.

Обвально-осыпные процессы в долинах рек, как правило, приурочены к эрозионным уступам и к участкам резкого сужения речных долин. Активизация этих процессов в основном происходит в зимне-весенний период года, когда особо активны агенты обвалообразования, такие как: повышенная увлажненность пород, морозное выветривание, боковая эрозия рек и др.

В отдельных случаях формирование и активизация обвально-осыпных процессов напрямую связанно с антропогенной деятельностью человека (строительство различных линейных сооружений).

Крип. Под термином «крип» понимаются медленные без нарушения сплошности поверхности деформации склонов, сложенных как рыхлыми, так и связными породами, происходящие под влиянием силы тяжести, в том числе и в результате действия сил собственного веса, и облегчаемые присутствием воды, чередованием увлажнения и высыхания, замораживания и оттаивания, развитием и отмиранием корней растений и деятельностью роющих животных.

Основными характеристиками крипового процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени.

Пораженность территории криповым процессом зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород слагающих склон, геологические  и гидрогеологические особенности, климатические факторы, набухание-усадка грунтов, техногенная деятельность человека и т.д.

Крипу подвержен маломощный слой элювиально-делювиальных отложений, преимущественно на незалесенных склонах.

На территории населенных пунктов поселения (п.Нефтегорск, х.Подольский) криповые процессы развиты повсеместно, за исключением выположенных водоразделов и залесенных территорий. Хутор Николаенко и станица Нефтяная частично находятся в зоне возможного воздействия крипа.  В процессе обследования визуально оценивалась активность крипа. Активный крип выражался в почти сплошном развитии на склоне четких, резких морфологических  признаков процесса (волнистая или бугристая поверхность, с относительным расчленением до 1,5 м) иногда сопровождаемого небольшими оплывинами и сплывами. Умеренная активность крипа проявлялась в сглаженных, пологих морфологических признаках. Склоны часто поражены неравномерно с явно выраженными участками активизации и более или менее стабильными формами. Слабоактивный крип оценивался по отдельным, иногда нечетко выраженным, часто косвенным (наклон вниз по склону деревьев, столбов, деформации зданий и сооружений и т. д.) признакам.

Влияние антропогенных факторов на формирование ЭГП.

Техногенная деятельность человека оказывает существенное влияние на формирование и развитие ЭГП.

Техногенный морфогенез разделяется на:

- собственно техногенный;

- техногенно-природный.

В первом случае, человек выступает как непосредственный рельефообразующий фактор, создавая отрицательные формы (карьеры, котлованы и др.) и положительные (насыпи, отвалы, дамбы и т.п.) формы рельефа.

Во втором случае – техногенно-природный морфогенез, это природный процесс, формирующийся или активизирующийся под влиянием деятельности человека (вырубка лесов, строительство авто и ж/д дорог, распашка склонов и т.п.).

Виды неблагоприятного воздействия человека на  ЭГП разнообразны, что связанно со спецификой того или иного вида деятельности.

В зависимости от видов воздействия человека на природную среду выделяются следующие основные группы техногенно-природных процессов:

- процессы, вызванные промышленно-гражданским строительством;

- процессы, вызванные гидротехническим строительством;

- процессы, вызванные строительством авто и ж/д дорог;

- процессы, вызванные разработкой полезных ископаемых;

- процессы, вызванные сельскохозяйственной деятельностью;

- процессы, вызванные вырубкой лесов.

Таким образом, при проектировании строительства каких-либо объектов существует необходимость проведения специфических инженерно-геологических исследований, определяющих возможность активизации или возникновения тех или иных видов опасных ЭГП, с целью исключить или хотя бы свести к минимуму вредное воздействие на проектируемые объекты.

На освоенных прибрежных территориях, на которых по каким-то причинам защита не выполнена или выполнена недостаточно, предусмотреть осуществление полного комплекса противооползневых мероприятий в составе:

- регулирование отвода поверхностных стоков и талых вод путем строительства дренажей (дренажных штолен, прорезей, арочных контрфорсных и пр. разгрузочных скважин в основании склонов);

- отвода поверхностных вод;

- агролесомелиорации.

Строительство удерживающих сооружений может быть выполнено в зависимости от категории оползней.

В данном проекте к противооползневым мероприятиям отнесено:

- устройство дренажа, способного перехватывать подземные воды в глубине склона и предотвращающего таким образом выход их на поверхность склона и подошву откоса;

- правильная организация стока дождевых и талых вод, не допускающая поступление их на оползневые склоны;

- правильная организация сети фекальной канализации, водопровода и других сооружений, связанных с хранением запасов воды, обеспечивающая невозможность утечки воды и обводнение склонов;

- максимально использовать территории оползневых склонов для посадки деревьев и кустарников и приспосабливать для прогулок и отдыха населения; при озеленении склонов не следует делать загущенную посадку деревьев и кустарников для нормального проветривания склонов и предотвращения их переувлажнения.

- укрепление склонов с посевом трав предохранит от выветривания.

Устранение просадочных свойств грунтов.

Просадочные грунты широко распространены как покровные на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Устранение просадочных свойств грунтов выполнять в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″. Описание по устранению просадочных свойств смотри  Заключение.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

5.6.3. Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы по руслам рек и балок необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой  деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

После рекультивации (при застройке новых жилых кварталов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства села в прибрежной части.

Берегоукрепительные работы предусмотреть с устройством обвалования, профилированием откосов 1:2 и укреплением одерновкой. В населенных пунктах для берегоукрепления и предотвращения затопления прибрежных территорий рекомендуется одеть русло рек в бетонный канал или профилированные откосы укрепить плитами или мощением. Как вариант,  укрепление откосов, прибрежной полосы возможно сеткой Макмат с посевом трав.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам реки предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

5.6.4. Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заполнены наносами в паводковый период.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривает ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- регулирование и расчистка русла балки, каналов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- вертикальная планировка и организация поверхностного стока на      прилегающих территориях;

- дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов плитами, мощением, одерновкой и посевом трав.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

5.6.5. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарка;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

В границах проекта генплана при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

5.6.6. Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность для жизни человека.

Проектируемая территория застроена, часть территории свободна от застройки.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- сейсмичность;

- возможность просадки и набухания грунтов.

В связи с чем, на территории Нефтегорского городского поселения   необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

5.6.7. Заключение и рекомендации по строительству

После сбора, изучения, сравнительного анализа материалов предыдущих лет исследований, проведения рекогносцировочных полевых наблюдений и обработки собранных данных, было выполнено схематическое инженерно-геологическое районирование территории Нефтегорского городского поселения Апшеронского района и населенных пунктов поселения в масштабе 1:5000, в свете возможности использования земель в целях гражданского строительства.

В результате выделено 3 инженерно-геологических района по степени сложности их освоения:

- I Район.  Территории с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями.

Площади, где производство строительных работ требует минимального комплекса специальных инженерно-строительных мероприятий, при условии выполнения комплекса рекомендаций:

-  проведение специального инженерно-геологического обследования на возможность проявления оползневых и криповых процессов при выборе строительных площадок;

- при выборе площадок необходимо детальное уточнение местоположения будущего здания;

- детальное исследование грунтов строительных площадок на набухание и просадочность;

- сооружение высокопрочных фундаментов (армирование, увеличенная глубина заложения, использование наиболее прочного типа фундаментов);

- использование облегченных строительных конструкций с этажностью зданий и сооружений не более 2-х этажей для уменьшения нагрузки на основания;

- предусмотреть отвод дождевых вод от фундаментов зданий и сооружений (строительство водоотводов, отмосток, асфальтирование прилегающих территорий и т. п.);

- исключить возможность утечек из водных и канализационных коммуникаций;

- использовать под строительные площадки заброшенные или выведенные из эксплуатации здания и сооружения, расположенные на наиболее устойчивых территориях.

- II Район. Территории, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий.

Площади, пригодные к застройке, но при их освоении требуется проведение комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных ЭГП. Чаще всего это значительные объемы земляных работ, строительство защитных сооружений (таких как подпорные стенки, водоотводные канавы, дамбы, забивка свай  и т.п.).

- III Район. Территории, застройка которых затруднительна  и требует проведения большого и сложного комплекса инженерных мероприятий.

Площади, малопригодные для застройки или полностью непригодные. Для их использования необходимо проведение дорогостоящих подготовительных и защитных инженерных мероприятий в больших объемах.

При строительстве на территории I и II инженерно-геологических районов Нефтегорского городского поселения и   необходимо соблюдать следующие рекомендации:

-вследствии литологической неоднородности отложений и довольно сложных гидрогеологических условий, при проектировании капитальных сооружений, необходимы детальные инженерно-геологические исследования.

- при неообходимости возведения специальных сооружений необходимы детальные инженерные изыскания, совмещенные со специальными исследованиями экзогенных геологических процессов.

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- наиболее рационально строительство на свайных фундаментах;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- Закрепление грунтов по методу «Геокомпозит» позволяет повысить прочностные и деформационные свойства, а коэффициент фильтрации уменьшить в десятки-сотни и даже тысячу раз, тем самым решая актуальные проблемы современных городов и поселков.

- Метод армирования грунтового массива основан на управляемом инъектировании расчетных объемов твердеющих растворов по специально рассчитанной объемно-планировочной схеме. Инъектирование спецрастворов производится при давлениях значительно превышающих прочность грунтов. Вследствие этого при таком инъектировании происходит гидроразрыв грунтов в массиве. При этом трещины его заполняются раствором, формируя при затвердевании прочный, хаотичный внутримассивный каркас. Не извлекаемые инъектора, выполняют роль свай, создавая тем самым единое монолитное основание на заданной глубине. В состав инъекционного раствора могут входить в различных пропорциях такие материалы как цемент, песок, глина, жидкое стекло и т.д., в целом называемые после схватывания «цементным камнем»;

- при проектировании оснований, сложенных набухающими грунтами, следует учитывать возможность: набухания этих грунтов за счет подъема уровня подземных вод или инфильтрации, увлажнения грунтов производственными или поверхностными водами; набухания за счет накопления влаги под сооружениями в ограниченной по глубине зоне вследствие нарушения природных условий испарения при застройке и асфальтировании территорий (экранирование поверхности); набухания и усадки грунта в верхней части зоны аэрации за счет изменения водно-теплового режима (сезонных климатических факторов); усадки за счет высыхания от воздействия тепловых источников.

- для устранения свойств набухания  должны предусматриваться следующие мероприятия:

-водозащитные мероприятия;

-предварительное замачивание основания в пределах всей или части толщи набухающих грунтов;

-применение компенсирующих песчаных подушек;

-полная или частичная замена слоя набухающего грунта ненабухающим;

-почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

-инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

5.7. Инженерное оборудование территории

5.7.1. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и  канализации Нефтегорского городского поселения  Апшеронского района Краснодарского края на стадии генерального плана на основании задания архитектурно-планировочной мастерской, технических условий и санитарного задания.

В состав Нефтегорского городского поселения входят: п.г.т. Нефтегорск, ст. Нефтяная, х. Николаенко и х. Подольский.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- гигиеническими нормами «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- методическими указаниями МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- методическими указаниями МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия проектируемого района относятся к  категории сложности. Грунты представлены суглинками тяжелыми, средними и легкими,  просадочными I типа, а на некоторых участках галечниками. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Подземные воды вскрыты на глубине 0,5-8,0м ниже поверхности земли

Фоновая сейсмичность  для строительства зданий и сооружений составляет 8 баллов.

5.7.1.1. Водоснабжение

Существующее положение и имеющиеся проработки

Согласно справке ОАО «Водоканал  Апшеронского района» от 12 ноября 2009г. в настоящее время водоснабжение Нефтегорского городского поселения Апшеронского района осуществляется из водозабора «река Серебрячка» каптажного типа мощностью 15-35 тыс.м3/сутки.

Система водоснабжения Апшеронского района включает в себя 612км водопроводных сетей, 560км из этих водопроводов были построены в период 1930-1970годов, более 500км - аварийные и ветхие, требуют замены. Потери питьевой воды составляют 60% от объема добываемой воды. Большая часть резервуарного парка, построенного в 1930-1940 годах, выведены из работы по причине их износа и невозможности дальнейшей эксплуатации.

Водозабор расположен в горной части Кавказского хребта с повышенной  сейсмической опасностью. Зона санитарной охраны I пояса определена решением органа местного самоуправления.

Санитарно-техническое состояние всех сооружений не отвечает санитарным нормам.

Все перечисленные причины ведут к тому, что питьевая вода в населенные пункты подается по жесткому графику. Значительные сезонные колебания дебита водозабора «Серебрячка» вызывают необходимость изыскать дополнительный источник питьевой воды.

Сельские поселения в настоящее время не имеют централизованного водоснабжения.

Население сельских поселений снабжается водой от разных источников (реки, скважины, родники).

Жилые дома, базы отдыха снабжаются водой за счет небольших водозаборов, представляющих собой шахтные колодцы глубиной до 8,5м, находящиеся в зоне застройки. Используются также малодебитные скважины и родники.

Водоснабжение существующей застройки осуществляется от разных водозаборов, водопроводные сети выполнены из труб разных диаметров и материалов Ø25-100мм из металлических и полиэтиленовых труб и не обеспечивает требуемых расходов и напоров в водопроводной сети.

Износ основных фондов, используемых для нужд водопотребления, составляет 80%.

Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в аварийном изношенном состоянии, процент износа более 65%, что приводит к потере воды до 40%.

Протяженность водопроводных сетей в поселении − 161км.

В 1980г. институтом «Кубаньгипросельхозстрой» был выполнен проект «Схема водоснабжения Апшеронского района».

В 2009году «Персональной творческой мастерской Головеровой И.И.» был выполнен проект «Схема территориального планирования МО Апшеронский  район  Краснодарского края» с разделами водоснабжения и канализации.

п.г.т. Нефтегорск, х. Подольский

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения общественных и коммунальных объектов п.г.т. Нефтегорск и х. Подольский, расположенных в границах разработанного генерального плана с учетом развития на расчетный срок до 2030г.

Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных водозаборов.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения.

Расчетное водопотребление воды принято по планируемому населению согласно степени благоустройства, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84*, табл. 1 с учетом существующего положения застройки.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии, принимаем дополнительный расход воды в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 30-34.

Таблицы 32-35- 4 листа

Лист 1

Таблицы 32-35- 4 листа

Лист 2

Таблицы 32-35- 4 листа

Лист 3

Таблицы 32-35- 4 листа

Лист 4

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по п.г.т. Нефтегорск:

- на современное состояние Q=974,77м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=1209,59м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=1527,40м3/сут.

по х. Подольский:

- на современное состояние Q=10,30м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=10,30м3/сут.;

- на расчетный срок Q=10,30м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Источники водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Апшеронского района являются подземные пресные воды водоносных комплексов понтических, мэотических отложений, которые эксплуатируются в равнинной части района, в горной части − перспективен водоносный комплекс верхнеюрских отложений.

Водозабор «Серебрячка»» сооружен в 1953г. и представляет собой каптаж двух родниковых выходов в балке Акулова на северо-западном склоне карстового массива Лаго-Наки.

Каптажи р. Серебрячки расположены на высоте 800м над уровнем моря, водосборная площадь 22,5км2  при длине 8км. Производительность водозабора от 15тыс.м3 до 22тыс.м3. в сутки.

В связи с тем, что потребители находятся на более  низких гипсометрических отметках, вода из каптажных сборников попадает к ним по трубопроводу самотеком. Режим водозабора прямо зависит от количества осадков, их интенсивности, продолжительности морозного периода и скорости таяния снежного покрова.

Обследование каптажа на местности показало, что из-за несовершенства сооружения, значительная часть родникового стока (около 5-10тыс.м3/сут) не перехватывается. Кроме того в настоящее время в связи с механическим кальматажем, каптажные сооружения нуждаются в чистке и реконструкции.

По данным Краснодарской МУП «Кубаньгеология» прогнозные запасы реки Серебрячка 50-55тыс.м3/сутки, реки Шумичка 78,3тыс.м3/сутки.,

После проведения анализа существующего состояния систем водоснабжения, выявлено следующее:

-Апшеронский район по обеспеченности эксплуатационными запасами пресных подземных вод относится к району с ограниченными запасами;

-Апшеронский район в целом, испытывает значительный дефицит водообеспеченности, т.к. существующие водозаборы не обеспечивают потребности в воде;

-износ основных фондов, используемых для нужд водопотребления, составляет 80%.

Количество воды, поступающее в настоящее время в водопроводную сеть Апшеронского района составляет от каптажного водозабора на реке Серебрячка составляет от11000 до14000 3/сут;

По содержанию фтора вода не соответствует ГОСТу «Вода питьевая» и требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», поэтому обязательно фторирование.

В настоящее время в п.г.т. Нефтегорск водопроводные сооружения находятся в технически запущенном и аварийном состоянии, и эксплуатируются на износ. Санитарно-техническое состояние всех сооружений не отвечает санитарным нормам.

Большая часть резервуарного парка, расположенного в п.г.т. Нефтегорск, построенного в 1930-1940 годах, выведены из работы по причине их износа и невозможности дальнейшей эксплуатации.

Проектом  «Схема территориального планирования МО Апшеронский  район  Краснодарского края» предлагается:

1. Реконструкция существующих водозаборных сооружений на реке Серебрячка и строительство нового каптажа выше р. Серебрячки на 12км из р. Шумичка.

2. В поселке городского типа Нефтегорск находится центральный распределительный узел разветвления водоводов, предлагается реконструкция Нефтегорского распределительного узла и Ширванской водокачки с модернизацией и переоснащением технологического оборудования в насосных станциях и строительством резервуаров для хранения хозпитьевого противопожарного запасов воды, электролизной  и станции фторирования.

3. В каждом поселке с учетом территориального расположения и планируемой численности населения планируется устройство накопительных резервуаров чистой воды (РЧВ). В местах разветвления водовода также обустраиваются распределительные РЧВ.

Организация источников водоснабжения предполагается в несколько этапов. На первом этапе необходимо выполнение гидрогеологических изысканий подземных и подрусловых вод на предмет текущего баланса и качества воды.

Схема водоснабжения

Проанализировав материалы, представленные в «Схеме территориального планирования МО Апшеронский  район  Краснодарского края», источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд п.г.т. Нефтегорск и х. Подольский генеральным планом предлагается принять каптажный водозабор на реке Серебрячка и р. Шумичка.

Для обеспечения расчетных расходов в полном  объёме на хозпитьевые противопожарные нужды в п.г.т. Нефтегорск и х. Подольский по проекту генерального плана рекомендуются основные мероприятия:

1. Реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных сетей.

2. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

3  Модернизация и реконструкция водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению затрат на производство воды и ее сверхнормативных потерь.

Из вышеизложенного следует, что на хозпитьевые противопожарные нужды населения п.г.т. Нефтегорск и х. Подольский на расчетный срок с водопотреблением в количестве: Qср.сут=1537,70м3/сут и Qмах.сут.=2000,00м3/сут генпланом предлагается строительство узла водопроводных сооружений с полным набором сооружений, что обеспечит регулярную подачу воды потребителям и создаст противопожарный запас воды, обеспечив экономическую эффективность водозабора.

Узел головных водопроводных сооружений предусмотреть в составе:

1. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды-2шт;

2. Насосная станция с электролизной − 1 шт;

3. Фильтры-поглотители – 2 шт;

4. Трансформаторная подстанция − 1 шт;

5. Дизельная − 1шт;

6. Проходная с бытовками − 1шт;

7. Зоны строгого режима.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Из подающих водоводов вода подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть поселка.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые противопожарные нужды.

Предполагается снижение водопотребления на собственные нужды и нужды садово-паркового хозяйства за счет замены использования на эти цели  чистой воды питьевого качества на речную воду. Кроме того, в качестве технической воды предполагается использовать воду, получаемую при очистке по современным технологиям коммунальных стоков с выполнением требований ПДК РХ на очищенную воду и фотолитическим ее обеззараживанием.

За счет введения пластиковых и металлопластиковых труб инженерных коммуникаций планируется достичь снижения в них водопотерь, которые в настоящее время составляют существенный процент расходов в Апшеронском районе.

Другим важным мероприятием является упорядочение водо-канализационного хозяйства промышленных предприятий, направленным на максимальное сокращение потребления свежей воды. Это достигается переходом к оборотному и повторному использованию воды в производстве, внедрению более совершенной технологии основных производственных процессов.

Для обеспечения  расчетных  расходов воды для населения х. Подольский в объёме Q=10,30м3/сут на хозпитьевые нужды по проекту генерального плана предлагается запроектировать водопровод от кольцевой сети п.г.т. Нефтегорск.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения п.г.т. Нефтегорск и х. Подольский расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по табл. 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5л/скаждая.

Общий расход составляет 15л/с (10х1+2х2,5).

С учетом п. 15.3 СНиП 2.04.02-84* в районах с сейсмичностью 8 баллов в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в 2 раза больше определяемого и аварийный объем воды, обеспечивающий хозпитьевые нужды в размере 70% расчетного расхода не менее 8 часов.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется для п.г.т. Нефтегорск и х. Подольский единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая  из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø100мм.

На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 41,76км.

Водоводы в две нитки Ø100мм от узла водопроводных сооружений до кольцевой сети, L=80,00м.

Объем работ по водопроводу

Таблица 36

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100 | Сталь, полиэтилен | 41600,00 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2Ø150 | Сталь | 160,00 |
| 3 | Резервуары железо-бетонные |  |  | 2 |
| 4 | Насосная станция II подъема с электролизной |  |  | 1 |

Ст. Нефтяная, х. Николаенко

Существующее положение

Согласно справкам ОАО «Водоканал  Апшеронского района» от 12 ноября 2009г. в настоящее время водоснабжение Нефтегорского городского поселения Апшеронского района осуществляется из водозабора «река Серебрячка» каптажного типа мощностью 15-35 тыс.м3/сутки.

Сельские поселения в настоящее время не имеют централизованного водоснабжения. Жилые дома, базы отдыха снабжаются водой за счет небольших водозаборов, представляющих собой шахтные колодцы глубиной до 8,5м, находящиеся в зоне застройки. Используются также малодебитные скважины и родники.

Магистральные и уличные водопроводные сети поселения  находятся в аварийном изношенном состоянии.

Проектируемое водоснабжение

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения потребителей городского поселения.

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана поселения с учетом развития на расчетный срок до 2030г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Расчетное водопотребление поселения  принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом существующего положения застройки.

Для городского поселения расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 3,4.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по ст. Нефтяная:

- на современное состояние Q=352,14м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=552,51м3/сут.;

- на расчетный срок Q=764,23м3/сут.

по х. Николаенко:

- на современное состояние Q=188,15м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=284,64м3/сут.;

- на расчетный срок Q=381,65м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

Проанализировав материалы, представленные в «Схеме территориального планирования МО Апшеронский  район  Краснодарского края», источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд Нефтегорского городского поселения, генеральным планом предлагается принять каптажный водозабор на реке Серебрячка и р. Шумичка.

Проектом предлагается схема централизованного водоснабжения хутора и станицы, учитывающая существующее положение.

В связи с расширением водоснабжения хутора и станицы на расчетный срок по генеральному плану возникла необходимость в организации централизованных  узлов водопроводных сооружений.

Для хутора Николаенко предлагается организовать централизованный узел водопроводных сооружений производительностью 400м3/сут.

На площадке узла головных водопроводных сооружений располагаются:

1. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды – 2 штуки;

2 Насосная станция с электролизной;

3 Фильтры-поглотители – 2 шт.;

4 Трансформаторная подстанция;

5 Дизельная;

6. Проходная с бытовками;

7. Зона строгого режима.

В станице. Нефтяная предлагается организовать  централизованный узел водопроводных сооружений производительностью 770м3/сут.

На площадке узла головных водозаборных сооружений располагаются:

1. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды – 2 штуки;

2. Насосная станция с электролизной;

3. Фильтры-поглотители – 2 шт.;

4. Трансформаторная подстанция;

5. Дизельная;

6. Проходная с бытовками;

7. Зона строгого режима.

Для обеззараживания воды на площадках головных водозаборных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим».

Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Узлы водозаборных сооружений предлагается запроектировать с полным набором сооружений, что обеспечит регулярную подачу воды потребителям и создаст противопожарный запас воды, обеспечив экономическую эффективность водозабора.

Генеральным планом предусматривается строительство кольцевой водопроводной сети с включением  существующих сетей Ø100мм в расчетную схему для пропуска расхода воды на хозпитьевые противопожарные нужды.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения ст. Нефтяная  и х. Николаенко расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по табл. 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2.5л/с каждая.

Общий расход составляет 15л/с (10х1+2х2,5).

С учетом п. 15.3 СНиП 2.04.02-84* в районах с сейсмичностью 8 баллов в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в 2 раза больше определяемого и аварийный объем воды, обеспечивающий хозпитьевые нужды в размере 70% расчетного расхода не менее 8 часов.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод в хуторе Николаенко и станицы Нефтяная проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода в хуторе Николаенко и станице Нефтяная принята кольцевая  из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø100 мм.

На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 39,22км.

Объем работ по водопроводу Нефтегорского городского поселения

Таблица 37

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х. Николаенко |
| 1 | Водопроводная сеть | 100 | Сталь, полиэтилен | 16600,00 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2Ø150 | Сталь | 260,00 |
| 3 | Резервуары железо-бетонные |  |  | 2 |
| 4 | Насосная станция II подъема с электролизной |  |  | 1 |
|  | Ст. Нефтяная |
| 1 | Водопроводная сеть | 100 | Сталь, полиэтилен | 22200 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2Ø100 | Сталь | 160,00 |
| 3 | Резервуары железо-бетонные |  |  | 2 |
| 4 | Насосная станция II подъема с электролизной |  |  | 1 |

5.7.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации Нефтегорского городского поселения Апшеронского района разработана в соответствии с генеральным планом, заданием архитектурно-планировочной мастерской с учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно справкам, выданным ОАО «Водоканал  Апшеронского района» от 12 ноября 2009г. в Нефтегорском городском поселении  система канализации отсутствует.

Проектируемая канализация

В данном разделе разработана централизованная схема канализации Нефтегорского городского поселения с учетом решений генерального плана населенных пунктов.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* с учетом существующей застройки.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 7-10.

Таблицы 38-41- 4 листа

Лист 1

Таблицы 38-41- 4 листа

Лист 2

Таблицы 38-41- 4 листа

Лист 3

Таблицы 38-41- 4 листа

Лист 4

Согласно произведенному расчету расход стоков составляет:

по п.г.т. Нефтегорск

-   на современное состояние Q=941,22м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=996,59м3/сут.;

- на расчетный срок Q=1499,40м3/сут.

по ст. Нефтяная

- на современное состояние Q=352,14м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=543,56м3/сут.;

- на расчетный срок Q=755,28м3/сут.

по х. Николаенко

- на современное состояние Q=188,15м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=277,19м3/сут.;

- на расчетный срок Q=374,20м3/сут.

по х. Подольский

- на современное состояние Q=10,30м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=10,30м3/сут.;

- на расчетный срок Q=10,30м3/сут.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

Прием и отведение производственно-бытовых сточных вод намечается сетью самотечных и самотечно-напорных коллекторов (с подкачкой насосными станциями).

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации в п.г.т. Нефтегорск запроектированы  канализационные насосные станции перекачки для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в количестве 4 штук.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения в самотечную сеть и далее на проектируемые локальные очистные сооружения канализации.

Учитывая гипсометрические отметки территории поселка и пожелания заказчика, проектом  генплана принята схема очистки  канализационных стоков  на локальных очистных сооружениях.

Канализационные стоки предлагается отводить на локальные очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод производительностью от 40,00 до 300м3/сутки заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

Сброс очищенных стоков предлагается в водоток или на полив зеленых насаждений.

Качество очищенной воды соответствует требований предъявляемых к сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия.

Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 3мг/л.

Проектом генплана для станицы Нефтяная принята централизованная схема канализации и строительство канализационных очистных сооружений производительностью 750м3/сут на расчетный срок со сбросом очищенных стоков в реку Туха.

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации в ст. Нефтяная запроектированы  канализационные насосные станции перекачки для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в количестве 4 штук.

Проектируемые очистные сооружения производительностью 750м3/сут запроектированы на северо - восточной окраине станицы.

В х. Николаенко принята централизованная схема канализации и строительство на расчетный срок канализационных очистных сооружений производительностью 350м3/сут со сбросом очищенных стоков в реку Туха.

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации в х. Николаенко запроектированы  канализационные насосные станции перекачки для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в количестве 2 штук.

Проектируемые очистные сооружения в х. Николаенко запроектированы на восточной окраине хутора.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются Станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999г.).

ВВ.        <3мг/л

БПКпол     <3мг/л

NH4 → N<0,4мг/л

NО3 → N<9,1мг/л

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения.

Предприятием ООО «Комплект Экология» разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зонах.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод в водоток.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 61,10км.

Объем работ по канализации Нефтегорского городского поселения

Таблица 42

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 150−250 | полиэтил. | 54600,00 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 300 | полиэтил. | 1500,00 |
| 3 | Трубы напорные | 80−100 | полиэтил. | 5000,00 |
| 4 | Канализационная насосная станция (ГКНС) | 6м | ж/бет. | 1 |
| 5 | Канализационная насосная станция | 2м | метал. | 9 |
| 6 | Станция биологической очистки произ. Q=750м3/сут и Q=350м3/сут |  |  | 2 |
| 7 | Локальные ОСК |  |  | 11 |

### Зоны санитарной охраны

Раздел зон санитарной охраны водопроводных сооружений Нефтегорского городского поселения составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" №2640, действующих норм СНИП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Для водозабора и водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены первым поясом (зоной строгого режима).

Границы ЗСО первого пояса для водопроводных площадок устанавливаются на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.

Ограждение площадок выполняется в границах первого пояса. Предусматривается сторожевая охрана.

Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств, по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ).

Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100м.

Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

Санитарно-защитные зоны сооружений канализации

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 до 30м в зависимости от производительности.

Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки при отсутствии иловых площадок принимаются 100м с термической обработкой осадка (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, примечание 2 пункта 3.4.2.18).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция, табл.7.1.2 размеры санитарно – защитных зон для локальных очистных сооружений биологической очистки (типа БИОКСИ, ЭКО) производительностью до 0,2тыс. м3/сут принимаются 15м.

Охрана окружающей среды

Канализование поселения уже предусматривает охрану окружающей среды. Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, откуда насосами по напорному коллектору поступают в приемный резервуар главной насосной и далее на очистные сооружения полной биологической очистки с последующим сбросом в реку Туха.

Канализационные насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт. Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполнены из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 43

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2030г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7.1.1. Водоснабжение |
| П.г.т. Нефтегорск. |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 974,77 | 1527,40 | 1209,59 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 800,77 | 1258,40 | 996,59 |
|  | - на производственные нужды |  | 174,00 | 269,00 | 213,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водопроводных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 1600,00 | 1220,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 41,76 | 28,00 |
| Х. Николаенко |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 188,15 | 381,65 | 284,64 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 153,15 | 312,65 | 233,64 |
|  | - на производственные нужды |  | 35,00 | 69,00 | 51,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | УВС Q=400,00 м3/сут |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 250-200 | 160-230 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 250-200 | 160-230 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 16,86 |  |
| Ст. Нефтяная. |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 352,14 | 764,23 | 552,51 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 387,14 | 634,23 | 457,51 |
|  | - на производственные нужды |  | 65,00 | 130,00 | 95,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | УВС Q=770,00 м3/сут |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 250-200 | 160-230 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 250-200 | 160-230 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 22,36 |  |
| Х. Подольский |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 10,30 | 10,30 | 10,30 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 10,30 | 10,30 | 10,30 |
|  | - на производственные нужды |  | - |  |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | УВС п.г.т. Нефтегорск |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 130 | 130 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 130 | 130 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 2,00 |  |
| Нефтегорское городское поселение. |  |  | 130-200 | 200-250 | 160-230 |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 1525,36 | 2683,58 | 2057,04 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 1251,36 | 2215,58 | 1698,04 |
|  | - на производственные нужды |  | 274,00 | 468,00 | 359,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 2700,00 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 80,98 |  |
| 5.7.1.2. Канализация |
| П.г.т. Нефтегорск |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 941,22 | 1499,40 | 1181,59 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 767,22 | 1230,40 | 968,59 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 174,00 | 269,00 | 213,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | ОСК (локальные) |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 41,90 |  |
| Х. Николаенко |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 188,15 | 374,20 | 277,19 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 153,15 | 305,20 | 226,19 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 35,00 | 69,00 | 51,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК, Q=350,00м3/сут |
| Ст. Нефтяная |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 352,14 | 755,28 | 543,56 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 387,14 | 625,28 | 448,56 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 65,00 | 130,00 | 95,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК, Q=750,00м3/сут |
| Х. Подольский. |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 10,30 | 10,30 | 10,30 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 10,30 | 10,30 | 10,30 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | − | − | − |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК (локальные) |
| Нефтегорское городское поселение. |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 1491,81 | 2639,18 | 2012,64 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 1217,81 | 2171,18 | 1653,64 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 274,00 | 468,00 | 359,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | Q=1100,00м3/сут+ ОСК (локальные) |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 61,10 |  |

5.7.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Нефтегорского городского поселения Апшеронского района Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и 6 кВ.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Нефтегорского городского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: пгт. Нефтегорск, ст. Нефтяная, х. Николаенко, х. Подольский.

Перспективная численность населения

Таблица 44

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Нефтегорское городское поселение, всего | 8000 | 9072 | 8572 |
| 1 | пгт. Нефтегорск | 4849 | 5100 | 5000 |
| 2 | ст. Нефтяная | 2008 | 2550 | 2280 |
| 3 | х. Николаенко | 1071 | 1350 | 1220 |
| 4 | х. Подольский | 72 | 72 | 72 |

В составе генерального плана развития Нефтегорского городского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и 6 кВ на расчётный срок - 2030 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 2 и 3.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 45

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2030г. | На I очередь строительства 2020г. |
| пгт. Нефтегорск |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 3123 | 3123 |
|  | проектируемый | 507 | 373 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 514 | 514 |
|  | проектируемый | 685 | 630 |
| 3 | Наружное освещение | 51 | 50 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 3688 | 3687 |
|  | б) Проектируемые | 1192 | 1003 |
|  | Итого: а) + б) | 4880 | 4690 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 3416 | 3283 |
| ст. Нефтяная |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 1201 | 1201 |
|  | проектируемый | 605 | 260 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 288 | 288 |
|  | проектируемый | 550 | 353 |
| 3 | Наружное освещение | 26 | 23 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1515 | 1512 |
|  | б) Проектируемые | 1155 | 613 |
|  | Итого: а) + б) | 2670 | 2125 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1869 | 1487 |
| х. Николаенко |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 805 | 805 |
|  | проектируемый | 163 | 56 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 128 | 128 |
|  | проектируемый | 143 | 125 |
| 3 | Наружное освещение | 14 | 12 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 947 | 945 |
|  | б) Проектируемые | 306 | 181 |
|  | Итого: а) + б) | 1253 | 1126 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 877 | 788 |
| х. Подольский |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 56 | 56 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 1 | 1 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 57 | 57 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 57 | 57 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 40 | 40 |
| Нефтегорское городское поселение, всего: |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 5185 | 5185 |
|  | проектируемый | 1275 | 689 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 930 | 930 |
|  | проектируемый | 1378 | 1108 |
| 3 | Наружное освещение | 91 | 86 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 6206 | 6201 |
|  | б) Проектируемые | 2653 | 1797 |
|  | Итого: а) + б) | 8859 | 7998 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 6201 | 5598 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 6 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС-35/6 кВ "Нефтегорская" мощностью 2х4,0 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы:

На ПС-35/6 кВ "Нефтегорская":

-	Выполнить телемеханизацию устанавливаемого оборудования в объеме действующих норм с выдачей информации на диспетчерский пульт Апшеронского РРЭС с заменой существующего оборудования телемеханики ТМ-120-КП на КОМПАС-2,0.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- реконструкцию к 2020 году в пгт. Нефтегорск 2 трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 260 кВт до 500 кВт;

- строительство к 2020 году в пгт. Нефтегорск 4 трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ общей мощностью 825 кВт;

- строительство к 2020 году в пгт. Нефтегорск ЛЭП 6 кВ общей протяженностью 1,56 км;

- реконструкцию к 2030 году в пгт. Нефтегорск одной трансформаторной подстанции с увеличением ее мощности со 100 кВт до 180 кВт;

- реконструкцию к 2020 году в ст. Нефтяная 2 трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности со 163 кВт до 340 кВт;

- строительство к 2020 году в ст. Нефтяная 3 трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ общей мощностью 450 кВт;

- строительство к 2020 году в ст. Нефтяная ЛЭП 6 кВ общей протяженностью 0,14 км;

- реконструкцию к 2030 году в ст. Нефтяная 3 трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 360 кВт до 680 кВт;

- строительство к 2030 году в ст. Нефтяная 2 трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ общей мощностью 260 кВт;

- строительство к 2030 году в ст. Нефтяная ЛЭП 6 кВ общей протяженностью 1,27 км.

- реконструкцию к 2020 году в х. Николенко одной трансформаторной подстанции с увеличением ее мощности со 160 кВт до 250 кВт;

- строительство к 2030 году в х. Николенко одной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ мощностью 180 кВт;

- строительство к 2030 году в х. Николенко ЛЭП 6 кВ общей протяженностью 0,12 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Адыгейских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения Нефтегорского городского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанций линий с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 35 кВ и 6 кВ

Трассы ВЛ-35 кВ и ВЛ-6 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к V району по гололёдным условиям и IV району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 12,23 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-6 кВ – 12,72 км (для пгт. Нефтегорск).

Протяжённость проектируемых ВЛ-6 кВ – 1,56 км (для пгт. Нефтегорск).

Протяжённость существующих ВЛ-6 кВ – 5,00 км (для ст. Нефтяная).

Протяжённость проектируемых ВЛ-6 кВ – 1,41 км (для ст. Нефтяная).

Протяжённость существующих ВЛ-6 кВ – 7,62 км (для х. Николенко).

Протяжённость проектируемых ВЛ-6 кВ – 0,12 км (для х. Николенко).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения Нефтегорского городского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение подстанций 6/0,4 кВ и коридоры электрических линий пгт. Нефтегорск, ст. Нефтяная и х. Николенко приведены на чертежах ЭС-2, ЭС-3 и ЭС-4 соответственно. Принципиальные схемы существующих и проектируемых сетей пгт. Нефтегорск, ст. Нефтяная и х. Николенко приведены на чертежах ЭС-5, ЭС-6 и ЭС-7 соответственно.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 46

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010 год | Расчетный срок 2030 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Нефтегорск |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 33,5 | 42,7 | 41,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 4,9 | 11,0 | 10,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 28,6 | 31,8 | 30,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6911 | 8382 | 8217 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5895 | 6235 | 6125 |
| ст. Нефтяная |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 13,2 | 23,4 | 18,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 2,7 | 7,6 | 5,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 10,5 | 15,8 | 12,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6583 | 9171 | 8164 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5239 | 6204 | 5613 |
| х. Николенко |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 8,3 | 11,0 | 9,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,2 | 2,5 | 2,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7,1 | 8,5 | 7,5 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7719 | 8127 | 8086 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6584 | 6281 | 6182 |
| х. Подольский |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6901 | 6901 | 6901 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6813 | 6813 | 6813 |
| Нефтегорское городское поселение, всего: |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 55,5 | 77,6 | 70,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 8,8 | 21,0 | 18,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 46,6 | 56,6 | 51,5 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6937 | 8554 | 8173 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5831 | 6238 | 6003 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 37,57 | 40,66 | 39,27 |
|  | - сети 35 кВ | км | 12,23 | 12,23 | 12,23 |
|  | - сети 6 кВ | км | 25,34 | 28,43 | 27,04 |

5.7.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для генерального плана Нефтегорского городского поселения Апшеронского района Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) выполнен на основании задания на проектирование, справок о теплоснабжении и исходных данных, выданных заказчиком.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Нефтегорское городское поселение

Существующее положение

В состав Нефтегорского городского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: пгт. Нефтегорск, ст. Нефтяная, х. Николаенко, х. Подольский.

Теплоснабжение пгт. Нефтегорск в настоящее время осуществляется от 3 котельных общей мощностью 0,6 Гкал/ч.

Теплоснабжение ст. Нефтяная в настоящее время осуществляется от одной котельной мощностью 0,5 Гкал/ч.

Теплоснабжение х. Николаенко в настоящее время осуществляется от одной котельной мощностью 0,1 Гкал/ч.

Котельные и тепловые сети в х. Подольский в настоящее время отсутствуют.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 47

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Нефтегорск |
| Котельная № 1 | 0,2 | 0,2 | газ |
| Котельная № 2 | 0,2 | 0,2 | газ |
| Котельная № 3 | 0,2 | 0,2 | газ |
| Итого | 0,6 | 0,6 |  |
| ст. Нефтяная |
| Котельная № 1 | 0,5 | 0,5 | газ |
| х. Николаенко |
| Котельная № 1 | 0,1 | 0,1 | газ |
| Итого по Нефтегорскому городскому поселению | 1,2 | 1,2 |  |

Проектное решение

Теплоснабжение объектов Нефтегорского городского поселения на расчетный срок до 2030г. в границах проектируемого генерального плана предусматривается от 5 существующих и 7 новых котельных, а также от автономных источников питания - от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. Строительство котельных планируется как для объектов I очереди строительства (2020г.), так и для объектов, планируемых к вводу на расчетный срок.

Теплоснабжение объектов пгт. Нефтегорск на расчетный срок - 2030г. в границах проектируемого генерального плана предусматривается от 3 существующих и 3 новых котельных, а также от автономных источников питания - от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов ст. Нефтяная на расчетный срок в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной существующей и 3 новых котельных, а также от автономных источников питания - от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов х. Николаенко на расчетный срок предусматривается от одной существующей и одной новой котельных, а также от автономных источников питания - от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Строительство котельных в х. Подольский не предусматривается.

Для проектируемых котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

1.	Отопление – 24 часа в сутки.

2.	Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 18°С.

2. Средняя температура отопительного периода  плюс 3,0°С - для больниц, поликлиник и детских садов, плюс 2,3°С - для остальных жилых и общественных зданий.

3. Продолжительность отопительного периода – 147 суток для больниц, поликлиник и детских садов, 117 суток для жилых и остальных общественных  зданий.

Расчет тепловых нагрузок I очереди строительства (2020г.)

и на расчетный срок (2030г.)

Таблица 48

| Наименование | Расход тепла, Гкал/ч | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| пгт. Нефтегорск |
| Котельная №1 (существующая) | 0,182 | - | - | 0,182 | 0,200 |
| Котельная №2 (существующая) | 0,182 | - | - | 0,182 | 0,200 |
| Котельная №3 (существующая) | 0,182 | - | - | 0,182 | 0,200 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,273 | 0,367 | 0,504 | 1,144 | 1,258 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,128 | 0,060 | 0,173 | 0,361 | 0,397 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | - | 0,150 | 0,158 |
| Итого: | 1,047 | 0,477 | 0,677 | 2,201 | 2,413 |
| ст. Нефтяная |
| Котельная №1 (существующая) | 0,455 | - | - | 0,455 | 0,500 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,085 | 0,112 | 0,244 | 0,441 | 0,485 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,12 | 0,125 | 0,231 | 0,476 | 0,524 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,168 | 0,10 | 0,465 | 0,733 | 0,806 |
| Итого: | 0,828 | 0,337 | 0,94 | 2,105 | 2,315 |
| х. Николаенко |
| Котельная №1 (существующая) | 0,091 | - | - | 0,091 | 0,100 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,060 | 0,070 | 0,146 | 0,276 | 0,304 |
| Итого: | 0,151 | 0,07 | 0,146 | 0,367 | 0,404 |
| Всего по поселению: | 2,026 | 0,884 | 1,763 | 4,673 | 5,132 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также проектируемых секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

-	для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

-	для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Теплоснабжение»

Таблица 49

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Нефтегорск |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,000760 | 0,003055 | 0,003055 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000760 | 0,003055 | 0,003055 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 0,6 | 2,413 | 2,413 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 1,258 | 1,258 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | 0,6 | 1,155 | 1,155 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 0,088 | 0,209 | 0,209 |
| ст. Нефтяная |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,000704 | 0,003258 | 0,003258 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000704 | 0,003258 | 0,003258 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 0,500 | 2,315 | 2,315 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | 2,580 | 2,315 | 2,315 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 0,106 | 0,295 | 0,295 |
| х. Николаенко |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,000132 | 0,000534 | 0,000534 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000132 | 0,000534 | 0,000534 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 0,100 | 5,132 | 5,132 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | 0,100 | 5,132 | 5,132 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 0,014 | 0,040 | 0,040 |
| Нефтегорское городское поселение |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001596 | 0,006847 | 0,006847 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001596 | 0,006847 | 0,006847 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 1,2 | 9,86 | 9,86 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0 | 1,258 | 1,258 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | 3,28 | 8,602 | 8,602 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 0,208 | 0,544 | 0,544 |

5.7.4.Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Нефтегорского городского поселения Апшеронского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0240-14/43 от 15.01.2010г., справок ОАО «Апшеронскрайгаз» и картой существующих сетей газопроводов среднего давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Нефтегорского городского поселения Апшеронского района будет являться существующие ГРС пгт.Нефтегорского и ГРС г.Апшеронск.

Давление газа на выходе:

- из ГРС пгт.Нефтегорский – 0,3 МПа (3,0 кгс/см²);

- из ГРС г.Апшеронск – 0,3 МПа (3,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Нефтегорского городского поселения Апшеронского района осуществляется по существующим газопроводам среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

Из 4 населенных пунктов Нефтегорского городского поселения Апшеронского района газифицированы природным газом два населенных пункта. Процент газификации составляет менее 60%.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- из ГРС пгт.Нефтегорский;

- из ГРС г.Апшеронск .

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода среднего давления. На территории пгт.Нефтегорский - 10 ГРП, п.Николаенко-1 ГРП.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Апшеронскрайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

На расчетный срок все населенные пункты сельского поселения будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития производства.

Мощности существующих ГРС  позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

Таблица 50

| Поселения муниципального образования Апшеронский район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2009 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2020 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нефтегорское городское поселение | 8 000 | 8 572 | 9 072 |
| Пгт.Нефтегорский | 4 849 | 5 000 | 5 100 |
| станица Нефтяная | 2008 | 2280 | 2550 |
| хутор Николаенко | 1071 | 1220 | 1350 |
| хутор Подольский | 72 | 72 | 72 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Нефтегорского городского поселения Апшеронского район был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. и на I очередь строительства - 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах 1 - 3.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 51

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефтегорское городское поселение | м³/ч | 10007 | 10517 |
|  | Пгт.Нефтегорский | -«- | 5412 | 5514 |
|  | станица Нефтяная | -«- | 2631 | 2907 |
|  | хутор Николаенко | -«- | 1890 | 2022 |
|  | хутор Подольский | -«- | 74 | 74 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 52

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефтегорское городское поселение | тыс.м³/ч | 18012 | 18930 |
|  | Пгт.Нефтегорский | -«- | 9742 | 9925 |
|  | станица Нефтяная | -«- | 4736 | 5233 |
|  | хутор Николаенко | -«- | 3402 | 3640 |
|  | хутор Подольский | -«- | 132 | 132 |

# Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

# Таблица 53

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 60 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Нефтегорскому г/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 18012 | 18930 |
|  | Пгт.Нефтегорский | -«- | - | 9742 | 9925 |
|  | станица Нефтяная | -«- | - | 4736 | 5233 |
|  | хутор Николаенко | -«- | - | 3402 | 3640 |
|  | хутор Подольский | -«- | - | 132 | 132 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей среднего давления в том числе: | км | 5,75 | 7,3 | 8,6 |
|  | Пгт.Нефтегорский | -«- | 4,5 | 5,6 | 6,62 |
|  | станица Нефтяная | -«- | - | 6,25 | 6,25 |
|  | хутор Николаенко | -«- | 0,78 | 1,6 | 2,5 |
|  | хутор Подольский | -«- | - | - | - |

5.7.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Нефтегорского городского поселения Апшеронского района Краснодарского края на расчетный срок (2030г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Нефтегорского городского поселения, выданной Апшеронским ЛТУ по состоянию на 1.11.09г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Нефтегорского городского поселения на расчетный срок (2030г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Нефтегорского городского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Апшеронский линейно-технический участок (ЛТУ) Восточного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Апшеронский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Апшеронское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Нефтегорского городского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: пгт. Нефтегорск, ст. Нефтяная, х. Николаенко, х. Подольский.

Перспективная численность населения

Таблица 54

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Нефтегорское городское поселение, всего | 8000 | 9072 | 8572 |
| 1 | пгт. Нефтегорск | 4849 | 5100 | 5000 |
| 2 | ст. Нефтяная | 2008 | 2550 | 2280 |
| 3 | х. Николаенко | 1071 | 1350 | 1220 |
| 4 | х. Подольский | 72 | 72 | 72 |

Телефонизация

Телефонизация городского поселения в настоящее время осуществляется от следующих АТС:

-	Si-2000, расположенной в пгт. Нефтегорск по ул. Школьная, 2. Монтированная емкость АТС -  480 номеров, задействовано 380 номеров. К АТС подключено 10 абонентов х. Подольский.

-	АТС-50/200, расположенной в ст. Нефтяная по ул. Красная, 103а. Монтированная емкость АТС - 100 номеров, задействовано 48 номеров.

-	Si-2000, расположенной в х. Николаенко по ул. Обская, 3. Монтированная емкость АТС - 320 номеров, задействовано 250 номеров.

Из пгт. Нефтегорск в направлении г. Апшеронск имеется 90 соединительных линий.

Из ст. Нефтяная в направлении х. Николаенко - г. Апшеронск имеется 7 соединительных линий.

Из х. Николаенко в направлении г. Апшеронск имеется 90 соединительных линий.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Нефтегорского городского поселения в 2030г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210(0.76+270(0.12+710(0.06+580(0.04+1000(0.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

279(0.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2020 году			406 тлф.;

-	для жилого сектора в 2030 году			401 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2020 году (на I очередь строительства) понадобится 490 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Нефтегорском городском поселении при численности населения 8572 человек должно составить:

85720,490=4190 номеров, в том числе:

- пгт. Нефтегорск				2433 номера;

- ст. Нефтяная				1173 номера;

- х. Николенко				548 номеров;

- х. Подольский				36 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 4230 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Нефтегорского городского поселения 9072 человек должно составить:

9072(0,485=4400 номеров, в том числе:

- пгт. Нефтегорск				2474 номера;

- ст. Нефтяная				1285 номеров;

- х. Николенко				602 номера;

- х. Подольский				36 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 4460 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Нефтегорского городского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2030 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АТСК-50/200 в ст. Нефтяная и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 1190 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в пгт. Нефтегорск до 2480 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в х. Николаенко до 560 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемые АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в пгт. Нефтегорск до 2540 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в ст. Нефтяная до 1300 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в х. Николаенко до 620 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Нефтегорского городского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Нефтегорском городском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла г. Апшеронск, находящегося в 12 км от Нефтегорского городского поселения, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Нефтегорском городском поселении в настоящее время имеется два отделения почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которые обеспечивают для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Нефтегорского городского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 55

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010г. | На расчётный срок 2030г. | 1 очередь строительства 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Нефтегорск |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 19 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 2396 | 2474 | 2433 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1989 | 2046 | 2013 |
| ст. Нефтяная |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 5 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1060 | 1285 | 1173 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 891 | 1071 | 981 |
| х. Николенко |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 63 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 486 | 602 | 548 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 396 | 489 | 446 |
| х. Подольский |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 28 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 36 | 36 | 36 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 36 | 36 | 36 |
| Нефтегорское городское поселение, всего: |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 20 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 3984 | 4404 | 4196 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 3312 | 3642 | 3476 |

5.8. Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Нефтегорского городского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определена, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут, в городских – 10 минут.

Согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95 проектом планируется реконструкция (расширение) существующего пожарного депо в поселке городского типа Нефтегорский до 4 автомашин, рассчитанных для обслуживания всех населенных пунктов поселения.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

5.9. Развитие транспортной инфраструктуры

Внешний автомобильный транспорт

Автотранспортная система Нефтегорского городского поселения и Апшеронского района связана в единое целое сетью территориальных автомобильных дорог. По территории граничащих поселений проходит в направлении запад-восток - автомобильная дорога III технической категории регионального значения г. Майкоп – г. Туапсе, к ней примыкают три автодороги IV технической категории: в направлении северо-восток юго-запад г.Апшеронск - пгт.Нефтегорск, в направлении север-юг г.Апшеронск - ст-ца Нефтяная и в направлении северо-запад юго-восток х.Красная Горка - х.Николаенко дороги регионального значения и две дороги и межмуниципального значения Апшеронск – ст-ца. Ширванская – х. Гуамка, х. Николаенко – пгт. Нефтегорск.

Все дороги территориального значения имеют твердое покрытие, что обеспечивает круглогодичный проезд всех видов автомобильного транспорта.

На чертежах ГП-6 и ГП-11, ГП-11.1, ГП-11.2 показаны основные элементы существующей дорожной сети поселения, обозначены дороги, характеризующиеся наиболее интенсивной загрузкой. Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, общественные центры обслуживания, выходы на транзитные автодороги.

Проектируемая транспортная схема поселения является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и разработана с учетом увеличения ее пропускной способности обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные связи со всеми населенными пунктами поселения и функциональными зонами, отдельно стоящими объектами на межселенных территориях и автомобильными дорогами общей сети.

Генеральным планом в соответствии с разработанной схемой территориального планирования муниципального образования Апшеронский район обозначено ориентировочное прохождение проектируемой автомобильной дороги ст. Саратовская - г. Апшеронск - с. Лазаревское.

В местах пересечения проектируемых автодорог и существующих региональных и межмуниципальных предусматривается устройство автомобильных развязок. Предлагаемая схема расположения транспортных развязок на стадии генерального плана принята условно и могут служить основанием для резервирования территорий для разработки проектов пересечений и примыканий автомобильных дорог транспортного узла Нефтегорского городского поселения.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено создание сети дорожного автосервиса (автокемпингов, станций технического обслуживания, стоянок, гостиниц, предприятий торговли, в том числе оптовой и т.д.).

Сеть улиц и дорог в населенных пунктах

Проектом предлагается развитие уличной сети каждого населенного пункта, основанное на сохранении существующей сети улиц и дорог. Улично-дорожная сеть в поселке городского типа и хуторах сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без дифференциации улиц  по их значению, без учета интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети поселка городского типа Нефтегорск, станицы Нефтяная и хуторов Николаенко, Подольский выделены улицы и дороги следующих категорий:

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда: ул. Совхозная, ул. Комунальная, ул. Пушкина, ул. Лермонтова, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Селезнева, ул. Комсомольская, ул. Красная в пгт. Нефтегорск, ул. Шоссейная, ул. Комсомольская, ул. Ленина, ул. Заводская в ст. Нефтяная, ул. Свердлова, ул.Хадыженская, ул. Дружбы, ул. Подлесная, ул. Ломоносова в х. Николаенко, ул. Чапаева в х. Подольский.

- улицы в жилой застройке:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

Дороги и улицы в новых проектируемых районах обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована в основном сложившейся застройкой в основном высокой плотности, что и определило ширину в красных линиях 10,0 - 35,0 м, ширину проезжей части 3,5 7,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 16,0 - 25,0 м, ширина проезжей части 7,0, 8 м.

При реконструкции улично-дорожной сети необходимо выполнить благоустройство улиц и дорог устройство усовершенствованного покрытия, «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, в зонах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками. На стоянках должно выделяться не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения и устройству тротуаров вдоль всех улиц и дорог.

Для улучшения обслуживания населения проектом предусматривается размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в жилых районах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Для хранения личного автотранспорта жителей проектируемых жилых домов предусмотрена соответствующая территория, располагаемая либо на свободных о застройки участках, либо на территории не действующих предприятий, подлежаших реконструкции.

5.10. Озеленение

Существующее положение

Территория поселка городского типа Нефтегорск, станицы Нефтяная  и  хуторов Николаенко, Подольский представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

По температурному режиму климат района относится к умеренно–континентальному с повышенным увлажнением. Продолжительность солнечного сияния здесь составляет 1600- 2400 часов в год. Количество суммарной солнечной радиации, поступающей на данную территорию, колеблется от 118 ккал/см2 на севере Апшеронского района до 120 ккал/см2 на юге. Летние осадки носят преимущественно ливневый характер. В предгорьях сумма осадков за теплый период увеличивается до 500 мм, а в горах -800-900 мм. Среднегодовое количество осадков в изучаемом районе составляет 734 мм в год. Среднемесячная температура воздуха на изучаемой территории колеблется от -9°С, в зимнее время до +25°С, в летние месяцы и составляет 8,9°С за год.

Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет 196 дней.

В настоящее время зеленый фонд поселка городского типа, станицы и хуторов состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности.

Зеленые насаждения общего пользования поселка городского типа Нефтегорска городского поселения представлены небольшим сквером в центре.

Уровень обеспеченности зелеными насаждениями по поселению составляет  – 5,4 м2 на 1человека.

На территории станицы и хуторов зеленые насаждения общего пользования отсутствуют.

Одним из важнейших мероприятий генерального плана является создание на территории населенных пунктов многофункциональной системы зеленых насаждений. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

  - общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

  - ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

  - специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

  - индивидуального пользования (приусадебные участки,  выполняются непосредственно проживающими жителями);

  - рекреационные (лесопарки и т. д.).

В состав зеленых насаждений общего пользования в соответствии с генеральным планом населенных пунктов наряду с существующими входят проектируемые скверы и парки в новых микрорайонах поселка городского типа, проектируемые скверы в ст. Нефтяная и х. Николаенко, бульвары и аллеи, объединяющие все элементы озеленения в единую систему, а также возможное развитие лесопарковых территорий в близи населенных пунктов Нефтегорского городского поселения.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности и художественное оформление, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Проектируемые парки и скверы, а также реконструируемые существующие скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Старые деревья в парковой зоне подлежат замене.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

Для оформления скверов и площадей используются сезонные композиции цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов используются элементы малых архитектурных форм, которые подчеркивают своеобразный характер каждого проектируемого сквера.

В озеленении детских учреждений  используются растения не вредные для детского организма. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Менее высокие живые изгороди из кустарников рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений.

Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Для озеленения жилых кварталов используются спокойные тона и композиции насаждений, создающие комфортные условия для отдыха населения.

Насаждения специального назначения в населенном пункте размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль реки и балки.

Зеленые насаждения на территории производственной зоны по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов, кладбищ, региональных автодорог и жилых улиц и дорог, прибрежных территорий водных объектов.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства. Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной, инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функций ландшафтного оформления дорог. На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы рек и балок проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных территорий, улучшит её состояние.

Предложения по созданию зеленой зоны и рекреационной зоны в проекте генерального плана предусматриваются в качестве прогноза. Регламенты их использования и детальное функциональное зонирование необходимо разработать на следующих стадиях проектирования.

5.11. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Мероприятия по организации санитарной очистки территории города и хуторов в целом должны быть разработаны отдельным проектом.

Генеральным планом предлагается создание планово-регулярной системы сбора и удаления бытовых отходов с последующим приемом и сортировкой твердых бытовых отходов на оборудованных площадках ТБО - на расстоянии около 1 км. к северо-востоку и северо-западу от пгт Нефтегорск и вывозом на мусоросортировочный комплекс в город Апшеронск согласно Закону Краснодарского края №1649-КЗ от 29 декабря 2008 г., принятому ЗСК КК 24 декабря 2008 г..

Для сбора крупногабаритных отходов необходимо предусмотреть установку бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз должен производиться по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Для уменьшения негативного воздействия полигона на окружающую среду необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- складирование ТБО осуществлять только на рабочей карте. Промежуточную или окончательную изоляцию уплотненного слоя ТБО осуществлять в летний период ежесуточно, при температуре 5 °С - не позднее 3-х суток со времени складирования ТБО;

- в зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон и др.;

- переносные сетчатые ограждения устанавливать как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте;

- регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирать и размещать по поверхности рабочей карты, уплотняя сверху изолирующим слоем грунта;

- регулярно очищать от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы;

- один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохозяйства осуществлять осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечить уборку и доставку мусора на рабочие карты полигона;

- не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Для оценки и контроля воздействия полигона на различные компоненты окружающей природной среды на сегодняшний день первоочередной задачей является организация производственного контроля над его эксплуатацией, включающего:

  - Контроль по приему отходов на полигоны ТБО в соответствии с утвержденными инструкциями лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон.

  - Систематический контроль лабораторной службой согласно утвержденному графику фракционного, морфологического и химического состава отходов, поступающих на полигон.

  - Разработка организацией, обслуживающей полигон, инструкции по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Согласование инструкции с территориальным ЦГСЭН.

  - Разработка специальной программы производственного контроля, предусматривающей: контроль над состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

  - Использование технологических обеспечивающих предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения допустимых пределов уровней шума, установленных в гигиенических нормативах.

Программа (план) производственного контроля полигона ТБО должна быть разработана владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю над соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» по согласованию с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН в зеленой зоне полигона должны быть устроены контрольные скважины. Одна контрольная скважина должна быть заложена выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона 1-2 скважины - ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах также необходимо установить места отбора проб поверхностных вод.

В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка. Также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

Проведение режимных наблюдений за качеством грунтовых вод по наблюдательным скважинам и разработка на их основе защитных мероприятий позволит свести к минимуму негативное влияние полигона, как потенциального источника загрязнения подземных вод, на геоэкологическую обстановку в районе его размещения.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза для пгт.Нефтегорск, ст. Нефтяная, х. Николаенко, х. Подольский. расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием и другие вопросы охраны окружающей среды отражены в разделе «Охрана окружающей среды» в составе настоящего проекта.

5.12. Проектное предложение по изменению категории земель

Нефтегорского городского поселения

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Нефтегорского поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Нефтегорское городское поселение Апшеронского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

На обозримое будущее территориальное и функциональное развитие малых населенных пунктов городского поселения поселок городского типа Нефтегорск, станица Нефтяная, хутор Николаенко и хутор Подольский настоящим проектом предусматриваются с изменением границ. Проектом предложены территории для их развития за пределами расчетного срока (на далекую перспективу) после решения вопроса о включении соответствующих территорий в границы населенных пунктов.

Настоящим генеральным планом предусматривается преимущественно развитие станицы Нефтяная с прирезкой земель сельскохозяйственного назначения, непосредственно примыкающих к границе станицы. Проектная граница предусматривает компактность жилого образования и упорядочивание окраинных территорий населенного пункта и узаконивание ряда земельных участков, застроенных за пределами существующих границ населенного пункта, определенных в соответствии с постановлением ЗСК, но не стоящих на кадастровом учете в установленном порядке.

Необходимость выхода границ станицы Нефтяная на прилегающие сельскохозяйственные земли вызвана также острой необходимостью развития курортно-туристического сектора и сопутствующих объектов обслуживания с учетом долгосрочной перспективы и организации рекреационных территорий для станичников и гостей курорта краевого значения, также решению экологических проблем, когда необходимо расселение граждан, проживающих в санитарно-защитных зонах и оползне опасных территориях в пгт.Нефтегорск.

Данным проектом учитывается возможность незначительной трансформации и перевода земель поселения из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения на расчетный срок генерального плана, связанная с необходимостью строительства объектов транспортной инфраструктуры – автомобильных дорог, АЗС, мостов, развязок, инженерной инфраструктуры – линий и сооружений инженерных коммуникаций; устройства мест для складирования и сортировки твердых бытовых отходов и кладбищ традиционного захоронения. Но все эти вопросы будут решаться на дальнейших стадиях проектирования в соответствии с действующим законодательством.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Земли, предусмотренные проектом для развития города, используются настоящими землепользователями по прямому назначению до момента их освоения под застройку с соблюдением условий и ограничений, определенных генеральным планом, в соответствиями с требованиями действующего законодательства.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию города.

Далее в таблице 49 приводится проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Распределение земель

Нефтегорского городского поселения по категориям

в сравнении с существующим положением

Таблица 56

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существую- щее положение, га | % | на расчетный срок, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь земель Нефтегорского городского поселения, в т.ч.: | 18316,20 | 100 | 18316,20 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | 1382,48 | 7,55 | 1637,44 | 8,94 |
| Поселок городского типа Нефтегорск | 949,48 | 5,18 | 987,52 | 5,39 |
| Хутор Подольский | 16,04 | 0,09 | 15,09 | 0,08 |
| Станица Нефтяная | 261,58 | 1,43 | 433,64 | 2,37 |
| Хутор Николаенко | 155,38 | 0,85 | 216,28 | 1,18 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 1599,35 | 8,73 | 1609,96 | 8,79 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 153,47 | 0,84 | 330,88 | 1,81 |
| 4. Земли водного фонда | 88,29 | 0,48 | 88,29 | 0,48 |
| 5. Земли лесного фонда | 13032,87 | 71,15 | 13032,87 | 71,15 |
| 6. Земли специального назначения | 7,21 | 0,04 | 5,12 | 0,03 |
| 7. Земли рекреации | - | - | 1611,64 | 8,80 |
| 8. Прочие территории | 2052,53 | 11,21 | - | - |

5.13. Проектный баланс территорий населенных пунктов

Поселок городского типа Нефтегорск

Таблица 57

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь населенных пунктов в проектных границах всего из них: | га | 987,52 | 100 |
|  | -земли населенного пункта | га | 987,52 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 310,15 | 31,41 |
| 1.1 | - территория существующей жилой застройки с приусадебными участками | га | 271,62 | 27,50 |
| 1.2 | - территория жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на первую очередь | га | 23,70 | 2,41 |
| 1.3 | - территория жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | 5,00 | 0,51 |
| 1.4 | - территория существующей многоквартирной жилой застройки | га | 9,83 | 0,99 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 16,38 | 1,66 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятий связи, объектов торговли, общественного питания | га | 6,93 | 0,70 |
| 2.2 | - территория учреждений образования | га | 5,26 | 0,53 |
| 2.3 | - территория учреждений здравоохранения | га | 3,14 | 0,32 |
| 2.4 | - территория учреждений религиозного назначения | га | 1,05 | 0,11 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | га | 5,00 | 0,51 |
| 3.1 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 4,48 | 0,46 |
| 3.2 | - территория проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | 0,52 | 0,05 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 95,36 | 9,66 |
| 4.1 | - территория улиц, проездов, стоянок | га | 91,42 | 9,26 |
| 4.2 | - территория объектов дорожного сервиса | га | 1,85 | 0,19 |
| 4.3 | - территория инженерных сооружений | га | 2,09 | 0,21 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 303,52 | 30,73 |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, зоны отдыха) | га | 7,00 | 0,71 |
| 5.2 | - территория лесопарковых зеленых насаждений | га | 289,72 | 29,34 |
| 5.3 | - плоскостные спортивные сооружения | га | 3,39 | 0,34 |
| 5.4 | - водная территория | га | 3,39 | 0,34 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 254,56 | 25,78 |
| 6.1 | - территория сельскохозяйственного использования | га | 78,89 | 7,99 |
| 6.2 | -территории ЛПХ | га | 175,67 | 17,79 |
| 7. | Зона специального назначения | га | 2,55 | 0,25 |
| 7.1 | - кладбище традиционного захоронения действующее | га | 1,93 | 0,19 |
| 7.2 | - кладбище традиционного захоронения закрытое | га | 0,62 | 0,06 |

Хутор Подольский

Таблица 58

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь населенных пунктов в проектных границах всего из них: | га | 15,09 | 100 |
|  | -земли населенного пункта | га | 15,09 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 8,61 | 57,07 |
| 1.1 | - территория существующей жилой застройки с приусадебными участками | га | 8,61 | 57,07 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,87 | 5,76 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятий связи, объектов торговли, общественного питания | га | 0,87 | 5,76 |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 3,59 | 23,79 |
| 3.1 | - территория улиц, проездов, стоянок | га | 3,54 | 23,46 |
| 3.2 | - территория инженерных сооружений | га | 0,05 | 0,33 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 1,18 | 7,81 |
| 4.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, зоны отдыха) | га | 0,82 | 5,43 |
| 4.2 | - плоскостные спортивные сооружения | га | 0,32 | 2,12 |
| 4.3 | - водная территория | га | 0,04 | 0,26 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 0,84 | 5,57 |

Станица Нефтяная

Таблица 59

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь населенных пунктов в проектных границах всего из них: | га | 433,64 | 100 |
|  | -земли населенного пункта | га | 433,64 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 186,38 | 42,98 |
| 1.1 | - территория существующей жилой застройки с приусадебными участками | га | 157,93 | 36,42 |
| 1.2 | - территория жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на первую очередь | га | 13,00 | 3,00 |
| 1.3 | - территория жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | 15,30 | 3,53 |
| 1.4 | - территория существующей многоквартирной жилой застройки | га | 0,15 | 0,03 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 18,40 | 4,24 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятий связи, объектов торговли, общественного питания | га | 4,72 | 1,09 |
| 2.2 | - территория учреждений образования | га | 6,37 | 1,47 |
| 2.3 | - территория учреждений здравоохранения | га | 6,22 | 1,43 |
| 2.4 | - территория учреждений религиозного назначения | га | 1,09 | 0,25 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | га | 0,65 | 0,15 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 71,56 | 16,50 |
| 4.1 | - территория улиц, проездов, стоянок | га | 70,91 | 16,35 |
| 4.2 | - территория инженерных сооружений | га | 0,65 | 0,15 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 113,13 | 26,09 |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, зоны отдыха, лесопарковые территории) | га | 109,59 | 25,27 |
| 5.2 | - водные территории | га | 2,66 | 0,62 |
| 5.3 | - территория проектируемых объектов санаторно-курортного и туристического назначения | га | 0,88 | 0,20 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 40,15 | 9,26 |
| 6.1 | - территория сельскохозяйственного использования | га | 29,55 | 6,82 |
| 6.2 | -территории резерва под жилую застройку | га | 10,60 | 2,44 |
| 7. | Зона специального назначения | га | 3,37 | 0,78 |
| 7.1 | - кладбище традиционного захоронения действующее | га | 2,09 | 0,48 |
| 7.2 | - кладбище традиционного захоронения проектируемое | га | 1,28 | 0,30 |

Хутор Николаенко

Таблица 60

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь населенного пункта в проектных границах всего из них: | га | 216,28 | 100 |
|  | -земли населенного пункта | га | 216,28 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 100,49 | 46,46 |
| 1.1 | - территория существующей жилой застройки с приусадебными участками | га | 72,88 | 33,70 |
| 1.2 | - территория жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на первую очередь | га | 1,50 | 0,69 |
| 1.3 | - территория жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | 7,30 | 3,37 |
| 1.4 | - территория существующей многоквартирной жилой застройки | га | 0,35 | 0,16 |
| 1.5 | - территория садовых участков, переводимая в категорию жилой застройки | га | 2,91 | 1,35 |
| 1.4 | - территория ранее отведенная под жилую застройку | га | 15,55 | 7,19 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 6,91 | 3,19 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятий связи, объектов торговли, общественного питания | га | 3,26 | 1,51 |
| 2.2 | - территория учреждений образования | га | 2,57 | 1,19 |
| 2.3 | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,8 | 0,37 |
| 2.4 | - территория учреждений религиозного назначения | га | 0,28 | 0,13 |
| 3. | Зона производственной и инженерно-транспортной инфраструктур | га | 54,58 | 25,23 |
| 3.1 | -территория производственных предприятий | га | 5,10 | 2,36 |
| 3.2 | - территория улиц, проездов, стоянок | га | 40,00 | 18,49 |
| 3.3 | - территория придорожного сервиса | га | 2,20 | 1,02 |
| 3.4 | - территория инженерных сооружений | га | 1,98 | 0,91 |
| 3.5 | - территория зеленых насаждений санитарно-защитного назначения | га | 5,30 | 2,45 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 47,62 | 22,03 |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, зоны отдыха, лесопарковые территории) | га | 46,56 | 21,54 |
| 5.2 | - водные территории | га | 1,06 | 0,49 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 5,89 | 2,73 |
| 6.1 | - территория сельскохозяйственного использования | га | 2,91 | 1,35 |
| 6.2 | -территории резерва под жилую застройку | га | 2,98 | 1,38 |
| 7. | Зона специального назначения | га | 0,79 | 0,36 |
| 7.1 | - кладбище традиционного захоронения действующее | га | 0,79 | 0,36 |

Основные технико-экономические показатели

Таблица 61

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 1382,48 | 1652,53 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 524,02 | 605,63 |
|  | Общественно-деловых зон | га | 25,26 | 42,56 |
|  | Производственных и коммунально-складских зон | га | 14,83 | 16,05 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 156,67 | 214,69 |
|  | Рекреационных зон | га | 258,77 | 465,45 |
|  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования из них: | га | 316,37 | 301,44 |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 190,09 |
|  | Зон специального назначения | га | 3,34 | 6,71 |
|  | Прочие | га | 83,22 | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 8000 | 9072 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | Тыс.чел./% | 1,0/12,5 | 1,8/19,8 |
|  | - население в трудоспособном возрасте | Тыс.чел./% | 4,2/53,5 | 5,1/55,8 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | Тыс.чел./% | 1,8/34,0 | 2,2/24,4 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 117,6 | 185,8 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | 4,7 | - |
| 3.3. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 26,85 |
| 3.4. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 14,7 | 20,5 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 99 | 417 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 900 | 1256 |
| 4.3. | Поликлиники, (медицинские центры) | пос/смена. | 60 | 247 |
| 4.4. | ФАП | учрежд. | 1 | 2 |
| 4.5. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 .пл. | 3113 | 3113 |
| 4.6. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | - | 391 |
| 4.7. | Предприятия бытового обслуживания населения – всего | раб. мест | 3 | 80 |
| 4.8. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 445 | 1191 |
| 4.9. | Библиотека | тысяч ед. хранения. | 2 | 3 |
| 4.10. | Спортивные залы общественного пользования | м2 | 708 | 1009 |
| 4.11. | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 9700 | 26001 |
| 4.12. | Прачечные | кг белья в смену | - | 132 |
| 4.13 | Химчистка | кг белья в смену | - | 26 |
| 4.14. | Бани – всего | мест | - | 52 |
| 4.15 | Отделения связи | учрежд. | 4 | 4 |
| 4.16. | Отделение сбербанка | Операционных мест. | 4 | 9 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 64,42 | 64,42 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 1525,36 | 2683,58 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | 1251,36 | 2215,58 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут. | 130-230 | 200-300 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | 130-230 | 200-300 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 80,98 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 1491,81 | 2639,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут. | 1217,81 | 2171,18 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | 61,10 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии, в том числе: | млн.кВт /год | 55,5 | 77,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 46,6 | 56,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 8,8 | 21,0 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год: | кВт/ч | 6937 | 8554 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5831 | 6238 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 8,0 | 8,0 |
| 6.3.4 | Протяжённость сетей всего | км | 37,57 | 40,66 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001596 | 0,006847 |
|  | - в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,001596 | 0,006847 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения, всего | Гкал/ч | 1,2 | 9,86 |
|  | - в том числе ТЭЦ | -«- | 0 | 0 |
|  | - районные котельные | -«- | 0 | 1,258 |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | 0,208 | 0,544 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа – всего: | тыс. м3/год | - | 18930 |
| 6.5.2 | Протяженность сетей высокого давления | км | 5,75 | 8,6 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования по сельскому поселению | Номеров на 100 семей | 20 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество номеров – всего по сельскому поселению, | шт. | 3984 | 4404 |
|  | - в т.ч. по жилому сектору | шт. | 3312 | 3642 |